Как Минтруд изменил требования к охране труда для организаций и объектов ЖКХ

В статье рассказали, как перестроить работу из-за изменений в Правилах по охране труда в ЖКХ. Узнаете, какие нормы исключили из документа, кому проводить инструктаж раз в три месяца и какие новые требования установили для выполнения работ повышенной опасности. В конце — сравнительная таблица, чтобы не пропустить новые важные конкретно для вашей организации изменения.

Правила № 758н действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Новые Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве обязательны для всех юридических и физических лиц, кроме тех, кто не является ИП (приказ Минтруда от 29.10.2020 № 758н; далее — Правила № 758н). При этом уточнили, что они устанавливают требования не только в организациях ЖКХ, но и на объектах, которые к ним относятся.

К объектам ЖКХ относят: жилой фонд; нетуристические гостиницы; дома и общежития для приезжих; объекты внешнего благоустройства; искусственные сооружения; бассейны; сооружения и оборудование пляжей; объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения; системы водоснабжения и водоотведения; фонтаны; придомовые территории; участки; цехи; базы; мастерские; гаражи; специальные машины и механизмы; складские помещения для технического обслуживания и ремонта объектов ЖКХ социально-культурной сферы, физкультуры и спорта (п. 1 Правил № 758н).

## Изменение 1. Про исключенные из правил требования

Основное изменение в документе — исключили ссылки на другие НПА и дублирующие требования. Например, из Правил убрали требования к допуску работников по возрасту, о применении труда женщин, медосмотрах. Также в документе теперь нет пунктов о режиме труда и отдыха и об оборудовании санитарно-бытовых помещений. Но это не значит, что требования отменили. Все это регламентируют другие НПА, поэтому не торопитесь менять локальные акты. Перед тем как удалить требование, убедитесь, что его нет в других документах.

Из Правил убрали устаревшие, избыточные или дублирующие требования, в частности исключили: оценочные понятия «надежное фиксирование», «надежный предохранительный настил»; слово «специальный» из словосочетаний «специальные колеса», «специальный наблюдатель», чтобы избежать избирательного исполнения нормы; указание объема вместимости мусоросборников и др.

## Изменение 2. Про инструкции по охране труда

Инструкции по охране труда разрабатывайте теперь с учетом требований технической и эксплуатационной документации организаций-изготовителей на технологическое оборудование. Это значит, что в инструкции нужно включить правила безопасной работы с конкретным оборудованием, которое эксплуатирует персонал на рабочих местах. Типовые инструкции по охране труда для разработки локальных документов использовать не нужно, их отменили (п. 3 Правил № 758н).

## Изменение 3. Про периодичность инструктажей и проверки знаний

Если работники выполняют работы, к которым предъявляют дополнительные требования охраны труда, повторный инструктаж для них необходимо проводить не реже одного раза в три месяца. Также для таких работников организуйте ежегодную проверку знаний требований охраны труда.

Перечни профессий работников и видов работ, к которым предъявляют повышенные требования охраны труда, утверждает работодатель локальным нормативным актом. Эти перечни разрешили дополнять или изменять в зависимости от условий производственных процессов (п. 8 Правил № 758н).

## Изменение 4. Про производственные факторы и управление профрисками

К перечню вредных и опасных производственных факторов (ВиОПФ) добавили стесненность рабочего места, а также повышенную или пониженную температуру воздуха рабочей среды (п. 6 Правил № 758н). Но учтите, что это примерный перечень, который меняется в зависимости от конкретных условий труда на предприятии.

Чтобы снизить воздействие ВиОПФ на персонал, работодатель обязан управлять профрисками с помощью корректирующих мер (п. 7 Правил № 758н). Если снизить уровень воздействия производственных факторов на работника невозможно или экономически нецелесообразно, работодатель обязан до начала и во время работ осуществить технико-технологические и организационные мероприятия:

- разработать и выполнить план производства работ или технологические карты на выполнение работ;

- выполнять работы по наряду-допуску на производство работ с повышенной опасностью;

- назначить ответственных за организацию и обеспечение безопасного выполнения работ.

Теперь работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности с учетом результатов оценки профрисков. Условие — они не должны противоречить действующему законодательству. Дополнительные требования можно прописать в инструкциях по охране труда или довести до работников в виде распоряжений, указаний и инструктажей (п. 9 Правил № 758н).

Исходя из специфики своей деятельности и результатов оценки профрисков работодатель вправе вести дистанционный контроль нарушений с помощью аудио-, фото- и видеофиксации производственных процессов. Если работодатель решит воспользоваться этим правом, нужно будет информировать работников (ч. 2 ст. 216 ТК).

## Изменение 5. Про электронный документооборот

Правила № 758н разрешают применять электронный документооборот по охране труда. Если работодатель решит воспользоваться этой возможностью, пропишите в локальных актах организации, какие именно документы переводите в электронную форму. Вместо собственноручной подписи в этом случае нужно использовать электронную или любой другой способ, который позволяет идентифицировать личность работника (п. 10 Правил № 758н).

Из новых Правил исключили пункт с требованием разрабатывать положение о системе технического обслуживания и ремонта объектов сферы ЖКХ

## Изменение 6. Про требования к обеспечению охраны труда

Чтобы обеспечить охрану труда работников в организациях и на объектах ЖКХ необходимо:

- соблюдать требования технологических регламентов и иных организационно-технологических документов, норм и правил личной и производственной гигиены на каждом этапе производственных процессов и операций;

- провести комплексную механизацию и автоматизацию ручного труда, перевести на дистанционное управление производственные процессы и операции, связанные с наличием ВиОПФ;

- заменить производственные процессы и операции, связанные с наличием ВиОПФ, на аналогичные, при которых такие факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;

- контролировать безопасную эксплуатацию технологического оборудования в соответствии с требованиями НПА и организационно-технологической документацией;

- применять безопасные способы хранения и транспортирования исходных и вспомогательных материалов, своевременно удалять и обезвреживать отходы производства, которые являются источниками ВиОПФ;

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников.

Такие требования прописали в пункте 11 Правил № 758н.

## Изменение 7. Про работы повышенной опасности

Правила № 758н внесли небольшие изменения в перечень работ повышенной опасности, на производство которых выдают наряд-допуск. В него добавили работу в подвалах, а также газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, которые связаны с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа. Исключили из перечня работы в аварийно-регулирующих резервуарах. Учтите, что перечень работ повышенной опасности утверждает работодатель и он должен дополнить его при необходимости (п. 14 Правил № 758н).

В новых Правилах оставили рекомендуемый образец наряда-допуска (приложение к Правилам № 758н)

В новых правилах прописали возможность оформить один общий наряд-допуск, если одновременно проводят несколько видов работ, на которые требуется документ. При этом в общий документ обязательно включают требования по безопасному выполнению каждого вида работ (пп. 12, 13 Правил № 758н).

## Изменение 8. Про работу в колодцах, камерах и резервуарах

Работу в емкостных сооружениях в организациях и на объектах ЖКХ нужно выполнять согласно Правилам по охране труда в ограниченных и замкнутых пространствах (утв. приказом Минтруда от 15.12.2020 № 902н). Правила № 758н установили дополнительные новые требования к составу бригады и их обязанностям при работах в колодцах, камерах и резервуарах.

Вертикальный спуск в колодцы и камеры глубиной до 10 м по ходовым скобам или стремянкам разрешен только с применением средств защиты от падения с высоты (п. 150 Правил № 758н)

Работу, связанную со спуском в колодцы, камеры и другие емкостные сооружения, должна выполнять бригада как минимум из трех проинструктированных работников. Двое членов бригады при этом находятся у люка и следят за состоянием третьего работника и воздухозаборным патрубком шлангового противогаза (п. 145 Правил № 758н). Членов бригады обеспечивают средствами коллективной и индивидуальной защиты, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями и аптечкой первой помощи (п. 146 Правил № 758н).

При работах в колодцах, камерах и резервуарах один из членов бригады находится непосредственно в сооружении. Второй наблюдает за ним с поверхности и поддерживает связь с помощью сигнального каната или других средств. Третий член бригады с поверхности подает работнику в колодец необходимые инструменты и материалы, наблюдает за движением транспорта и при необходимости помогает другим.

Если в колодец или камеру спускаются несколько членов бригады, каждого из них должен страховать работник, который находится на поверхности. Обязанности членов бригады, которые работают в колодцах и камерах, смотрите в памятке.

Сравнительная таблица старых и новых Правил по охране труда

в жилищно-коммунальном хозяйстве

В таблицу внесены изменения, которые не вошли в статью. Смотрите сравнительный анализ, чтобы не пропустить новые важные конкретно для вашей организации изменения. Зеленым выделили удаленные или добавленные формулировки. В таблицу не включали пункты старых Правил, которые полностью отсутствуют в новых.

| Приказ № 439н (было) | Приказ № 758н (стало) |
| --- | --- |
| 3. Работодатель обеспечивает: 1) содержание применяемого оборудования, инструмента и приспособлений в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя; 2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 3) контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда. | 5. Работодатель обеспечивает: 1) исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования и безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 2) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 3) осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. |
| 28. Места варки и разогрева мастики должны быть удалены от деревянных строений и складов не менее чем на 50 м. Необходимо, чтобы возле каждого варочного котла постоянно находился комплект противопожарных средств: пенные огнетушители, сухой песок в конических ведрах или в ящике с лопатами, огнегасящие ткани (войлочные, асбестовые). | 18. Варка и разогрев мастики должны проводиться в местах, удаленных от деревянных строений и складов, в соответствии с инструкцией изготовителя мастики и локальными актами работодателя. |
| 30. В производственных помещениях сетей водоснабжения и канализации проходы, обеспечивающие безопасность обслуживания оборудования, должны быть освещены. … | 20. Входы и выходы, проходы и проезды, как внутри производственных зданий (сооружений) и производственных помещений (производственных площадок), так и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть освещены для безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств, в соответствии с проектной документацией. Ширина проходов должна обеспечивать безопасность работников при выполнении работ. |
| 37. Расстояние между технологическим оборудованием должно быть достаточным для свободного прохода работников, занятых их обслуживанием и ремонтом, для безопасного проезда и стоянки внутрицехового транспорта. Ширина проходов зависит от расположения оборудования, способа транспортировки, типа и размеров деталей и изделий, но должна быть не менее 1 м. Проходы вокруг технологического оборудования должны соответствовать требованиям технической документации организации - изготовителя оборудования. Для перевозки грузов автотранспортом ширина проездов должна быть не менее 3,5 м. … Границы проходов и проездов должны иметь ограждения или специальную разметку на полу линиями шириной не менее 50 мм, выполненными несмываемой краской белого или желтого цвета либо иным способом, обеспечивающим их сохранность в течение производственного процесса. | 23. Расстояние между технологическим оборудованием должно быть достаточным для свободного прохода работников, занятых их обслуживанием и ремонтом, для безопасного проезда и стоянки внутрицехового транспорта. … |
| 41. Для каждого работника при эксплуатации и ремонте технологического оборудования следует обеспечить удобное рабочее место, не стесняющее действия во время выполнения работы и исключающее опасность травмирования. Рабочие места должны иметь достаточную площадь для размещения стеллажей, столов, инструмента, а также для монтируемого или ремонтируемого крупногабаритного технологического оборудования и его элементов. | 25. Рабочие места должны позволять разместить стеллажи, столы, инструмент, а также монтируемое или ремонтируемое технологическое оборудование и его элементы. |
| 51. При уборке мусора, отходов, осколков стекла (далее – мусор) необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. При этом мусор в ведрах и других емкостях не следует уплотнять. | 31. При уборке мусора отходов, осколков стекла (далее - мусор) необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук. |
| 53. При уборке придомовой и городской территории запрещается прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования и оборванным электропроводам. Запрещается приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8м | 32. Запрещается: 1) прикасаться руками или уборочным инвентарем к токоведущим частям установленного на территории оборудования; 2) приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние менее 8 м. |
| 53. … При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя работ. | 29. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя работ. Работник, обнаруживший оборванный и лежащий на земле электропровод действующей линии электропередачи, должен находиться на месте до прибытия руководителя работ. |
| 55. … Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные жилеты оранжевого цвета со световозвращающими элементами (полосами). | 30. … Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные жилеты со световозвращающими элементами (полосами). |
| 62. Запрещается: 1) выезжать на линию машин с неисправными или неотрегулированными прицепными механизмами и спецоборудованием; … | 37. Запрещается: 1) выпускать на линию машины с неисправными или неотрегулированными прицепными механизмами и спецоборудованием; … 5) оставлять ключ в замке зажигания транспортного средства при выходе из кабины водителя транспортного средства. |
| 65. При подъезде к выгребам водитель ассенизационной машины обязан внимательно осмотреть место работы и установить минимальную дистанцию, обеспечивающую безопасный подъезд машины и подход работника. После остановки машины ее следует затормозить, а в случае вынужденной установки на уклоне под колеса машины следует подложить клинья или подкладки. … При снятии и установке всасывающего рукава, а также его присоединении к лючку обязательно применение средств индивидуальной защиты рук. При необходимости производства работ внутри цистерны ее следует предварительно тщательно промыть и продезинфицировать. … | 43. При подъезде к выгребам водитель ассенизационной машины обязан осмотреть место работы и установить минимальную дистанцию, обеспечивающую безопасный подъезд машины и подход работника. После остановки машины ее необходимо затормозить, а в случае вынужденной остановки на уклоне под колеса машины необходимо подложить клинья или подкладки. … 45. Снятие и установка всасывающего рукава ассенизационной машины, а также его присоединение к лючку должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты рук. 46. При необходимости выполнения работ внутри цистерны ассенизационной машины цистерна должна быть предварительно промыта, продезинфицирована и провентилирована. … |
| 70. .. Цепные передачи и другие вращающиеся элементы конструкций тротуароуборочных машин во время работы должны быть закрыты кожухами. | 61. Цепные передачи и другие вращающиеся элементы конструкций тротуароуборочных машин во время работы должны быть закрыты кожухами в случае, если это предусмотрено конструкцией и (или) эксплуатационной документацией. |
| 70. .. При летнем подметании тротуароуборочные машины должны быть оборудованы системой пылеподавления. | 64. При летнем подметании тротуароуборочными машинами необходимо использовать систему пылеподавления, если она предусмотрена конструкцией. |
| 76. При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности: 1) тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках. Ширина ограждаемой части при высоте зданий до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте до 40 м - не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега и льда с крыш зданий высотой более 40 м ширина ограждаемой части должна быть увеличена; | 71. При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности: 1) тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках; … |
| 102. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна выполняться с раздвижных лестниц-стремянок или иных средств подмащивания при отключенном электропитании. | 92. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна выполняться электротехническим персоналом, имеющим группы по электробезопаcности не ниже III, с раздвижных лестниц-стремянок или иных средств подмащивания при отключенном электропитании. |
| 109. В помещениях, предназначенных для проведения ремонтных и других работ, связанных с возможным выделением вредных веществ, постоянно должна действовать приточно-вытяжная и вытяжная вентиляция с расчетным воздухообменом. | 97. Проводить ремонтные и другие работы, связанные с возможным выделением вредных веществ, необходимо в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, во время ее работы. |
| 148. При эксплуатации люлек запрещается: … | 130. При эксплуатации люлек запрещается: … 5) использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей. |
| 160. Обход и осмотр трасс сетей водоснабжения и канализации осуществляется работниками, которые должны быть одеты в сигнальные жилеты оранжевого цвета со световозвращающими элементами (полосами) | 141. Обход и осмотр трасс сетей водоснабжения и водоотведения осуществляются работниками, которые должны быть одеты в сигнальные жилеты со световозвращающими элементами (полосами). |
| - | 149. В случае спуска в колодец (камеру) нескольких работников, каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности. |
| 161. При осмотре трасс сетей водоснабжения и канализации запрещается: 1) спускаться в колодцы; 2) пользоваться открытым огнем и курить у открытых колодцев. | 144. Во время осмотра трасс сетей водоснабжения и водоотведения запрещается: 1) выполнять какие-либо ремонтные или восстановительные работы; 2) спускаться в колодцы; 3) пользоваться открытым огнем и курить у открытых колодцев. |
| 164. Работы в проходном канализационном коллекторе осуществляются бригадой, состоящей не менее чем из 7 работников. Бригада делится на две группы. Первая группа в составе не менее 3 работников производит работы в коллекторе, вторая группа находится на поверхности и обеспечивает страховку и оказание помощи группе, находящейся в коллекторе. Между группами должна быть обеспечена двусторонняя связь. | 155. Работы в проходном канализационном коллекторе выполняются бригадой, состоящей не менее чем из 7 работников. Бригада делится на две группы. Первая группа в составе не менее 3 работников выполняет работы в коллекторе, вторая группа находится на поверхности и обеспечивает наблюдение и оказание помощи группе, находящейся в коллекторе. Между группами должна быть обеспечена двухсторонняя связь сигнальным канатом или другим способом. |
| 169. Для выполнения работ, связанных со спуском работников в емкостные сооружения, необходимо назначать не менее 3 работников, 2 из которых (наблюдающие) должны находиться вне емкостного сооружения и непрерывно наблюдать за работающим внутри емкостного сооружения, страхуя его. Конец страхующего каната от страховочной привязи работающего внутри емкостного сооружения работника должен находиться в руках одного из наблюдающих. … | 160. Для выполнения работ, связанных со спуском работников в емкостные сооружения, необходимо назначать не менее 3 работников, 2 из которых (наблюдающие) должны находиться вне емкостного сооружения и непрерывно наблюдать за работающим внутри емкостного сооружения. Конец сигнального каната работающего внутри емкостного сооружения работника должен находиться в руках одного из наблюдающих. … |
| 170 Если работник, находящийся внутри емкостного сооружения, почувствует недомогание и подаст условный сигнал страхующим канатом, наблюдающие должны немедленно эвакуировать работника. | 161 . Если работник, находящийся внутри емкостного сооружения, почувствует недомогание и подаст условный сигнал сигнальным канатом или с помощью другого организованного способа двухсторонней связи, наблюдающие должны немедленно эвакуировать пострадавшего. |
| 171. Люки смотровых колодцев необходимо открывать специальными ключами. … | 162. Люки смотровых колодцев необходимо открывать специальными ключами длиной не менее 500 мм. … |
| 173. Перед спуском в емкостные сооружения они должны быть проверены на отсутствие загазованности с помощью газоанализаторов. Проверять наличие газов в емкостных сооружениях открытым огнем (зажженной бумагой, спичками или иным источником открытого огня) запрещается. Запрещается удаление газа путем выжигания | 164. Перед спуском в емкостные сооружения они должны быть проверены на отсутствие загазованности с помощью газоанализаторов. 165 . При эксплуатации газоанализатора необходимо руководствоваться технической документацией изготовителя. |
| 175. Перед выполнением газоопасных работ с использованием шланговых противогазов они должны проверяться на герметичность. При надетом противогазе конец гофрированной трубки крепко зажимается рукой. Если в таком положении дышать невозможно - противогаз исправен, если дышать можно - противогаз к применению непригоден. | 169. Перед выполнением газоопасных работ с использованием шланговых противогазов они должны проверяться на герметичность. |
| 179. При наличии внутри емкостного сооружения воды, температура которой выше 50°С, а уровень превышает 200 мм, производить работы в емкостном сооружении запрещается. | 171. При наличии внутри емкостного сооружения воды, температура которой выше 45°С, а уровень превышает 200 мм, выполнять работы в емкостном сооружении запрещается. |
| 187. При работе с поверхности воды с использованием плавсредств или с поверхности льда, в том числе при работе по отбору проб, состав бригады должен быть в количестве не менее 3 работников, один из которых назначается старшим. | 178. При работе с поверхности воды с использованием плавсредств или с поверхности льда, в том числе при работе по отбору проб, состав бригады должен быть в количестве не менее 3 работников, один из которых назначается старшим, и определяться руководителем работ из условий безопасного выполнения работы и возможности обеспечения надзора за членами бригады. |
| 190. При выполнении работ в подземных (полузаглубленных) павильонах водозаборных скважин система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать шестикратный обмен воздуха в час. | 181. При выполнении работ в подземных (полузаглубленных) павильонах водозаборных скважин приточно-вытяжная вентиляция должна работать постоянно. |
| 194. Дежурный работник должен немедленно остановить насосный агрегат и запустить резервный (известив при этом диспетчера) при появлении в насосном агрегате следующих неисправностей: … | 185. Насосный агрегат должен быть немедленно остановлен и запущен резервный при появлении в насосном агрегате следующих неисправностей: … |
| 199. Перед входом в машинный зал, помещение приемного резервуара и решеток (решеток-дробилок) они должны быть провентилированы, для чего необходимо не менее чем на 10 минут включить вентиляцию. | 188. Перед входом в машинный зал, помещение приемного резервуара и решеток (решеток-дробилок) они должны быть провентилированы, для чего необходимо не менее чем на 10 минут включить вентиляцию. У решеток-дробилок должны предусматриваться местные отсосы. |
| 210. Механические примеси (отбросы) до вывоза в специально отведенные места необходимо хранить в контейнерах с крышками и ежедневно посыпать хлорной известью, используя при этом соответствующие СИЗ. Контейнеры должны быть снабжены табличками с указанием инвентарного номера, грузоподъемности и даты очередного испытания. | 197. Механические примеси (отбросы) до вывоза в специально отведенные места необходимо хранить в контейнерах с крышками и ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами, используя при этом соответствующие средства индивидуальной защиты работников. |
| 204. Реагенты, содержащие фтор, сернистый газ и его растворы, являются ядовитыми веществами и при работе с ними необходимо соблюдать требования, предъявляемые к СДЯВ. 205. После окончания работ с реагентами работники должны вымыть руки и смазать их глицерином, протереть глаза ватным тампоном, смоченным дистиллированной водой, и при необходимости принять душ. | 192. Реагенты, содержащие фтор, сернистый газ и его растворы, являются ядовитыми веществами и при работе с ними необходимо соблюдать требования, предъявляемые к СДЯВ. Работы с реагентами должны проводиться в специальной одежде, специальной обуви, а при выделении в воздух рабочей зоны пыли или вредных газов - с применением противогазов или других средств индивидуальной защиты органов дыхания и защитных очков. После окончания работ с реагентами работники должны вымыть руки и смазать их глицерином, протереть глаза ватным тампоном, смоченным дистиллированной водой, и при необходимости принять душ. |
| 214. При отборе проб из больших емкостей (отстойники, накопители) необходимо использовать спасательные жилеты и страховочные канаты. | 201. При отборе проб над поверхностью жидкости из емкостных сооружений (отстойники, накопители) должны обеспечиваться меры по предупреждению падения людей в сооружение и наличие достаточного количества спасательных плавсредств. |
| 227. Сооружения иловых площадок для сушки осадка должны иметь удобные подходы и ограждения, обеспечивающие безопасную работу обслуживающих работников. | 213. Сооружения иловых площадок для сушки осадка должны иметь подходы и ограждения, обеспечивающие безопасную работу обслуживающих работников в соответствии с проектной документацией. |
| 230. Перед входом на склады хлора и аммиака, а также в дозаторные дежурные работники должны убедиться в исправной работе вентиляции и отсутствии загазованности в помещениях. | 215. Перед входом на склады хлора и аммиака, а также в дозаторные необходимо убедиться в исправной работе вентиляции и в отсутствии загазованности в складских помещениях. |
| 233. В помещениях электролизных установок должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с местными отсосами от электролизеров. Светильники должны быть во взрывобезопасном исполнении, а их выключатели - вне помещения электролизной. Все оборудование электролизной должно быть заземлено. | 218. Электролизные установки должны располагаться в помещениях с предусмотренной приточно-вытяжной вентиляцией с местными отсосами от электролизеров. Светильники в указанных помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении, а их выключатели располагаться вне помещения электролизной. Оборудование электролизной в соответствии с проектной документацией должно быть заземлено. |
| 239. В случае загорания гипохлорита натрия тушить его следует водой, песком, углекислотными огнетушителями. | 224. При возникновении пожара в зоне размещения емкости с гипохлоритом натрия необходимо производить охлаждение емкости водой с максимального расстояния. |
| 265. Перед началом работы у газонокосилки проверяются: 1) надежность крепления и правильность заточки ножа; 2) состояние и надежность крепления защитного кожуха. Одновременно производится осмотр систем питания двигателя и зажигания | 251. Перед началом работы необходимо убедиться в надежности крепления ножа и защитного кожуха газонокосилки, в случае если это предусмотрено конструкцией или эксплуатационной документацией. Одновременно проводится осмотр состояния защитного кожуха, систем питания двигателя и зажигания |
| 273. Запрещается: 1) очищать ножи режущего аппарата газонокосилки руками; … | 259. При работе с газонокосилкой запрещается: 1) очищать ножи режущего аппарата газонокосилки незащищенными руками; … 7) работать без применения средств индивидуальной защиты органов зрения. |
| 295. При валке сухостойных деревьев следует делать только подпил. Подруб делается при валке здоровых деревьев. | 280. При валке сухостойных или больных деревьев их необходимо осмотреть, отстучать валочной вилкой или шестом длиной 6 - 7 м и, только убедившись в их устойчивости, сделать подпил и пропил. |
| 338. Наливать и выдавать легковоспламеняющиеся жидкости разрешается только в металлическую заземляемую тару с исправными герметически закрывающимися крышками. | 320. Выдавать легковоспламеняющиеся жидкости разрешается в металлической таре с исправными герметически закрывающимися крышками. |