Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 23.07.2020 | № | 110-37-716-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  |  | О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.04.2020 № 110-37-431-20 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2020-2024 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  п. 1 ст. 17 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.04.2020 №10-37-431-20 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2020-2024 годы», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                           О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.

56521

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  23.07.2020 № 110-37-716-20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2020-2024 годы

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основание для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2020-2024 годы (далее — техническое задание):

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

4) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.06.2019 № 110-37-713-19 «Об утверждении актуализированной схемы  водоснабжения  и  водоотведения  городского  округа  муниципального  образования «город Саянск» до 2030 года»;

6) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.04.2015 № 110-37-405-15 «Об утверждении Положения о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;

7) Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016-2030 годы»;

1.2.  Разработчик технического задания: Комитет по жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

1.3. Разработчик инвестиционной программы: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

1.4. Цель технического задания.

Целью технического задания является разработка инвестиционной программы, определяющей мероприятия по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, повышению качества питьевой воды и обеспечению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы.

1.5. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требование к целям, задачам, ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы, а также условия, на соответствие которым в дальнейшем будет проверяться данная инвестиционная программа.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели инвестиционной программы

1) удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении объектов перспективного строительства городского округа, обеспечение необходимых объемов подаваемой воды и принятых сточных вод для обеспечения подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

2) повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис»;

3)   повышение качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

2.2. Задачи инвестиционной программы.

1) развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства индивидуальной жилой застройки и многоквартирного жилья на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»;

2)   осуществление  мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса, а также существующих насосных станций водоснабжения и водоотведения;

3)  осуществление  мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

4)   внедрение  мероприятий по энергоресурсосбережению;

5) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктурной сферы;

6) обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

3.1.  Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения (таблица 1).

Таблица 1

Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Подключаемая нагрузка (куб.м/час) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
| Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих водоводов в целях подключения объектов капитального строительства |
| 1 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 181-183 (всего 3 участка) | 63 | 0,015 | 0,22 | 2021 |
| 2 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский 169,170 (всего 2 участка) | 63 | 0,06 | 0,146 | 2021 |
| 3 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр.6А, участки 36-41 (всего 6 участков) | 63 | 0,188 | 0,814 | 2022 |
| 4 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр.11, участки 26-28, 108,110,111А,112-126,129-133,158,160-164, 41-45,50-59,67,68,108,127,134-136,138,139, 155,155А,156,189-190, 60-66,73,140-150, 153, 154, 157,159,161,163,165-174,176,178,180191-197,69,70-72,74-76,76а,77-83,86-91,94-103,175,177,179,181-188 (всего 147 участков) | 110 | 4,071 | 10,56 | 2021-2024 |
| Всего по группе 1 | 4,334 | 11,74 |  |
| 1.1 Подключение объектов капитального строительства без необходимости строительства сетей водоснабжения |
| 5 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Лесной, (всего 200 участков) |  |  | 22,36 | 2020 |
| 6 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки СНТ Мостовик (всего 71 участок) |  |  | 61,464 | 2021 |
| 7 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Таёжный, (всего 235 участков) |  |  | 8,83 | 2021 |
| 8 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр.6Б (всего 117 участков) |  |  | 99,82 | 2022 |
| 9 | Строительство магазина (аккумуляторная) мкр.6А, в р-не АЗС по пр. Ленинградский |  |  | 0,123 | 2021 |
| 10 | Автозаправочная станция мкр. Строителей, №28 |  |  | 10,8 | 2021 |
| 11 | Магазин розничной торговли г. Саянск, промышленно-коммунальная зона №35 |  |  | 0,9 | 2022 |
| 12 | Объект общественного питания, мкр. Центральный, севернее земельного участка с кадастровым номером №38:28:010402:37 (около МЖК, пересечение ул.3 и ул.6) |  |  | 0,125 | 2021 |
| 13 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №53 |  |  | 0,125 | 2022 |
| 14 | Земельный участок по адресу мкр. Юбилейный, №72 |  |  | 0,125 | 2022 |
| 15 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №45 |  |  | 0,075 | 2022 |
| 16 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №51 (магазин) |  |  | 0,0209 | 2022 |
| 17 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №52 (магазин) |  |  | 0,0209 | 2022 |
| 18 | Земельный участок по адресу мкр. Центральный, №15Б (объект общественного питания) |  |  | 0,125 | 2022 |
| Всего по группе 1.1 |  | 204,92 |  |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения для обеспечения дополнительных нагрузок |
| 19 | Реконструкция водозаборных скважин с заменой насосного оборудования (2 скважины) |  |  | 240 | 2022 |
| 20 | Строительство дополнительной линии водовода по улице Бабаева с целью увеличения нагрузок | 110 | 0,115 |  | 2020 |
| 21 | Строительство дополнительной линии водовода по ул.31 | 110 | 0,640 |  | 2023 |
| Всего по группе 2 | 5,089 | - |  |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |
| 22 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории водозабора протяженностью 2120м |  |  |  | 2021 |
| 23 | Монтаж ограждения территории 1 пояса зоны санитарной охраны водозабора протяженностью 1450м |  |  |  | 2022 |
| Итого по разделу I: | 5,089 | 11,74 |  |
| Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |
| Строительство новых сетей водоотведения и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |
| 24 | Внутримикрорайонные сети микрорайона "Благовещенский" участки 1-28, 34-45,55-59,61-69,70-86,99, 105-183. (всего 151 участок) | 160 | 3,312 | 6,04 | 2021-2023 |
| 25 | Внутримикрорайонные сети микрорайона N 11 участки 26-111А, 112-150, 157-188 (всего 158 участков) | 160 | 4,912 | 6,32 | 2022-2024 |
| 26 | Внутримикрорайонные сети микрорайона 6А, участки 36-41 (всего 6 участков) | 160 | 0,17 | 0,214 | 2022 |
| Всего по группе 1 | 8,394 | 12,574 |  |
| 27 | Строительство магазина (аккумуляторная) мкр.6А, в р-не АЗС по пр. Ленинградский |  |  | 0,143 | 2021 |
| 28 | Автозаправочная станция мкр. Строителей, №28 |  |  | 10,8 | 2021 |
| 29 | Объект общественного питания, мкр. Центральный, севернее земельного участка с кадастровым номером №38:28:010402:37 (около МЖК, пересечение ул.3 и ул.6) |  |  | 0,125 | 2021 |
| 30 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №53 |  |  | 0,125 | 2022 |
| 31 | Земельный участок по адресу мкр. Юбилейный, №72 |  |  | 0,125 | 2022 |
| 32 | Земельный участок по адресу мкр. Строителей №45 |  |  | 0,125 | 2022 |
| 33 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №51 (магазин) |  |  | 0,0209 | 2022 |
| 34 | Земельный участок по адресу мкр.6А, №52 (магазин) |  |  | 0,0209 | 2022 |
| 35 | Земельный участок по адресу мкр. Центральный, №15Б (объект общественного питания) |  |  | 0,125 | 2022 |
| Всего по группе 1.1 |  | 11,6098 |  |
| 2.Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения для обеспечения дополнительных нагрузок |
| 36 | Реконструкция КНС 7/8 с установкой 1 комплекта механических решеток |  |  |  | 2021 |
| 37 | Строительство дублирующего трубопровода канализации по улице Дворовкина от жилой улицы №1 мкр. Благовещенский до улицы №31 | 160 | 0,39 |  | 2022 |
| 38 | Строительство дублирующего трубопровода канализации от улицы Ленина до улицы Дворовкина через мкр. Благовещенский | 160 | 0,73 |  | 2021 |
| Всего по группе 2 | 1,12 | - |  |
| 3.Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |
| 39 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории ГНС и КНС промкомзоны, включая подходы трасс ВЛ к зданиям насосных станций 380м |  |  |  | 2021 |
| 40 | Устройство защитной насыпи для исключения размыва ливневыми потоками КНС южный, включая подъездную автодорогу к КНС Южный |  |  |  | 2022 |
| Всего по группе 3 | - | - |  |
| Итого по разделу II: | 9,514 | 12,36 |  |

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

1)   Паспорт инвестиционной программы.

2)  Анализ существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых муниципальным  унитарным предприятием «Водоканал-Сервис».

3) Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, который должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

4) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования и сроков реализации мероприятий.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

Источником финансирования инвестиционной программы могут являться:

- плата за подключение (технологическое присоединение), полученная от применения установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

- другие источники.

5)  График реализации мероприятий инвестиционной программы.

6) Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым муниципальным  унитарным предприятием «Водоканал-Сервис».

8)  Система управления и контроля реализации инвестиционной программы: определяются лица, ответственные за выполнение мероприятий инвестиционной программы, формирование и представление отчетности о ходе ее выполнения с шаблонами мониторингов, утвержденными Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).

9)  Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы в соответствии с плановыми показателями:

- снижение степени износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- увеличение объемов реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению;

- доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

5.1.  Основные требования к инвестиционной программе:

1)  временные;

- срок разработки инвестиционной программы и представления ее на согласование: не более двух календарных месяцев с даты утверждения технического задания администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- срок реализации программы 2020-2024 годы;

2)  технические:

- осуществление мероприятий инвестиционной программы должно соответствовать нормативным документам (СП, СанПиН и другие);

3)  иные:

- в соответствии с определенным техническим заданием, целями инвестиционной программы разрабатываются плановые показатели в натуральном выражении (таблица 2).

Таблица 2

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |
| 1 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, до | % | 82,4 | 82,1 | 82,1 | 81,9 | 81,7 |
| 2 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, до | % | 80,4 | 80,6 | 80,2 | 80,3 | 80,3 |
| Показатели доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения |
| 3 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | % | 90,0 | 90,1 | 90,3 | 91,0 | 91,6 |
| 4 | доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | % | 87,0 | 87,1 | 87,2 | 88,0 | 90,0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,704 | 0,702 | 0,7 | 0,7 | 0,69 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,163 | 0,161 | 0,161 | 0,160 | 0,160 |

- выполнение плановых показателей является условие, на соответствие которым будет проверяться инвестиционная программа;

- мероприятия по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения разрабатываются в рамках определенным настоящим техническим заданием приоритетов развития инженерной инфраструктуры города Саянска на период действия инвестиционной программы;

- инвестиционная программа должна содержать мероприятия в целях повышения энергосбережения и энергоэффективности деятельности предприятия;

- при разработке мероприятий необходимо учесть существующее состояние централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и обеспечить их доведение до уровня, определенного целями и задачами программы и целевыми показателями;

- обеспечить подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, указанных в настоящем техническом задании;

- обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой;

- инвестиционная программа должна быть согласована с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ;

- разработанный муниципальным унитарным предприятием  «Водоканал-Сервис» и согласованный с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в электронном виде в отдел цен и тарифов администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                           О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.

56521