Приложение № 1

к  решению Думы городского округа

от 28.05.2010  № 051-14-57

Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования  «город Саянск»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовой статус местных нормативов градостроительного    проектирования

1. Местные  нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» разработаны на основании требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного Кодекса Российской Федерации, закона Иркутской области от 17.12.2008г. №132-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», строительных норм и правил, решения Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.05.2009г. №051-14-53 «О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» и Устава муниципального образования «город Саянск».

2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» конкретизируют и развивают основные положения действующих на территории Российской Федерации федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов,  применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территории муниципального образования «город Саянск» и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных  традиций и перспективного развития городского округа.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Иркутской области, строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, нормативным документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию,  строительству и эксплуатации зданий, строений,  сооружений.

4. Местные  нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» (далее Нормативы) разработаны в целях определения основных минимальных и (или) максимальных расчетных показателей (требований и параметров) обеспечения благоприятных, социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения, обобщения разрозненных нормативных документов, совершенствования и упрощения действующего порядка предпроектной и проектной подготовки строительства объектов в городском округе, сокращения сроков согласований, а также повышения качества исходно-разрешительной и распорядительной документации.

5. Нормативы  используются  при разработке документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, проектов планировки, определении видов использования земельных участков,  а также  при проектировании и строительстве отдельных объектов,  при согласовании проектной документации и контроле за осуществлением градостроительной деятельности.

Нормативы направлены на обеспечение рациональной организации территории, эффективного использования и охраны земель.

6.  Нормативы  устанавливают нормы обеспеченности объектами  жилого, социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, доступности этих объектов для населения, организации различных территориальных зон, плотности застройки и интенсивности использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями, размеры земельных участков и иные показатели, необходимые для осуществления деятельности по проектированию и строительству, предусмотренные действующим законодательством.

9. Нормативы распространяются на всю территорию муниципального образования «город Саянск» и  являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории городского округа независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: для государственных органов и органов местного самоуправления, юридических  и физических лиц.

Статья 2. Область применения

1. Настоящие Нормативы подлежат использованию при проектировании новых и реконструкции существующих микрорайонов городского округа, промышленно-коммунальной зоны и территории промышленного узла, и включают основные требования к их планировке и застройке.

2. Нормативы устанавливают порядок предпроектной и проектной подготовки строительства (здесь и далее по тексту понятие  «строительство» включает новое строительство, расширение, капитальный ремонт,  реконструкцию и техническое перевооружение), нормируют параметры городской застройки, качества среды, капитального ремонта с учетом особенностей ведения инвестиционной деятельности на территории городского округа МО «город Саянск» и  регулирования градостроительной деятельности в целях обеспечения комфорта городской среды.

4. Проектирование на землях промышленности и иного специального назначения с особым правовым режимом этих земель следует осуществлять на основании настоящих Нормативов, строительных норм и правил, технических регламентов с учетом требований ведомственных нормативных документов.

5. С учетом преимущественного функционального использования, территория городского округа подразделяется на различные территориальные  зоны, при этом Нормативы устанавливают:

а) требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровья граждан, сохранение и развитие природных и озелененных территорий, охрану объектов культурного наследия при проектировании планировки и застройки территории муниципального образования «город Саянск»;

б) виды и параметры объектов градостроительного нормирования;

в) нормативы и правила планировки и застройки территорий объектов градостроительного нормирования, обеспечивающие социально гарантированные условия жизнедеятельности в соответствии с назначением территории;

г) нормативы и правила организации систем транспортной и инженерной инфраструктур;

д) нормативы и правила организации систем обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры.

6. Объектами градостроительного нормирования являются:

а) функционально-планировочные образования:  общественные центры, зоны, участки общественной застройки, жилые районы, микрорайоны, квартала, группы, участки жилой застройки, производственные зоны, участки производственной застройки, природные зоны, парки, сады, бульвары и скверы;

б)  жилые дома, сеть учреждений и предприятий общественного обслуживания;

в) территории улично-дорожной сети, транспортной и инженерной инфраструктуры.

7. Расположение объектов градостроительного нормирования на территории городского округа определяется в составе или на основании Генерального плана развития муниципального образования «город Саянск», градостроительных планов развития территорий городских микрорайонов, проектов планировки территорий города. Границы объектов градостроительного нормирования устанавливаются в составе градостроительной документации.

- При проектировании планировки и застройки объектов нормирования следует соблюдать:

а) нормативную интенсивность использования территории;

б) количественное соотношение территорий или фонда различного функционального назначения, соответствующее функционально-планировочному образованию;

в) требования охраны объектов культурного наследия, сохранения исторически сложившейся  планировки и застройки;

г) требования охраны окружающей среды,  природных и озелененных территорий;

д) санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности.

9. При реконструкции в целях обеспечения преемственности развития и расширения многообразия городской среды следует сохранять положительные качества реконструируемой среды: ориентацию зданий относительно улиц, масштабное соотношение открытых и застроенных пространств, озеленение, благоустройство.

Статья 3. Основные термины,  определения и сокращения

1. В целях реализации настоящего муниципального  правового акта используются основные понятия, принятые Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими действующими законами  и нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Иркутской области.

2. Наиболее часто встречающиеся термины и определения:

а) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

б) территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

в) устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

г) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

е) градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

ж) территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты;

з) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

и) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек (киосков, навесов и т.д.);

к) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

л) реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

м) территории общего пользования – территории которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары и т.д.)

н) инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

о) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образованные) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, улицы, автомобильные дороги, иные подобные сооружения (линейные объекты);

п) жилые зоны - территории специализированного использования в установленных границах, примыкающие к магистральной улице городского значения или формируемые участками (кварталами, микрорайонами) жилой застройки; предназначены для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе образования и здравоохранения, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства  путей внутригородского сообщения, улиц, площадей,  парков и других мест общего пользования;

р) производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских и иных объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщения;

с) ландшафтно-рекреационные зоны: включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья,  которые совместно с парками, скверами, бульварами ит.д., размещаемыми в жилых зонах,  формируют систему открытых пространств.

т) малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью до 3-х этажей включительно с обеспечением непосредственной связи квартир с земельным участком;

у) индивидуальное жилищное строительство – форма обеспечения граждан жильем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет;

ф) одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий приквартирный участок;

х) усадебный жилой дом – одноквартирный дом с земельным участком, постройками, для подсобного хозяйства;

ч) территория малоэтажного жилищного строительства – часть селитебной территории  населенного пункта, предназначенная для размещения малоэтажной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры, инженерных и транспортных коммуникаций;

ш) блокированный жилой дом – дом, состоящий из 2-х или более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный  участок;

щ) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и разрешительной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта;

3. Иные термины и определения, встречающиеся в данных Нормативах, применяются в значениях, установленных действующим законодательством.

4. В Нормативах  могут применяться следующие сокращения:

а) АТС – автоматическая телефонная станция;

б) ВЛ – воздушная линия электропередачи;

в) ДДУ – детские дошкольные учреждения;

г) ОАиГ – органы  архитектуры и градостроительства;

д) НПБ – нормы пожарной безопасности;

е) ИИИ – источники ионизирующего излучения;

ж) ОДУ – ориентировочные допустимые уровни;

з) ПДК – предельно-допустимые концентрации;

и) ПДУ – предельно допустимый уровень;

к) ПЗЗ – правила землепользования и застройки;

л)ПО – производственные отходы;

м) РП – распределительная подстанция;

н) СанПиН – санитарные правила и нормы;

о) СНиП – строительные нормы и правила;

п) СЗЗ – санитарно-защитная зона;

р) СП – свод правил по проектирование и строительству;

с) ТБО – твердые бытовые отходы;

т) ТП – трансформаторная подстанция;

у) ТР ТПБ – технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

ф) ТЭЦ теплоэлектроцентраль;

х) ЭМИ – электромагнитные излучения;

Глава 2. Планировка и застройка территории

Статья 4. Общие требования к планировке и застройке территории

1. Городской округ муниципальное образование «город Саянск» является элементом системы расселения Российской Федерации и входящей в нее Иркутской области. Перспективы развития территории муниципального образования должны определяться на основе Генерального плана городского округа муниципального образования «город Саянск», Правил землепользования и застройки,  настоящих Нормативов, иных муниципальных правовых актов.

2. Основным документом, регулирующим развитие территории городского округа, которым определяются принципиальные решения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, мерам по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устанавливаются границы и резервы территориального развития городского округа, предусматривается очередность освоения территории, а также планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения является генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденный решением Думы городского округа от 28.02.2008г.  №041-14-20.

3. Генеральным планом учитываются следующие этапы развития городского округа:

а)  первая очередь строительства (5-10 лет) – ориентировочно до 2015 года;

б)  расчетный срок (20-25 лет) – ориентировочно до 2025 года;

4. Численность населения городского округа на расчетный срок составляет 60 тысяч человек.

5. Норма жилищной обеспеченности на  расчетный срок устанавливается 25кв.м. на человека общей площади квартир.

6. В связи с сейсмичностью  территории городского округа (7 баллов) при выполнении проектов территориального планирования необходимо предусматривать расчлененную планировочную структуру города и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией населения, а также взрывопожароопасных.

При проектировании отдельных объектов необходимо в обязательном порядке включать в состав проектов расчеты на возможные сейсмические воздействия (в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

В зонах наибольшего риска следует размещать парки, сады, иные свободные от застройки элементы.

7. Рациональная  организация территории городского округа должна предусматривать:

а) взаимосвязь зон различного функционального назначения с учетом их допустимой совместимости;

б) функциональное и планировочное членение территории в увязке с организацией системы общественных центров и транспортных коммуникаций;

в) эффективное использование территории в соответсвии с ее градостроительной ценностью, допустимой плотностью застройки, размерами земельных участков;

г) рациональное решение проблем жизнеобеспечения;

д) состояние окружающей среды и ее влияние на условия жизни и здоровья населения;

е) предельно-допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей;

ж) охрану объектов историко-культурного наследия.

8.  Функциональное  использование территории городского округа, определяемое принципиальным назначением отдельных частей данной территории, является основой для градостроительного зонирования, осуществляемого  в составе Правил землепользования и застройки в целях определения территориальных зон, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

9. Функциональное зонирование территории формирует правовые основы использования зон, для которых устанавливаются обязательные для исполнения градостроительные регламенты, характеризующие допустимый вид использования отдельных участков  и их предельные параметры.

На территории городского округа предусмотрено формирование территориальных зон в соответствии с табл.4(1).

Таблица 4.(1). Структура территориального зонирования городского округа       муниципального образования  «город Саянск»

| Типы территориальных зон | Виды территориальных зон |
| --- | --- |
| Жилые зоны | Зоны малоэтажной жилой застройки блокированного и секционного типов Зоны среднеэтажной жилой застройки (3-5 эт.) Зоны многоэтажной жилой застройки (6-10 этажей) Зоны индивидуальной жилой застройки Зоны ведения садоводства и дачного хозяйства Зоны перспективного жилищного строительства |
| Общественно-деловые зоны | Зона административного центра города Зона общественно-делового центра Зоны центров планировочных районов Зоны высших и средних специальных учебных заведений Зоны спортивных сооружений Зоны учреждений реабилитации и социального обслуживания |
| Производственные зоны | Зоны производственных объектов Зоны коммунальные |
| Зоны специального назначения | Зоны, занятые кладбищами, полигонами ТБО Зоны размещения режимных объектов |
| Зоны сельскохозяйствен-ного использования | Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения Зоны размещения личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества |
| Зоны рекреационного назначения | Зоны, занятые лесопарками, садами Зоны, занятые парками, скверами, бульварами Зоны рекреационного назначения, предназначенные для занятий спортом, активного отдыха и туризма |
| Зоны природных территорий | Зоны, занятые городскими лесами и лесопарками Зоны, занятые водными объектами |
| Зоны охраны памятников истории и культуры, исторические зоны | Зоны охраны объектов культурного наследия |

10. Территориальные зоны включают  в себя также  территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

11. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

а) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

в) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. При планировке и застройке городского округа необходимо учитывать:

а)  статус городского округа муниципального образования «город Саянск», являющегося городом областного подчинения, разместившим на своей территории  населенный пункт «город Саянск»,  промышленный узел, систему транспортных  и инженерно-технических связей и природный комплекс;

б) особенности размещения жилых и производственно-коммунальной зон, вынесение всех крупных предприятий на территорию промышленного узла, расположенную на значительном удалении и соединяемую с территорией города автодорогой;

в) продолжение  курса, взятого при проектировании и строительстве города  и  направленного  на максимальное сохранение лесных массивов и  органичное  включение их в городскую среду;

13. Необходимо предусмотреть обязательное выполнение благоустройства,  создание парков на территории существующих лесных массивов, бульваров и скверов при проектировании и застройке сложившихся и новых жилых микрорайонов,  чтобы сделать проживание в городе благоприятным как в санитарно-гигиеническом, экологическом, так и в эстетическом отношении;

14. Необходимо полностью сохранить лесные массивы, окружающие селитебную часть города и имеющие эстетическое, экологическое и охранное значение (для предотвращения оврагообразования, на крутых склонах, в падях, иных участках, неудобных для строительства).

15. Основным принципом развития муниципального образования «город Саянск» должна быть приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, создание благоприятной среды жизнедеятельности населения при устойчивом социально-экономическом развитии.

При этом необходимо учитывать развитие рынка земли и жилья, реальные возможности городского бюджета, возможность привлечения негосударственных инвестиций для программ развития городского округа,   а также выполнение природоохранных мероприятий.

16. Порядок отвода земель на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» для строительства объектов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, Иркутской области, Правилами землепользования и застройки  и муниципальными правовыми актами администрации городского округа.

17. Границы территориальных зон устанавливаются на основе генерального плана городского округа  по:

а)  красным линиям;

б) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;

в) естественным границам природных объектов;

г)  границам земельных участков;

д) границам территорий затопления паводком 1% обеспеченности;

е) границам населенного пункта и границам муниципального образования.

18. На территории городского округа должны быть выделены следующие зоны ограничений на использование территорий (зоны с особыми условиями использования территорий) для осуществления градостроительной деятельности:

а) зоны охраны объектов историко-культурного наследия;

б) санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;

в) зоны санитарной охраны источников питьевого назначения;

г) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

д) зоны территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

ж) зоны затопления паводком 1% обеспеченности;

з) зоны режимных объектов.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия  могут не совпадать с границами территориальных зон.

19.  Режимы регулирования градостроительной деятельности в зонах особого градостроительного использования  распространяются на всю территорию в пределах этих зон и могут дифференцироваться с учетом нормативных требований, предъявляемых к отдельным территориальным зонам и объектам. Выделение зон особого градостроительного использования  осуществляется на основе градостроительной документации и специальных проектных исследований и проработок.

Статья 5. Жилые зоны. Общие положения.

1. В состав жилых зон входят территории, предназначенные для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома различных типов, объекты повседневного общественного обслуживания, гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, места общего пользования, пути внутригородского сообщения,  размещаются  иные объекты, связанные с обеспечением  жизнедеятельности граждан на жилой территории.

2. Перечень объектов, допускаемых для размещения в жилых зонах, определяется градостроительными регламентами, утверждаемыми в составе Правил землепользования и застройки.

На территориях жилой застройки разрешается размещать только предприятия с санитарно-защитными зонами не более 50м, не выходящие за пределы земельного участка, не выделяющие вредных веществ, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей.

При этом  расстояния от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50м.

Санитарно-защитные зоны следует предусматривать, если после проведения всех технических и технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных выбросов, снижению уровня шума не обеспечиваются предельно допустимые на территории жилой застройки уровни концентрации вредных веществ и предельно допустимые уровни шума.

Размеры таких зон следует устанавливать в соответствии с действующими санитарными нормами и соответствующими разделами настоящих  Нормативов.

3. Территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, размещаемые в границах населенного пункта, включаются в состав жилых зон.

4. Для размещения жилых зон должны выбираться территории, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной полготовки, а также обеспечивающие возможность минимального нарушения естественного состояния природной среды.

В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий, строений и сооружений.

5. Размещение жилой застройки в пределах существующих границ населенного пункта предусматривается в виде:

а) нового жилищного строительства на свободных территориях;

б) реконструкции и выборочного уплотнения сложившейся застройки.

Статья 5.1. Градостроительное проектирование и принципы организации жилых зон

1. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в соответствии с планировочной структурой города в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории,  обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественно-деловых зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах.

Перечень таких объектов определяется в Правилах землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск» в соответствии с данными Нормативами,  строительными нормами и правилами, санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями безопасности.

2. В жилых зонах следует формировать систему жилых районов, состоящих из микрорайонов (кварталов), выделяемых в границах красных линий (иных границах). Так же необходимо учитывать размещение общественного центра жилого района, представленного общественно-деловой зоной в общей планировочной структуре.

3. Элементами планировочной организации жилых зон являются:

а) участок жилой застройки - территория, размером до 1,0 га на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией,  состоящий из площади подошвы застройки и придомовой территории.

Придомовая территория включает следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к дому, автостоянки,  территории зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха. Границами территории участка являются границы землепользования;

б) группа жилой застройки - территория размером до 5га, с населением, обеспеченным объектами приближенного обслуживания в пределах территории проживания, а объектами повседневного и периодического обслуживания  - в пределах нормативной доступности.

Территория группы жилой застройки включает участки жилой застройки и территории общего пользования, которые могут быть представлены озелененными территориями, объектами приближенного обслуживания, гаражами-стоянками, проездами и открытыми автостоянками;

в) микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой зоны площадью от 5 до 60 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с таблицей 6.(1) статьи 6  настоящих Нормативов). Границами являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Расчетная территория микрорайона и квартала включает группы жилой застройки, общественные объекты и территории общего пользования, участки школ, учреждений повседневного обслуживания, коммунальных объектов, гаражей-стоянок, территории зеленых насаждений (сады, скверы, бульвары), внутриквартальные и внутримикрорайонные  проезды, открытые автостоянки;

г) жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью от 70 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500м, а также часть объектов городского значения. Границами жилого района являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Жилой район  формируется как группа кварталов или микрорайонов. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах своей территории.

В расчетную территорию жилого района включаются также  территории общего пользования, участки объектов периодического обслуживания, спортивных и коммунальных сооружений, гаражей-стоянок, территории зеленых насаждений (парки, бульвары, скверы), улицы, площади, автостоянки.

4. Жилой район, микрорайон (квартал) являются объектом разработки проекта детальной планировки. Относить проектируемый объект к одному из уровней структурной организации территории городского округа следует в задании на проектирование на основании генерального плана городского округа.

5.  При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации положений генерального плана городского округа, установленных на расчетный срок и перспективу, государственной жилищной политики,  предусматривающей предоставление  каждой семье отдельной квартиры или дома, а также уровня автомобилизации.

6. Объем жилого фонда и его структура определяются  генеральным планом и проектами планировки территорий городского округа.

7. Для предварительного определения потребности территории в жилой зоне застройки следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

а) при многоэтажной застройке (6 этажей и выше) - 7 га;

б)  при среднеэтажной застройке (3 - 5 этажей) - 8 га;

в)  при малоэтажной блокированной застройке с участками в 4 сотки – 10 га;

г) индивидуальной жилой (усадебной застройке)  с участками в 6 соток - 25га, с участками в 12 соток - 50га, более 12 соток - 70га.

Примечание: размеры жилой территории приведены для жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел. общей площади квартир.

Статья 5.2. Параметры жилой застройки городского округа

1. Этажность жилой застройки определяется Генеральным планом, настоящими Нормативами и Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Саянск», а также конструктивными особенностями применяемых зданий в соответствии с табл.5(1).

Таблица 5.(1).

Требования к реконструкции и строительству в зонах сейсмической      опасности

| Несущие конструкции здания | Допустимое количество надземных этажей при расчетной сейсмичности площадки (баллов) |
| --- | --- |
|  | 6 | 7 |
| 1. Стальной каркас | НС | НС |
| 2. Железобетонный каркас |  |  |
| Связевой (с вертикальными железобетонными диафрагмами или ядрами жесткости) | НС | 16 |
| Рамный с заполнением из штучной кладки | НС | 9 |
| Рамный без заполнения | 12 | 6 |
| Безригельный с железобетонными диафрагмами или ядрами жесткости | НС | 9 |
| Безригельный без заполнения | 7 | 4 |
| 3. Стены из монолитного железобетона | НС | 24 |
| 4. Стены крупнопанельные железобетонные | НС | 20 |
| 5.Объемно-блочные | НС | 12 |
| 6. Каркасно-каменные | НС | 10 |
| 7.Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков |  |  |
| Двухрядной разрезки, соединенные между собой с помощью закладных деталей или арматурных выпусков | 9 | 5 |
| Двухрядной разрезки усиленные непрерывным вертикальным армированием | НС | 9 |
| 8.Стены комплексной конструкции из кирпича, камня, мелких блоков | 12 | 5 |
| 9.Стены из кирпича, бетонных камней и мелких блоков | 9 | 4 |
| 10. Стены из мелких ячеисто-бетонных блоков комплексной конструкции | 4 | 2 |
| 11. Стены деревянные, щитовые, бревенчатые, брусчатые | НС | 3 |
| Примечания: а) НС – здания проектируются по требованиям для несейсмических районов; б) высота этажа принимается не более 4-х м для жилых зданий и 6-ти м для промышленных зданий; в) в число надземных этажей учитывается этаж, более половины высоты которого находится выше планировочной отметки земли, примыкающей к зданию; г) количество этажей в зданиях с каменными стенами (пп.8,9) при гарантированном нормальном сцеплении в кладке Rnt >180 кПа(1,8 кг/кв.см) может быть увеличено в районах с сейсмичностью 7-8 баллов на 1 этаж. |

2. Для рядовой застройки следует принимать дома преимущественно средней (3-5) и малой (1-2) этажности.

Допускается использовать многоэтажную (6-10) застройку для формирования планировочных акцентов, принимая во внимание технические возможности эксплуатационных, пожарных и инженерных служб города.

Основными типами жилища для муниципального строительства следует принимать дома многоквартирные средне- и многоэтажные (5 и 9 этажей) и многоквартирные блокированного типа с приквартирными участками.

Застройка территории городского округа зданиями  повышенной этажности (11-16) и высотными зданиями (более 16 этажей) не предусматривается.

3. Основными типами средовых районов застройки (районы с одинаковыми или близкими средовыми характеристиками) в городе Саянске являются:

а) районы смешанной среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, состоящие из секционных многоквартирных жилых домов;

б) районы застройки малоэтажными блокированными и секционными многоквартирными домами;

в) районы застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами;

4. Организация застройки таких районов осуществляется на основании изучения их конкретной специфики -  градостроительного потенциала,  потребностей социальных групп населения, иных, формирующих среду факторов.

5.По уровню комфорта структура жилого фонда дифференцируется согласно табл. 5(2).

Таблица  5.(2).

| Уровень комфортности жилья | Расчетная норма общей площади на 1 чел., кв.м | Формула заселения квартиры (дома) |
| --- | --- | --- |
| Престижный | 40 и более | k=n+1 k=n+2 |
| Массовый | 25-40 | k=n k=n+1 |
| Социальный | 20 (25) | k=n-1 k=n |
| k- количество комнат в квартире n- количество членов семьи в скобках – показатель на расчетный срок |

6. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, сквозные проезды в зданиях, примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц, расстояния до остановки общественного транспорта, основные и второстепенные проезды и прочие показатели, связанные с организацией улично-дорожной сети,  нормируются в соответствии со статьей 12 Улично-дорожная сеть и организация общественного транспорта.

7. По уровню проживания проектируемое жилище следует подразделять на две категории:

а) социальное жилище для муниципального строительства с нормируемыми нижними и верхними пределами площадей квартир (согласно СНиП 2.08-01);

б) жилище для индивидуального строительства с нормируемыми нижними пределами площадей квартир.

Типы квартир и их площади представлены в таблице 5.(3).

Таблица 5.(3).

| Вид строитель-ства | Число комнат (типы квартир) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | более |
| Муниципа-льное строитель-ство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина квартир |
|  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | - |
|  | 30 | 35 | 48 | 58 | 56 | 65 | 70 | 77 | 84 | 95 | 96 | 108 | - |
| Индивиду-альное строитель-ство | 36 | - | 53 | - | 65 | - | 77 | - | 95 | - | 108 | - | - |

Примечание: А – нижние пределы площади квартир, Б – верхние пределы площади квартир.

Верхние пределы для индивидуального строительства не ограничиваются.

Площади квартир указаны из расчета 18 кв.м. на  человека. Данные площади могут быть изменены в сторону увеличения по решению органов местного самоуправления, исходя из местных условий и генерального плана городского округа.

8. Допускается встраивать в жилые дома и пристраивать к ним объекты обслуживания, не оказывающие вредного воздействия на проживающих, при обеспечении требований:

а) пожарной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности;

б) изолированного от лестничной клетки жилого дома входа во встраиваемое помещение;

в) обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

г) самостоятельных шахт вентиляции;

д) отделения нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

е) индивидуальных систем инженерного обеспечения встроенных помещений.

9. Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей:

а) освещенности;

б) инсоляции;

в) площади и кубатуры помещений;

г) высоты основных помещений не менее 3 м в чистоте;

д) организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского учреждения не более 30 м, а от окон жилого дома не менее 15 м.

10. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме на участке жилой застройки не должна превышать 20%.

11. Перечень объектов, которые не допускается встраивать в жилые дома, приводится в табл. 5.(4).

Таблица 5.(4).

| №п/п | Объекты, которые не допускается встраивать в жилые дома |
| --- | --- |
| 1 | все типы котельных; |
| 2 | трансформаторные подстанции; |
| 3 | автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в который встроена АТС; |
| 4 | административные учреждения ; |
| 5 | лечебные и лечебно-профилактические учреждения, за исключением женских консультаций, стоматологических кабинетов, кабинетов врачей общей практики и частно практикующих врачей; |
| 6 | детские дошкольные учреждения больше 6 групп; |
| 7 | школы общеобразовательные, в том числе начальные; |
| 8 | столовые, кафе, другие предприятия общественного питания с количеством посадочных мест более 50; |
| 9 | общественные уборные; |
| 10 | бюро ритуального обслуживания; |
| 11 | магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами; |
| 12 | другие объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека; |

    - 12. Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются:

    - а) показатели плотности застройки ( кв.м общей площади/га – отношение общей площади жилых зданий к площади микрорайона; чел./га – количество населения к площади микрорайона);

    - б) коэффициент застройки микрорайона (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади микрорайона в целом);

    - Указанные показатели для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в табл. 5.(5).

                - Таблица  5.(5).

| Тип застройки | Плотность жилой застройки территории микрорайона | коэффициент застройки микрорайона |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м/га | чел./га на расчетный срок |  |
| Многоэтажная многоквартирная секционная застройка (6-9 эт.) | 6500 | 185 | 0,2 |
| Среднеэтажная многоквартирная секционная застройка (4-5 эт.) | 5000 | 165 | 0,25 |
| малоэтажная блокированная застройка с приквартирными участками | 2600-3200 | 100 - 140 | 0,35 |
| малоэтажная индивидуальная застройка с приусадебными участками | 800-960 | 30 - 40 | 0,1-0,2 |
| Примечания: а) показатели приведены для условий жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел. общей площади квартир на расчетный срок строительства; б) для многоэтажной многоквартирной секционной жилой застройки при использовании специальных сейсмоустойчивых конструкций зданий плотность жилой застройки может увеличиваться, но не более, чем на 20%; в) в условиях реконструкции не допускается увеличение существующей плотности застройки без оценки экологической обстановки и проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды; г) показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции. |

Статья 5.3. Территории многоквартирной  жилой застройки

1. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий магистральных улиц - не менее 6 м, жилых улиц и проездов – не менее 3 м. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

2. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, нормами освещенности, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.2.1-1076-01, СНиП 23-05-95,  а также в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и  главой 4 «Противопожарные требования» настоящих Нормативов.

3. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

4.Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не менее 6 кв.м/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

5. При проектировании жилых зон следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 5.(6).

Таблица 5.(6)

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв.м/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей) 40 (для выгула собак) |
| Для стоянки автомашин | В соотв. с п.5 ст.33 Нормативов | В соответствии с табл. 33.(3) ст.33 Нормативов и СанПиН 2.2.1/2.1.1.120.0-03 |
| Примечание: 1.Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. 2.Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при условии создания закрытых сооружений для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 3. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. 4. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20м. 5. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать при пешеходной доступности до входов в жилые дома не более 100м. 6. При проектировании микрорайонов новой застройки на территориях, выделенных под стоянки автомашин, следует предусматривать в последующем строительство многоэтажных гаражей. 7. Размещение площадок для выгула собак выполняется на основании задания на проектирование. При соседстве застройки с крупными зелеными массивами такие площадки допустимо предусматривать на территории данных массивов. |

6. В границы участков, предоставляемых под возведение объектов капитального строительства, включаются:

а) площадь застройки зданий (здания);

б) подъезды к зданиям;

в) открытые площадки для временного хранения автомобилей;

г) озелененные территории, элементы благоустройства;

д) места сбора и хранения отходов.

7. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные, и т.д.) должны иметь самостоятельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также условия их нормального функционирования.

8. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется  в градостроительном плане земельного участка и в задании на проектирование.

Статья 5.4. Территории малоэтажной жилой застройки

1. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства могут  состоять  из жилых домов одноквартирных и (или) блокированных, с приусадебными  или приквартирными участками.

2. При размещении и планировочной организации территории малоэтажного жилищного строительства должны соблюдаться требования:

а) по охране окружающей среды;

б) по защите территории от шума и выхлопных газов, электрических и электромагнитных излучений;

в) по защите от иных природных и техногенных факторов.

3. Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5-часовую продолжительность. Требуемая нормативная продолжительность инсоляции должна быть обоснована расчетом на стадии подготовки проекта застройки и рабочего проекта.

4. Мусороудаление с территорий малоэтажной застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ земельных участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100м.

5 . Для обеспечения пожаротушения отдельных зданий на территориях малоэтажной застройки следует предусматривать гидранты. Расходы воды на пожаротушение для расчета сетей водоснабжения должны приниматься в соответствии со СНиП 2.04.02 и разделом «Водоснабжение» обязательного приложения  настоящих Нормативов.

6. При нецелесообразности или невозможности обеспечения пожаротушения отдельных зданий от гидрантов, допускается предусмотреть его из резервуаров или водоемов в соответствии со СНиП 2.04.02.

7. Размещение малоэтажного блокированного и индивидуального жилищного строительства следует предусматривать  в соответствии с генеральным планом городского округа .

8.  Предельные (минимальные и максимальные) размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, выделяемых на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются в соответствии с табл.5.(7).

Таблица 5.(7)

| Виды земельных участков | Минимальный размер земельного участка (га) | Максимальный размер земельного участка (га) |
| --- | --- | --- |
|  | На свободных от застройки территориях (га) | На застроенных территориях (га) |  |
| Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участками | 0,10 | 0,06 | 0,20 |
| Для размещения малоэтажного блокированного жилья с приквартирными участками | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Примечание: При определении размеров приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо учитывать особенности градостроительных ситуаций, типы жилых домов, характер формирующейся жилой застройки (среды), условия ее размещения в структуре населенного пункта, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, Правилами землепользования и застройки городского округа и муниципальными правовыми актами. |

9. В усадебной застройке минимальные расстояния от красных линий, границ соседнего участка  и строений на соседних участках следует принимать по таб.5.(8).

Таблица 5.(8).

| Нормируемые разрывы | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- |
| От жилого дома до: |  |
| - красной линии улицы | 5 |
| - красной линии проездов | 3 |
| От хозяйственных построек до: |  |
| - красных линий улиц и проездов | 5 |
| От границ соседнего участка до: |  |
| - основного строения | 3 |
| - хоз.постройки (баня, гараж,сарай и т.д.) | 1 |
| - постройки для содержания скота и птицы | 4 |
| - стволов высокорослых деревьев | 4 |
| - среднерослых деревьев | 2 |
| - кустарника | 1 |
| От окон жилых комнат до: |  |
| - стен соседнего дома и хозяйственных построек (баня, гараж, сарай и т.д), расположенных на соседних земельных участках | 6 |
| Примечание: Допускается пристройка хозяйственных построек (бани, гаража, теплицы) к жилому дому с соблюдением требований СНиП 31-02-2001, санитарных и противопожарных норм. Допускается блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев. На территории домовладений разрывы от жилого дома и жилого дома, расположенного на соседнем участке, до мест расположения мусоросборников, помойных ям, дворовых туалетов, должны приниматься не менее 10 м. |

10. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) следует принимать по таблице 1 приложения 1 СНиП 2.07.01.

Необходимо также учитывать противопожарные требования  Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и главы 4 настоящих Нормативов.

11. Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка, градостроительным планом земельного участка, разрабатываемых в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами

12. На территориях малоэтажной застройки - как блокированного, так  и усадебного типа, входящих в границы населенного пункта «город Саянск»,  не допускается:

а) содержание сельскохозяйственных животных (лошадей, коров, овец, свиней, коз) и, соответственно, размещение  хозяйственных построек для содержания скота;

б) пчеловодство.

13. Разрешается содержание птицы и кроликов на территориях индивидуальной жилой застройки и размещение соответствующих хозяйственных построек при условии соблюдения строительных, санитарных и противопожарных требований.

14. Для территорий малоэтажного жилищного строительства, расположенных в границах населенного пункта, допускается максимальная высота оград:

а) для индивидуального жилищного строительства (усадебная застройка) – 2,0м;

б) для блокированного малоэтажного жилищного строительства (с приквартирными участками) – 1,5м вокруг  участка и 2,0м вокруг территории застройки.

При этом ограждение земельных участков территорий малоэтажной блокированной застройки должно выполняться по единому проекту, согласованному с органами архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «город Саянск».

15. Территория малоэтажной блокированной жилой застройки может иметь  ворота, шлагбаумы, калитки, организованную охрану, ограничивающие доступ транспорта и посторонних лиц  на территорию застройки при условии оборудования системы вызова владельца объекта недвижимого имущества.

По периметру территории малоэтажной блокированной жилой застройки  должно быть выполнено наружное освещение с отдельным учетом электроэнергии.

16. Учреждения и предприятия обслуживания на территориях малоэтажной застройки следует размещать с учетом общей градостроительной ситуации и численности населения, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью дорог, улиц и пешеходных путей.

17. Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и сооружениям, с учетом требований ВСН 62-91, федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995г. (в ред.от 24.07.2009г.) и главы 8 настоящих Нормативов.

18. Перечень необходимых объектов обслуживания территории малоэтажной застройки и радиусы пешеходной доступности следует принимать в соответствии с таблицей 5.(9).

Размещение предприятий и учреждений следует осуществлять также в соответствии с таблицей 5.(9).

Таблица 5.(9).

| Учреждения и предприятия обслуживания населения | Радиусы пешеходной доступности, м. | Размеры земельных участков | Показатели площади (м) и охвата (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 500 | Не менее 35 кв.м. на 1 место | Не менее 50% |
| Общеобразовательные школы | 500-750 | Не менее 16 кв.м. на 1 место | 100% для начальной школы, 50% для средней школы |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий | 800 | 0,2-0,5га на объект | 300,0 кв.м. на 1000 чел. |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 | 0,2-0,5га на объект | 50,0кв.м. на 1000 чел. |
| Аптеки | 800 | 0,05га на объект | 10,0кв.м. на 1000 чел. |
| Предприятия повседневной торговли: продовольственные непродовольственные | 800 | 0,2-0,3га на объект | на 1000 чел. 160кв.м 80 кв.м. |
| Предприятия бытового обслуживания | 800 | 0,15га на объект (на 1000раб.мест) | 2 раб. места на 1000 чел. |
| Отделения связи Отделения банков | 800 | 0,1-0,15га на объект | 1 объект 40 кв.м. на 1000 чел. |
| Центр административного самоуправления | 1200 | 0,1-0,15га на объект | 1 объект |
| Площадки для спорта, игр, отдыха | В соответствии с табл. 5.(6) |
| Примечания: Школы размещаются: средние – начиная с численности населения 2000 чел., начальные – с 500 чел. Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых массивов, при соблюдении нормативной доступности. |

19. Размещение отдельно стоящих туалетов на земельных участках территорий индивидуальной жилой застройки усадебного типа разрешается только на период строительства жилого дома.

Статья 6. Общественно-деловые зоны

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни города.

Это объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,  среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, делового, финансового назначения, иные объекты массового посещения,  связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. В состав общественно-деловых зон включаются зоны в соответствии с таблицей 4.(1) главы 4 настоящих Нормативов.

3. Число, состав и размещение общественно-деловых зон принимается в Генеральном плане и конкретизируется в Правилах землепользования и застройки.

4. В перечень объектов капитального строительства, установленный регламентами, разрабатываемыми в составе Правил землепользования и застройки,  разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться  многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи или автостоянки.

5. Общественно-деловые зоны могут быть многофункционального (общественный центр города, жилого района, микрорайона) и специализированного (спортивный, медицинский и иные центры) использования.

6. Многофункциональные общественные зоны следует решать как системы взаимосвязанных общественных пространств (главных улиц, площадей, пешеходных зон), формирующих каркас центра города.

7. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городского округа, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Для ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков допускается принимать в соответствии с рекомендуемым Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Примечание:  Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе  Нормативов и в рекомендуемом Приложении 7 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», следует принимать по заданию на проектирование.

8. Учреждения и предприятия обслуживания в городе следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

9. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице 6.(1).

Таблица 6.(1)

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения 1*: |  |
| при средне- и многоэтажной застройке | 300 |
| при одно- и двухэтажной застройке | 500 |
| Общеобразовательные школы 1* | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни при средне- и многоэтажной застройке | 500 |
| то же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки при средне- и многоэтажной застройке | 500 |
| то же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: |  |
| при средне- и многоэтажной застройке | 500 |
| при одно-, двухэтажной | 800 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |
| Примечания: 1* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. |

10. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 6.(2).

Таблица 6.(2).

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий |
|  | в районах средне-, многоэтажной и смешанной застройки | районах индивидуальной жилой застройки |  |  |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | 10 | По нормам инсоляции и освещенности |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | - | 20* | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 10 | - | - |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 | 100 | 100 |
| * С входами и окнами . Примечание: Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патолого-анатомического. |

11. При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:

а) повседневный – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, помещения для организации досуга и любительской деятельности, магазины товаров повседневного спроса, бытовые (ремонтные мастерские), аптеки, отделения связи;

б) периодический – поликлиники, клубные, спортивные комплексы, библиотеки, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, бани, другие объекты бытового обслуживания соответствующего ранга;

в) эпизодические – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы и т.д.

12. Нормы расчета учреждений дошкольного и общего среднего образования, здравоохранения, культуры и искусства, физкультуры и спорта, предприятий торговли и общественного питания, бытового обслуживания, связи и размеры их земельных участков следует принимать по приложению 7 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Статья 7. Производственные зоны и промышленно-коммунальная зона

1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий с различными уровнями воздействия на окружающую среду, коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, вспомогательных производств, а также обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Санитарно-защитные зоны производственных объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав функциональных зон, где располагаются данные  объекты.

3. При размещении производственных зон необходимо  обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми зонами при минимальных затратах времени на передвижение.

4. Функционально-планировочную организацию производственных зон следует предусматривать с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

При этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания людей, работающих на предприятиях.

5.Производственные зоны различаются по параметрам:

а) класса опасности производства – I,II,III,IV,V (по убыванию опасности);

б) величины занимаемой территории – до 0,5га; 0,5-5,0га; 5,0-25,0га (участок); 25,0-200,0га и более (зона);

в) интенсивности использования территории;

г) плотности застройки (кв.м/га) – 25000-30000; 10000-20000; менее 10000;

д) коэффициенту застройки (процент застроенности) – 0,4-0,5; 0,3-0,4; менее 0,3;

е) численности занятых  - до 50 чел., 50-500 чел., 500-5000чел, 5000-10000чел., более 10000чел.;

ж) величине грузооборота (принимается по большему из 2-х грузопотоков: прибытия и отправления):  автомобилей/сутки – до 2; от 2 до 40; более 40; или тонн в год – 40; от 40 до 100 тыс.; более 100 тыс.;

з) величине потребляемых ресурсов: - водопотребления (тыс. куб.м/сутки – до 5; от 5 до 20; более 20); теплопотребления (Гкал/час – до 5; от 5 до 20; более 20); электропотребления (кВа – до 750; свыше 750);

6. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % всей территории производственной  зоны.

7. Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

8. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.

9. На территории муниципального образования «город Саянск» основная часть промышленных предприятий вынесена за пределы населенного пункта и располагается на территории промышленного узла, соединяемого с городом автодорогой. При проектировании и строительстве новых предприятий необходимо их размещение также предусматривать на территории промышленного узла.

10. В составе производственных зон городского округа выделяются:

а) производственные зоны размещения промышленных предприятий 1 класса опасности;

б) производственные зоны размещения промышленных предприятий II класса опасности;

в) производственные зоны размещения промышленных предприятий III  класса опасности;

г) производственные зоны размещения промышленных предприятий IV класса опасности;

д) производственные зоны размещения промышленных предприятий, объектов различной производственной и коммерческой деятельности V класса опасности;

11. Разработка проектной документации и устройство санитарно-защитных зон, оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и любые другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

12. В производственные зоны, имеющие санитарно-защитные зоны шириной более 1000 м, не следует включать предприятия с санитарно-защитной зоной до 100м, особенно предприятия пищевой и легкой промышленности.

13. В санитарно-защитных зонах предприятий не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, скверы, садоводческие товарищества и огороды.

14. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны , в %:

а) до 300м                      60

б) от 300 до 1000м        50

в) от 1000 до 3000м      40

15. Устройство отвалов, шламонакопителей, площадок складирования отходов и отбросов допускается только при обосновании невозможности их утилизации. Участки для них следует размещать за пределами предприятий и II пояса зоны санитарной охраны  подземных водоисточников с соблюдением санитарных и иных норм или правил безопасности, в соответствии с действующим законодательством.

16. Минимальный коэффициент застройки производственных зон следует принимать в соответствии с табл.7.(1).

Таблица 7.(1)

| Предприятия (производства) отраслей промышленности | Минимальный коэффициент застройки, Кз |
| --- | --- |
| Машиностроение и металлообработка | 0,5-0,6 |
| Химическая промышленность | 0,3-0,35 |
| Нефтехимическая промышленность | 0,35-0,5 |
| Пищевая промышленность | 0,4-0,5 |
| Электротехническая промышленность | 0,45-0,55 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 0,2-0,4 |
| Легкая промышленность | 0,5-0,6 |
| Промышленность строительных материалов | 0,35-0,5 |
| Местная промышленность | 0,5-0,6 |
| Примечание: Коэффициент застройки промышленного предприятия определяется как отношение площади застройки к площади земельного участка предприятия с включением площади, занятой железнодорожными путями (если есть). |

17. Плотность застройки  площадки промышленного предприятия определяется в процентах как соотношение площади застройки к площади предприятия в ограде (либо в соответствующих условных границах).

18. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями, строениями, сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады, площадки, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены наземные постройки), а также открытые стоянки служебных автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения, при условии что размеры и оборудование данных стоянок, складов и т.д. принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в габаритах указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха, зелеными насаждениями, открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водопроводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями (или их частями), над которыми могут быть возведены другие здания и сооружения.

19. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи или эстакады, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания и сооружения, на остальных участках учитывается  только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи или эстакады на уровне планировочных отметок земли.

20. При строительстве предприятий на площадках с уклонами 2% и более минимальную плотность застройки допускается уменьшать в соответствии с табл. 7.(2).

Таблица 7.(2)

| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент понижения плотности застройки |
| --- | --- |
| 2-5 | 0,95-0,90 |
| 5-10 | 0,90-0,85 |
| 10-15 | 0,85-0,80 |
| 15-20 | 0,80-0,70 |

21. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10%.

22. Площади и размеры земельных участков общетоварных складов устанавливаются в соответствии с табл. 7.(3).

Таблица 7.(3)

| Склады общетоварные | Площадь складов, кв.м на 1000чел. | Размеры земельных участков, кв.м на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 77 | 310/210 * |
| Непродовольственных складов | 217 | 740/490 * |
| Примечание: * В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных, при средней высоте этажей 6м. |

23. Площади и размеры земельных участков специализированных складов устанавливаются в соответствии с табл. 7.(4).

Таблица 7.(4)

| Склады специализированные | Вместимость складов, т/1000чел. | Размеры земельных участков, кв.м/1000чел. |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70 |
| Фруктохранилища | 17 | -/- |
| Овощехранилища | 54 | 1300/610 * |
| Картофелехранилища | 57 | -/- |
| Примечание: * В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных, при средней высоте этажей 6м. |

24. Площади и размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива устанавливаются в соответствии с табл. 7.(5).

Таблица 7.(5)

| Склады | Размеры земельных участков, кв.м/1000чел. |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива | 300 |

, занимаемая фундаментвми опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

25. Промышленно-коммунальная зона городского округа муниципального образования «город Саянск» предназначена для размещения промышленных предприятий II,III,IV и V классов опасности, требующих санитарно-защитных зон от 50 до 500м.

26. Промкомзона имеет транспортное и инженерное обеспечение, резервные площадки для строительства.

27. На территории промкомзоны следует преимущественно размещать предприятия пищевой, легкой промышленности, специализированные (холодильники, хранилища, склады), коммунального, транспортного и бытового  обслуживания населения городского округа.

# Статья 8. Зоны рекреационного назначения

# 1. В состав зон рекреационного назначения включаются территории в границах, занятых природными и озелененными территориями общего пользования (городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, водными объектами и пляжами, а также земельными участками, используемыми и предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

2. Природные территории - объекты градостроительного нормирования,  представленные в виде городских лесов, лесопарков, иных объектов озеленения, а также водных объектов, выполняющие ландшафтообразующую, природоохранную, оздоровительную и рекреационную функции.

3. На территории природных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного, рекреационного и природоохранного назначения.

4. На природных территориях нормируются:

а) требования к режимам охраны;

б) площадь в структуре территорий городского округа;

в) рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории;

г) параметры благоустройства.

5. На территории городского округа муниципального образования «город Саянск» природные и озелененные территории представлены зеленой зоной города,  сохраненными лесными массивами, включенными в городскую среду, элементами озеленения.

### Статья 8.1. Городские леса и лесопарки

1. Леса, находящиеся в пределах границ населенного пункта город Саянск представляют собой городские леса, выполняют санитарно-гигиенические, защитные и рекреационные функции.					     Прилегающие к жилой застройке городские леса рекомендуется преобразовывать в лесопарки, относя их к территориям общего пользования из расчета  как минимум  8(10)кв.м. на человека.

2.  Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Лесничества и лесопарки могут располагаться на землях населенного пункта, на которых расположены городские леса.

3. Лесным участком является земельный участок, границы которого определяются в соответствии с Лесным кодексом  Российской Федерации.

Проектирование лесных участков осуществляется в границах, соответственно, лесничеств и лесопарков.

При проектировании лесных участков осуществляется подготовка проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков.

Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются, соответственно, по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выделам, их границам и площади.

Целевое назначение и вид разрешенного использования лесного участка указываются в проектной документации в соответствии с лесохозяйственным регламентом и государственным лесным реестром.

4. Городские леса и лесопарки по целевому назначению относятся к защитным лесам.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

5.  В зеленых зонах, лесопарках запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

При размещении лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы городского и пригородного ландшафтов, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

6. В структуре озелененных территорий города Саянска городские леса и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %. Время доступности их для любого жителя города должно быть не более 20 мин.

7. Расчетное число единовременных посетителей территории лесопарков, городских лесов, зеленых зон следует принимать не более:

а) лесопарков (лугопарков, гидропарков)  - 10 чел./га;

б) лесов - 	     1-3 чел./га;

в) при числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта.

### Статья 8.2. Водные объекты

1. Использование и охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск» производится в соответствии с требованиями действующего законодательства, санитарных норм и правил, а также в соответствии  со статьей 18 главы 3 данных Нормативов.

Статья 8.3. Зоны озелененных территорий

1. Озелененные территории - объекты градостроительного нормирования,  представленные в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков для отдыха, туризма и занятий спортом.

2. На озелененных территориях нормируются:

а) соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

б) габариты допускаемой застройки и ее назначение;

в) рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории;

г) расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

3. По функциональному назначению  зеленые насаждения  городского округа делятся на три группы:

а) общего пользования (спортивные и детские парки, скверы);

б) ограниченного пользования (озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений,  медицинских и иных учреждений спортивных сооружений);

в) специального назначения (защитные насаждения улиц, санитарно-защитных зон, иные территории, выполняющие природоохранные или защитные функции);

4.Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта г. Саянск (уровень озелененности застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района – не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

Статья 8.4. Парки и сады

1. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, размером, как правило, не менее 5га,  для периодического массового отдыха населения. Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

2. Проектируются следующие виды парков:

а) многофункциональные;

б) специализированные;

в) парки жилых районов.

3. Проектирование комплексного благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10га рекомендуется предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

4. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8м.

Высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

Соотношение элементов территории парка следует принимать по таблице  8.(1).

Таблица 8.(1)       Соотношение элементов территории парка

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| Парк | 65-70 | 28-25 | 5-7 |

Примечание. Площадь водоемов от общей территории парков принимать порядка 1-2%.

5. Городской многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

6. Функциональная организация территории многофункционального парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования:

а) массовую;

б) культурно-просветительных мероприятий;

в) физкультурно-оздоровительную;

г) отдыха детей;

д) прогулочную;

е) хозяйственную.

Процентное соотношение зон на территории парка следует принимать согласно табл. 8.(2).

Таблица 8.(2)    Функциональная организация территории  многофункционального парка

| Функциональные зоны парка | Территории парка (% от общей площади парка) | Норма площади (кв.м на посетителя) |
| --- | --- | --- |
| Культурно-просветительных мероприятий | 3-8 | 10-20 |
| Отдыха детей | 5-10 | 80-170 |
| Массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.) | 5-17 | 30-40 |
| Физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 75-100 |
| Прогулочная | 75-40 | 200 |
| Хозяйственная | 2-5 | - |

7. На территории многофункционального парка следует предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (табл. 8.(7).

8. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории многофункционального парка включает:

а) твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских);

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления;

г)  водные устройства (водоемы, фонтаны);

д) скамьи, урны и малые контейнеры для мусора;

е) ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений);

ж) оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом,  туалетные кабины.

9. Рекомендуется применение следующих видов и приемов озеленения:

а) вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры);

б)  мобильного (контейнеры, вазоны);

в) создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

10. Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

11.   Специализированные парки -  предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

Функциональная и планировочная организация территории специализированного парка производится в соответствии с его целевым назначением.

12. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории специализированных парков включает:

а) твердые виды покрытия основных дорожек;

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка), размещение ограждения, туалетных кабин.

13.   Парк жилого района - предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района.

14.  На территории парка следует предусматривать:

а) систему аллей и дорожек;

б) площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные).

Рядом с территорией парка или в его составе могут быть расположены спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах;

15. При проектировании парка жилого района следует обеспечивать его доступность для жителей района на расстоянии не более 1200м, расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30м, соотношение элементов территории парка жилого района принимать по табл. 8.(1).

16. Автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400м от входа, и проектировать из расчета 10-15 машино-мест на 100 единовременных посетителей.

Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

а) для легковых автомобилей - 18 кв.м;

б) автобусов - 40 кв.м;

в) для велосипедов - 0,9 кв.м.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос;

17. Исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований,  автостоянки рекомендуется расчленять на секторы полосами зеленых насаждений.

18. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории парка жилого района включает:

а) твердые виды покрытия основных дорожек;

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) озеленение;

г) скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование, туалетные кабины.

19. При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

Допускается предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования (торговые тележки)  и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе);

20. Для лучшего использования парков в зимний период учреждения        круглогодичного функционирования (культурно-просветительские, зрелищные, пункты проката и питания) следует размещать вблизи основных входов, расстояния между входами в парк следует принимать не более 500м.

21. Площадь хозяйственного двора парка определяется по единовременной нагрузке на парк из расчета 0,2 кв.м на посетителя.

22. Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером от 2 до 5га.

Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией. На территории города формируются следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.

На территории сада допускается возведение зданий, необходимых для обслуживания посетителей и территории сада (кафе, павильонов, хозяйственных построек), высота которых не должна превышать 6-8м, а общая площадь застройки - не более 5% территории сада;

Соотношение элементов территории городского сада следует принимать согласно табл. 8.(3), функциональная направленность организации территории городского сада приниматется в соответствии с назначением общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад (во всех случаях на территории сада должна преобладать прогулочная функция);

23. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400м.

Допускается для сада микрорайона в условиях нормативной плотности участков жилой застройки свыше 20 тыс.кв.м/га изменение соотношения элементов территории сада, приведенных в табл. 8.(3) в сторону снижения процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не более чем на 20%.

Таблица 8.(3).

Соотношение элементов территории сада

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройки |
| Сад | 80-90 | 8-15 | 2-5 |
| Примечание: Территорию водоемов принимать не менее 1% общей площади сада. |

24. Сад отдыха и прогулок  предназначен для организации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает:

а) твердые виды покрытия дорожек ;

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) озеленение;

г) скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки), осветительное оборудование, туалетные кабины.

Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения;

Допускается предусматривать размещение ограждений, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

25. Сады при зданиях и сооружениях  формируются у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории сада включает:

а) твердые виды покрытия дорожек ;

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) озеленение;

г) скамьи, урны, осветительное оборудование.

Приемы озеленения и цветочного оформления рекомендуется применять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

26. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка. Планировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории сада - выставки включает:

а) твердые виды покрытия дорожек ;

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) озеленение;

г) скамьи, урны, осветительное оборудование.

Кроме того, следует размещать информационное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции, туалетные кабины.

Приемы озеленения рекомендуется ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.

27. При реконструкции парков и садов предусматривается:

а) реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети);

б) разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников;

в) организация площадок отдыха, детских площадок.

### Статья 8.5. Бульвары и скверы

1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

2. Бульвар - озелененная территория линейной формы, расположенная, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15м.

3. Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1: 3.

4. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:

а) по оси улиц	                                                                                        18

б) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой	       10

5. При ширине бульвара менее 25м, следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м.

На бульварах шириной более 20м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м.

На бульварах шириной более 50м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям. Высота застройки не должна превышать 6м.

6. Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 15 до 30м.

7. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно табл. 8.(4) в зависимости от его ширины.

Таблица 8.(4)

Соотношение элементов территории бульвара

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| Бульвар шириной: |  |  |  |
| 15-25 м | 70-75 | 30-25 | - |
| 25-50 м | 75-80 | 23-17 | 2-3 |
| более 50 м | 65-70 | 30-25 | не более 5 |

8. Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0га.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

Разрешается размещение малых форм – фонтанов, скамеек, скульптур, детских игровых площадок и сборно-разборных  аттракционов.

Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице  8.(5).

Таблица 8.(5)

Соотношение элементов территории сквера

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| Скверы: |  |  |
| на городских улицах и площадях | 60-75 | 40-25 |
| в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 |

9. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории бульваров и скверов включает:

а) твердые виды покрытия дорожек и площадок;

б) элементы сопряжения поверхностей;

в) озеленение;

г) скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

10. Следует проектировать покрытие дорожек  асфальтированное или в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

11. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль водоемов устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу.

12. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

13. Максимальное количество деревьев и кустарников, которое возможно высаживать при проведении благоустройства озелененных территорий общего пользования, следует принимать по табл. 8.(6).

Таблица 8.(6)

Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га

озелененной территории

| Количество, шт. |
| --- |
| Типы объектов | Деревья | Кустарники |
| Парки общегородские и районные | 120-170 | 800-1000 |
| Скверы | 100-130 | 1000-1300 |
| Бульвары | 200-300 | 1200-1300 |

14. При реконструкции бульваров и скверов следует предусматривать: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

15. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 0,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м на одного посетителя.

Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

### Статья 8.6. Рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории

1. Важным фактором антропогенного воздействия на озелененные территории общего пользования является рекреационная нагрузка – показатель рекреационного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единице площади, временем их пребывания на объекте рекреации и видом отдыха.

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки следует принимать согласно табл. 8.(7).

Таблица 8.(7)

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

| Тип рекреационного объекта города | Предельная рекреационная нагрузка - число единовременных посетителей в среднем по объекту, чел./га | Радиус обслуживания населения (зона доступности) |
| --- | --- | --- |
| Сад | Не более 100 | 400-600 м |
| Парк (многофункцион.) | Не более 300 | 1,2-1,5 км |
| Сквер, бульвар | 100 и более | 300-400 м |

2. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.

Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле: R=Ni/Si, где R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной территории.

Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.

## Статья 8.7. Зоны отдыха и курортные зоны

1. Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.

2. При проектировании курортных зон следует предусматривать:

а) размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума;

б) детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100м;

в) вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

г) ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.

3. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:

а) до жилой застройки, учреждений

коммунального хозяйства и складов                    500

(в условиях реконструкции не менее 100м)

б) до автомобильных дорог категорий:

II, III	500

IV	200

в) до садоводческих товариществ	300

4. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, кв.м на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях:

а) общекурортных центров – 10;

б)  озелененных - 100.

5. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать, кв.м на одного посетителя, не менее:

а) речных и озерных	8

б) речных и озерных (для детей)	4

в) размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5кв.м на одного посетителя;

г) размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 кв.м на одного посетителя.

6. Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: для пляжей речных и озерных - 0,25.

7.Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:

а) санаториев	0,6 - 0,8

б) учреждений отдыха и туризма	0,7 - 0,9

в) пионерских лагерей	0,5 - 1,0

г) общего пользования 	0,2

8.   Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75м (ширина полосы движения одного человека).

9. Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

10. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по.табл. 8.(8)

Таблица 8.(8)

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разд. 12 настоящих норм.

11.  Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по табл. 8.(9).

Таблица 8.(9)

# Нормы расчета стоянок автомобилей

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | То же | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 15-20 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 15-20 |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15-20 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 7-10 |

Статья 8.8. Размеры земельных участков в зонах рекреационного назначения

1. Минимальные размеры земельных участков для объектов физкультурно-оздоровительной деятельности следует принимать по заданию на проектирование, в соответствии с федеральными нормативами (СП 31-115-2006).

Состав  открытых плоскостных сооружений, требования к их блокировке, наличие мест для зрителей, иные показатели устанавливаются заданием на проектирование.

2. Габариты основных открытых спортивных площадок следует принимать по табл. 8.(10).

Таблица 8.(10)

| Вид спорта | Размер поля, м | Зоны безопасности, м | Размер площадки, м | Пропускная способность, чел./смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Игроков на площадке | Учебно-тренировоч- ные занятия |
| Бадминтон | 13,4х6,1 | 1,2-1,5 | 16,4х8,5 | 4 | 8 |
| Баскетбол | 26х14 | 2-2 | 30х18 | 10 | 24 |
| Волейбол | 18х9 | 2,5-2,5 | 24х15 | 12 | 24 |
| Теннис: Площадка для игры Площадка с тренировочной стенкой | 23,8х11 - | 6,11-3,5 - | 36х18 16-20 х 12-18 | 4 - | 12 1 чел на каждые 4м длины стенки |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74х1,52 | 2х1,5 | 7,7х4,3 | 4 | 8 |
| Городки «города» «коны и полуконы» | 26-30х 13-15 4-11х9-6,1 | - - | 30х15 4-12х9-7 | 12 | 12 |
| Футбол | 90-110 х 60-75 | 4-8х2-4 | 120х80 | 22 | 22 |
| Хоккейная коробка | 60х30 | - | - |  |  |
| Примечания: Зоны безопасности – первая цифра показывает размер зоны безопасности вдоль длиной стороны площадки, вторая цифра – вдоль короткой стороны площадки. Размеры площадок даны с учетом проходов, зон размещения судей и запасных игроков. Ширина двух смежных площадок для бадминтона принимается 15,1м, а для тенниса – 34 или 36 м для площадок шириной 18 и 20м соответственно. |

Статья  9.  Зоны сельскохозяйственного назначения

1. В состав зон сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «город Саянск» включаются территории, занятые следующими производственными объектами сельскохозяйственного назначения:

а) территория птицефабрики (агропромышленный комплекс);

б) территория  свинокомплекса.

Также зоны сельскохозяйственного назначения могут использоваться для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, залежей, иных сельскохозяйственных угодий.

2. Требования к организации зон сельскохозяйственного назначения следует принимать в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного назначения используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения разрешенного вида их использования в случае внесения изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки городского округа.

4. Зоны сельскохозяйственного назначения в пределах муниципального образования «город Саянск»  могут использоваться в качестве угодий при условии,  что их санитарно-экологические характеристики отвечают требованиям безопасности сельскохозяйственного производства. В противном случае приоритет использования должен быть изменен, например, для питомнической работы в целях озеленения (выращивание декоративных цветов, кустарников, саженцев деревьев), либо для иных нужд.

5. На землях сельскохозяйственного назначения могут быть сформированы зоны, предназначенные для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства. Правовой режим этих земель определяется Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №66-ФЗ от 15.04.2008г. (в ред. от 30.12.2008г.) «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», иными нормативными правовыми актами, а также  Правилами землепользования и застройки городского округа.

6. Минимальный размер земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства, для садоводства и огородничества, для личного подсобного хозяйства, для дачного хозяйства следует принимать 600 кв.м.

## Статья 10. Зоны специального назначения

1. В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2. На территории городского округа муниципального образования «город Саянск» зоны специального назначения представлены зоной размещения полигона твердых бытовых отходов, зоной очистных сооружений и зоной режимных объектов ограниченного доступа (ИТК).

3. Правовой режим вышеуказанных зон определяется регламентами, разрабатываемыми в составе Правил землепользования и застройки городского округа.

Статья 11. Особо охраняемые природные территории  и территории охраны объектов культурного наследия

1. На территории муниципального образования «город Саянск» определены территории с особыми условиями использования, в границах которых требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия. К данным территориям, в соответствии с генеральным планом городского округа и заключением Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, сделанным в соответствии с  археологической оценкой территории, отнесены две территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия:

а) территория 1 – Буринская дача, включает в себя поверхность склона правого древнего борта долины р.Оки;

б) территория 2 – Перевоз, включает в себя поверхность склона правого древнего борта долины р.Оки.

2. Территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия, в соответствии со ст.35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации относятся к особо охраняемым территориям.  Для таких территорий зоны охраны объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого ландшафта) устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде и различаются режимами использования территориальных зон.

3. В зависимости от градостроительной и природно-ландшафтной ситуации объект культурного наследия может иметь все виды названных зон или только некоторые из них. Состав, границы зон охраны объекта культурного наследия, их параметры и регламенты определяются проектом зон охраны, разработка которого является обязательной:

а) разработка проекта зон охраны основываются на исследованиях, результаты которых фиксируются в опорном плане (схеме территории), являющемся необходимой и обязательной частью проекта.

б) проект зон охраны подлежит обязательной государственной экспертизе;

в) границы зон охраны могут не совпадать с с границами существующих землевладений и землепользований;

г) сведения об утвержденных зонах охраны и регламентах использования особо охраняемых территорий  вносятся в Правила землепользования и застройки, муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

4. Проекты проведения работ (землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных) на территории зон охраны объектов культурного наследия или природных территорий  должны включать раздел по обеспечению сохранности вышеуказанных объектов в процессе строительства и подлежат согласованию с органами, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия и природоохранной деятельности.

В пределах установленных зон охраны памятников природы, истории и культуры запрещаются любые работы, которые могут нарушить целостность памятника и создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения.

5 Территории охраны объектов культурного наследия не подлежат регламентации. Вокруг таких территорий устанавливаются зоны охраняемого археологического культурного слоя. На участке охраны археологического культурного слоя все строительные и земляные работы, а также посадка деревьев и кустарником могут производиться только  на основании разрешений, выдаваемых органами архитектуры и градостроительства администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», согласованных с государственными органами охраны объектов культурного наследия.

6 Для  принятия решения о застройке таких территорий требуется разрешение уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия.

На основании заключения о результатах обследования, государственный орган по охране объектов культурного наследия определяет режим  использования участка:

а) в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории;

б) в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия в соответствии со ст.ст.35,36,40 Федерального закона №73-ФЗ.

7. По мере получения результатов археологического обследования, участки будут либо исключаться из состава территорий с особыми условиями использования, либо будут приниматься решения по определнию конкретных мероприятий для обеспечения сохранности данных археологических объектов.

8. В настоящее время на территории городского округа иных особо охраняемых территорий (памятники природы,  истории и культуры, земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов),  не установлено. В случае появления  таких территорий для них должны быть установлены охранные зоны,  режимы охраны и  хозяйственного использования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 12. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

1. В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры включаются:

а) линейные объекты дорожной инфраструктуры, автовокзалы, объекты хранения и обслуживания транспорта;

б) линейные объекты инженерно-технической инфраструктуры с их зонами отвода и сооружения систем инженерного обеспечения городского округа;

2. Территории в границах отвода сооружений и коммуницкаций транспорта, связи, инженерного оборудования формируются с учетом технических и эксплуатационных характеристик объектов.

3. Обязанности по содержанию и благоустройству территорий в границах отвода сооружений и коммуникаций, и их санитарно-защитных зон возлагаются на собственников данных сооружений и коммуникаций.

Глава 3. Охрана окружающей среды

# Статья 13. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды

1. При разработке документации по планировке и застройке территории  городского округа муниципального образования «город Саянск», реконструкции существующих объектов капитального строительства, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды, следует выполнять требования по обеспечению   защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной условий для его жизнедеятельности. Необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Проекты планировки должны предусматривать ограничение рекреационных нагрузок исходя из степени устойчивости ландшафта к антропогенному воздействию и из наличия (отсутствия) особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) и установленного в их границах режима особой охраны.

2. Проектная документация должна обеспечивать соблюдение нормативных требований и стандартов по качеству атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых  уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения, учитывать современное и прогнозируемое состояние окружающей среды на основе инженерно-экологических изысканий.  Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при разработке документации по планировке и застройке территории регламентируются СП 11-102-97,  действующим законодательством  Российской Федерации.

3. Для обеспечения устойчивого развития территории городского округа необходимо формирование и сохранение природно-экологического каркаса, к основным структурным элементам которого относятся:

а) включенные в городскую застройку сохраненные лесные массивы;

б) земли Лесного фонда, которые необходимо перевести в земли населенных пунктов с целью формирования городских лесов, парков, рекреационных территорий, бульваров, скверов;

в) зеленые насаждения специального назначения, выполняющие санитарно-гигиенические и защитные функции;

4. Территории для  развития  городского округа в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации следует предусматривать на землях, непригодных для сельскохозяйственного использования.

Размещение застройки на землях сельхозназначения, на землях, занятых водоохранными зонами и  защитными лесами, допускается в исключительных случаях в соответствии с земельным законодательством.

Развитие городского округа  не может осуществляться за счет земель особо охраняемых природных территорий.

5. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

а) на землях природных парков, заказников, памятников природы, дендрологических парков, ООПТ иных категорий, а также в пределах их охранных зон (если иное не предусмотрено положением о конкретной ООПТ);

б)  на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в)  в зонах охраны гидрометеорологических станций;

г) на землях в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос без проведения мероприятий по защите водных объектов от негативного воздействия;

д) в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

е) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами (до истечения сроков, установленных органами Государственного комитета Российской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора;

ж) в зонах возможного катастрофического затопления (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий);

з) в сейсмических районах в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам;

и) в охранных зонах магистральных продуктопроводов.

к) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;

л) во второй зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать объекты, связанные с эксплуатацией, развитием и благоустройством курортов, а также объекты обслуживания населения  курортов, если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных уровней шума и напряжения электромагнитного поля;

м) в третьей зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта;

6. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта могут устанавливаться охранные зоны в соответствии с действующим законодательством и Положением о землях транспорта.

7. При размещении объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

## Статья 14.  Охрана атмосферного воздуха

1.В целях обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха необходимо соблюдение требований Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПин 2.1.6.1032-01.

При разработке проектной градостроительной документации должны быть проведены оценка существующего состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений с учетом всех видов источников загрязнения, рельефа, планировочной организации и микроклиматических условий территории (ОНД-86, СанПиН 2.1.6.1032-01).

2. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений и другие пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории  и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

3. Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, имеющие величину санитарного разрыва более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы 50 - 60% дней).

Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с действующими нормативами.

4. Производственные зоны, участки производственной застройки, а также иные предприятия, являющиеся источниками выбросов вредных веществ в атмосферу, необходимо располагать на территории промышленного узла, либо в промышленно-коммунальной зоне, на удалении  от территории жилой застройки, рекреационных зон  и других нормируемых объектов, на расстоянии, обеспечивающем установление  санитарно-защитных зон (далее СЗЗ).

Нормативные размеры СЗЗ промышленных предприятий и иных объектов определяются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 2.6.1.799-99 (ОСП ОРД-99).

Нормативные величины СЗЗ могут быть увеличены или сокращены на основании расчетов по утвержденным методикам (ОНД-86). Для действующих предприятий при установлении СЗЗ необходимо проведение натурных исследований.

Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, санитарными нормами и правилами.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

5. Для достижения требуемых санитарно-гигиенических и экологических норм следует предусматривать внедрение передовых ресурсосберегающих, пыле- и газоулавливающих технологических решений, позволяющих минимизировать поступление вредных веществ в атмосферу.

## Статья 15. Охрана геологической среды

1. Планировка и застройка территории  муниципального образования «город Саянск» должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

2. При этом оцениваются:

а) возможность изменения геологического режима территории;

б) наличие опасных инженерно-геологических процессов и возможность их активизации (суффозионо-просадочные процессы, просадочность лессовых пород и их разжижение при вибрации, оползневые процессы, линейная эрозия, оврагообразование, подтопление и заболачивание территорий, бугристо-западинный микрорельеф);

в) устойчивость грунтов в основании сооружений.

3. Запрещается проектирование и строительство жилых зон,  промышленных и иных объектов до получения  от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии   полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается только с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного  надзора при обеспечении возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

4. Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно техническим регламентам, а до их выхода согласно действующим ГОСТам.

5. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории разрабатываются в соответствии с разделом 11 настоящих Нормативов и   действующими нормативными документами (СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91).

## Статья 16.  Охрана почв

1. При размещении объектов капитального строительства и реконструкции необходимо проведение гигиенической оценки  состояния почв в соответствии с действующими нормативными документами (СП 11-102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03) которая  должна быть направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации.

2. При оценке состояния почв определяются:

а) содержание токсичных веществ в почве;

б) радиоактивность почвы (естественный фон и искусственная радиоактивность);

в)  влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы;

г) способность почвы к самоочищению.

3. После завершения всех видов строительных, геологоразведочных и других работ, необходимо приведение нарушенного почвенного покрова и земельных участков, в состояние, пригодное для дальнейшего использования по их целевому назначению. Возможность использования  земельных участков после рекультивации следует оценивать согласно нормам, установленным ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.1.02-85, а также требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.

Первоочередной рекультивации подлежат ландшафты на землях временного отвода после завершения строительства на территориях жилых и рекреационных зон.

4. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения, рекультивацию и мелиорацию почв и должны базироваться на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в соответствии с требованиями  действующего законодательства,  санитарных норм и правил.

## Статья 17.  Охрана растительного покрова

1. Градостроительная деятельность в городском округе  должна осуществляться с соблюдением требований по защите зеленых насаждений.

2. При проектировании объектов нового строительства на участках земли, занятых зелеными насаждениями, должна быть произведена оценка воздействия проектируемого строительства на зеленые насаждения, содержащая полные и достоверные сведения об их современном состоянии, а также прогноз изменения состояния растительного покрова после реализации проектных намерений.

3. Одновременно должны соблюдаться требования создания и содержания зеленых насаждений в городе в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя России № 153 от 15.12.1999, а также  Правилами осуществления вырубки зеленых насаждений и проведения компенсационного озеленения на территории г.Саянска» от 29.12.2008г. №110-37-1015-8.

## Статья 18.  Охрана водных объектов

1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на поверхностные водные объекты и подземные водные объекты. К поверхностным водным объектам относятся водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные выходы подземных вод.

При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Мероприятия по охране водных объектов необходимо предусматривать  в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарных норм,  в целях  предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, представляющего угрозу здоровью населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных и рекреационных целей.

3. При проектировании застройки оцениваются:

а) возможность изменения гидрологического режима территории;

б) защищенность подземных вод от загрязнения;

в) ресурсы подземных вод для технического водоснабжения.

4. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронения отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников, иных объектов, влияющих на состояние подземных вод.

5. Для охраны поверхностных и  подземных источников, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и действующим законодательством  устанавливаются зоны санитарной охраны (далее ЗСО).

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

6. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

7. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

8.  Использование поверхностных источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

9. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03.

10. Родники на территории муниципального образования «город Саянск» при соответствии качества воды требованиям санитарных норм и правил и наличии положительного заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

11. Для поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Размеры водооохранных зон, прибрежных защитных полос, а также режим их охраны и разрешенного хозяйственного использования регламентируется Водным кодексом Российской Федерации.

12. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. В этом случае статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

13. Жилые территории, курортные зоны и места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

14. Размещение промышленных предприятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам должны быть минимальными.

15. При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40м.

16. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

17. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

18.  При проектировании застройки населенных пунктов ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

а) до 10км  - 15м ;

б) от 10 до 50 -  100м ;

в) от 51 и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

19. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

20. В  пределах водоохранных зон с помощью современных проектных и технических средств и методов необходимо принимать меры по охране поверхностного стока от загрязнения, засорения, а также усиливать естественную защищенность грунтовых вод.

21. В границах водоохранных зон независимо от формы реализации прав на земельные участки и их существующего функционального использования запрещается:

а)  использование сточных вод для удобрения почв;

б) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

в) размещение гаражей, в том числе металлических, постоянных коллективных и индивидуальных стоянок автотранспортных средств;

г) складирование мусора и загрязненного снега;

д) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностного стока), мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

е) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

ж) осуществление деятельности, ведущей к загрязнению, истощению водного объекта.

22. В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к перечисленным выше ограничениям запрещается:

а)  размещение отвалов размываемых грунтов;

б) прокладка проездов и дорог, за исключением проездов для спецтранспорта, обслуживающего водоток;

в) движение автотранспортных средств, кроме техники специального назначения;

г) размещение любых объектов, за исключением объектов водоснабжения, водоотведения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

д) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

ж) распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных.

23. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока проводятся при условии сохранения условий  его естественного происхождения.

На природных территориях для укрепления откосов открытых русел водоемов рекомендуется использовать материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: например,  габионные конструкции или «матрацы Рено», нетканые синтетические материалы, покрытие типа «соты», одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.

24.  Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, расположенных в пределах границ  населенного пункта, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3га - два раза, при площади более 3га - один раз; в водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6га - два раза.

Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах территорий жилой застройки,  в весенне-летний период должна быть не менее 1,5м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности - не менее 1м.

Площадь водного зеркала и пляжей водоема следует принимать в соответствии с техническими регламентами, а до их выхода в соответствии с действующими ГОСТами. Прибрежные полосы прудов и других водоемов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение водоемов поверхностными водами.

25. В качестве резервных источников водоснабжения  следует использовать естественные и искусственные водоемы, имеющиеся пруды. В зонах, где такие объекты отсутствуют, следует размещать искусственные водоемы емкостью не менее 6000м3. К водоемам должны предусматриваться подъезды и оборудоваться водозаборные устройства.

## Статья 19. Защита от шума

1. Объектами защиты от источников внешнего шума в городе являются жилые и общественные здания, спортивные, учебно-образовательные, лечебные учреждения и прилегающие к ним территории, а также рекреационные и курортные зоны.

2. Допустимые уровни шума на территории нормируемых объектов, шумовые характеристики основных источников шума ( включая все виды автомобильного транспорта), порядок определения  ожидаемых  уровней шума и требуемая величина их снижения, выбор мероприятий, средств шумозащиты, а также  методику расчета  следует определять согласно действующим нормативным документам, руководствам и рекомендациям (СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СНиП 23-02-2003).

3. При разработке документации по планировке и застройке города следует предусматривать шумозащитные мероприятия:

а) функциональное  зонирование территории и планировка застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

б) устройство санитарно-защитных зон объектов и производств, являющихся в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками повышенного акустического воздействия;

в) дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

г) концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

д) укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

е) формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений;

ж) использование шумозащитных экранов;

з) использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума;

и) усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.

4. При строительстве новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, обязательна проверка уровня шума на участке застройки.

## Статья 20. Защита от воздействия электромагнитных полей

1. Основными источниками электромагнитных полей  на территории городского округа являются высоковольтные линии электропередач, центры мобильной связи, телевизионные вышки.

2. Объектами защиты от источников электромагнитного излучения являются жилые здания, селитебные территории, общественные и производственные помещения, места массового отдыха населения.

Ожидаемые уровни электромагнитного поля на территории нормируемых объектов, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств защиты следует определять расчетным путем согласно действующим нормативным документам, руководствам и рекомендациям (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

3. При разработке документации по планировке и застройке города следует предусматривать архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия, направленные на защиту населения от воздействия электромагнитного излучения: устройство санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, рациональное размещение и ограничение мощности радиопередающих объектов, применение средств защиты, в т.ч. экранирование источников, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, кабельная укладка коммуникаций  и др.

4. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ) создаются санитарные разрывы. Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ в зависимости от напряжения следует принимать согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

5. В пределах санитарных разрывов ВЛ запрещается размещение жилых и общественных зданий, площадок  для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов автомобилей.

6. Границы санитарно-защитных зон от передающих радиотехнических объектов определяются в соответствии с  СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

При размещении радиотехнических объектов , ВЛ, промышленных генераторов, иных излучателей следует руководствоваться также  СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

7. При размещении на территории жилой застройки базовых станций сотовой  связи необходимо обеспечение нормируемых уровней электромагнитных полей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03.

## Статья 21. Защита от воздействия   ионизирующих излучений

1. При разработке документации по планировке и застройке территории города должны соблюдаться принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты населения (федеральный закон от 09.01.1996 г.  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) и СП 2.6.1.799-99(ОСПОРБ-99).

2. Отводу территорий под жилищное строительство должно предшествовать получение информации о состоянии гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участке предполагаемой застройки. При наличии радиоактивного заражения проектируемой территории на ней предварительно должны быть проведены дезактивационные работы и рекультивация с соблюдением требований действующего законодательства.

## Статья 22.  Защита от воздействия вибраций и инфразвука

1. При разработке документации по планировке и застройке, а также реконструкции  территории городского округа  следует предусматривать мероприятия, направленные на защиту жилой застройки и общественных зданий от воздействия инфразвука и вибрации.

2. Допустимые уровни инфразвука, методы их измерения и оценка установлены СанПин 2.2.4/2.1.8.583-96. Оценка по параметрам вибрации регламентируется требованиями  СанПин 2.2.4/2.1.8.566-96.

3. Для обеспечения гигиенически допустимых уровней вибрации следует предусматривать необходимые разрывы между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

4. Рекомендуется минимальное использование  технологий забивки свай в зонах существующей застройки жилыми и общественными зданиями,  и ориентация на технологии бурения скважин с последующим армированием и заливкой бетоном.

## Статья 23.  Инсоляция и освещенность

1. При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать нормы инсоляции и естественной освещенности. Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

2. Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

3. Для определения минимальных разрывов между зданиями, обеспечивающих  нормативную инсоляцию, необходим расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий, который осуществляется с учетом географической широты города Саянска, расположения и размеров затеняющих объектов.

4. На широте города Саянска (52°с.ш.) должна обеспечиваться непрерывная продолжительность инсоляции помещений не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября.

5. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна составить 2,5 часа.

6. Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат, а также в случае  реконструкции существующей жилой застройки.

7.  На территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок детских дошкольных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

## Статья 24.  Микроклимат и ветровой режим

1. Для обоснования габаритов застройки, параметров и функционального назначения участков территории, включающих в себя здания  выше 40м, следует выполнять исследование с прогнозной оценкой изменения микроклиматических условий и ветрового режима при размещении объектов и определение зон частой повторяемости неблагоприятных метеоусловий с использованием методов математического моделирования

2. Оценка изменения микроклиматических условий и ветрового режима должна включать проверку микроклимата и ветрового режима  в пешеходных  зонах для обеспечения комфортности пребывания людей в этих зонах при действии ветра и разносезонных погодных условий, а также выводы по оптимизации объема зданий и рекомендации по комплексному благоустройству исследуемой территории.

3. В качестве рекомендуемых принимаются критерии ветрового дискомфорта, приведенные в табл. 24.(1).

Таблица 24.(1) Рекомендуемые критерии ветрового дискомфорта

| Наибольшая скорость отдельных порывов, м/с ( ) | Частота повторения, ч/год () |
| --- | --- |
| 6 | 100 (10% времени) |
| 12 | 50 (1-2 раза в месяц) |
| 20 | 5 |
| 25 | 1 |

Примечание. определяется на основе анализа метеорологических данных в предполагаемом районе строительства и результатов продувки модели комплекса зданий (микрорайона) в аэродинамической трубе. Частота  определяется на основе метеорологических данных в районе строительства.

## Статья 25. Обращение с отходами производства и потребления

1. При планировке и застройке территории города необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды производственными и бытовыми отходами.

Санитарная очистка территории городского округа  должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

2. При разработке проектной документации с учетом норм накопления твердых бытовых отходов, утвержденных постановлением мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.04.2006г. №110-37-205, должны быть проведены:

а) анализ образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения всех видов отходов;

б) оценка научно-технического и промышленного потенциала в области снижения объемов образования отходов, их обезвреживания и переработки с учетом вторичного использования;

в) прогноз объемов образования, вывоза и обезвреживания отходов на период строительства и эксплуатации проекта.

3. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разработаны и определены Положением по организации деятельности в области обращения с отходами на территории муниципального образования «город Саянск»,  утвержденным решением Думы городского округа от  12.02.2008г. №041-14-8, а также Правилами содержания территории муниципального образования «город Саянск».

Данные мероприятия предполагают комплексный подход – создание  системы сбора и транспортировки отходов от источника их образования до места переработки, захоронения.

Параллельно разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и обеззараживанию несанкционированных свалок.

4. Выбор участков под строительство предприятий по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться с учетом потребности в земельных ресурсах под размещение объектов и геологических условий территорий, предназначенных под размещение данных объектов в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03).

Производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации совместно с бытовыми отходами, должны направляться на специализированные предприятия или установки по обезвреживанию, утилизации и захоронению токсических промышленных отходов. Резервирование территорий для таких предприятий должно предусматриваться генеральным планом, в проектах планировки и в генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск».

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, а также СНиП 2.07.01-89* и СНиП 2.01.28-85.

5. Основой для проектирования необходимых мероприятий  по санитарной очистке  должна являться «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск», выполняемая как отдельный проект и решающая вопросы сбора, транспортировки и утилизации отходов в пределах охватываемой территории на срок действия генплана.

В качестве предпроектных исследований к «Генеральной схеме санитарной очистки» должны проводиться:

а) анализ морфологического состава и физических свойств твердых бытовых отходов (ТБО);

б)  объем  образования ТБО;

в)  паспортизация всех видов ТБО и производственных отходов (ПО);

г)  расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

6. Размеры хозяйственных площадок для временного хранения ТБО определяются объемами их суточного накопления (с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88).  Количество ТБО рассчитывается по нормам суточного накопления с учетом перспективных изменений

Следует предусматривать утилизацию ТБО с предварительной сортировкой, стремясь к максимальному использованию вторичных материальных и энергетических ресурсов.

7. Мусороудаление с территории застройки, в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, следует производить специально оборудованными машинами от площадок с контейнерами для бытового мусора и габаритного мусора.

Хозяйственные площадки для мусоросборников в многоэтажной секционной застройке следует располагать не далее 100м от наиболее удалённого входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту.

8. Площадки для крупногабаритного мусора предусматриваются на жилой комплекс (в том числе и при наличии мусоропроводов)  в радиусе доступности от жилого дома 500-800м.

В малоэтажной и индивидуальной  застройке площадки для мусоросборников предусматриваются из расчета 1 площадка на 20-50 участков.

Проезд вывозящих отходы машин в этом случае должен осуществляться по сквозным внутренним проездам и жилым улицам.

9. На участках малоэтажной и индивидуальной застройки разрешается предусматривать установку индивидуальных контейнеров, выполненных по единому образцу (на 1 жилой дом или группу жилых домов) при условии заключения договора на вывоз мусора и согласовании типа и места размещения контейнера с органами архитектуры и градостроительства.

10. Требования к размещению и нормативы размещения мусоросборников на территории  общественных зон города следует принимать в соответствии с Правилами содержания территории муниципального образования «город Саянск» и  таблицей 25. (1).

11.  При проектировании полигонов для захоронения ТБО следует предусматривать мероприятия, позволяющие обеспечить требования концепции минимизации экологического риска:

а) устройство водонепроницаемого основания, системы сбора фильтрата и его удаления;

б) организация перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков;

в) сбор и использование образующегося биогаза.

При проектировании полигонов для обезвреживания ТБО необходимо учитывать требования СанПиН 2.1.7.1322-03 и СП 2.1.7.1038-01.

12.  Необходимо предусматривать организацию системы сбора, хранения и обезвреживания отходов лечебно-профилактических учреждений (всех форм собственности), особенно опасных рискованных отходов здравоохранения, в соответствии с Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений  СанПиН 2.1.7.728-99

13. В качестве основного технологического приема утилизации снега следует принимать размещение снега на «сухих» снегосвалках.

Также следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при естественном таянии снега. Последующий сброс талых вод возможен по вариантам:

а) сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового ресурса сбросных вод);

б)  подачу снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона от снеготаялок до территорий жилой зоны принимается не менее 100м.

14.   При производстве зимней уборки запрещается:

а) сброс или складирование снега на тротуары, газоны и в зоне зеленых насаждений;

б) укладка снега на трассах тепловых сетей;

в) сброс загрязненного снега в водные объекты городского округа (включая водоохранные зоны).

Таблица 25.(1)

Требования к санитарному оборудованию территории общественных  объектов

| Элементы санитарно-гигиенического благоустройства | Городские объекты |
| --- | --- |
|  | Рынки | Парки | Лечебно- профилак- тические учреждения | Городские улицы и площади | Жилая застройка |
| Хозплощадки с контейнерами |
| Удаление от мест притяжения | 30м от места торговли | 50 м от мест скопления отдыхающих | 25 м от лечеб- ных корпусов 100 м от пищеблоков | - | 100 м от наиболее удалённого входа в дом |
| Норма обеспеченности | 1 контейнер на 200 м2 | - | 1 контейнер на 150 м2 | - | 0,1 м2 на 1 жителя |
| Урны |
| Расстояние между урнами на основных направлениях | 10 м | 40 м* | 40м | 40-100м** | Возле каждого подъезда |
| Норма обеспеченности | 1 урна на 50 м2 | 1 урна на 800 м2 | - | - | 1 на подъезд жилого дома |
| Общественные туалеты |
| Удаление от мест притяжения | 50 м от места торговли | 50 м от места скопления отдыхающих | - | 50 -80м от обслуживае-мого объекта***, но не менее 20 м. от жилых и обществен-ных зданий | - |
| Норма обеспеченности | 1 место на 50 торговых мест | 1 место на 500 посетителей | - | 1 прибор на 1 тыс. жителей | - |
| Питьевые фонтанчики |
| Расстояние между фонтанчиками | - | по проекту | - |  | - |
| * Обязательны около скамеек ** Диапазон в зависимости от степени людности улиц. Обязательны на наиболее посещаемых городских территориях, при торговых объектах, на остановках транспорта *** На наиболее посещаемых городских территориях, в местах проведения массовых мероприятий, при автостоянках, АЗС. |

Глава 4. Противопожарные требования

Статья 26. Требования пожарной безопасности

1. Противопожарные требования при планировке и застройке территории муниципального образования «город Саянск» следует принимать в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», учитывая соответствующие положения настоящих Нормативов.

2. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 26.(1).

Таблица 26.(1)

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

При других сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, не предусмотренных таблицей 26.(1), расстояние принимается по худшему из этих показателей.

3. Минимальные расстояния от жилых, общественных зданий,  вспомогательных (административных и бытовых зданий промышленных предприятий) I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, - 15м.

4.Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или выступающими конструкциями здания (сооружения).

5. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий III, IV и V степеней огнестойкости.

6. Расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости, а также до двухэтажных сараев V степени огнестойкости следует увеличивать на 50%.

7. При наличии у зданий I степени огнестойкости в конструкциях покрытий горючих материалов, расстояние от них принимается как для зданий  II  степени огнестойкости.

8. Расстояния от одно- двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с таблицей 26.(1).

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 31-01-2003.

9. Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать  5-8 м для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев, чем обеспечивается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

10. К расположенным на территории муниципального образования реке Оке и иным водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

11. Расстояния от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 50м.

Для одно- двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками и для участков садоводческих товариществ расстояние от границ участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15м.

12. Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3км. Число пожарных депо в городском округе, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования пожарной охраны ВСН-1-91 СПАСР.

Статья 27. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, и сооружениям

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

а) с двух продольных сторон -  к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и болеем (9 и более этажей), к другим зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям культурно-просветительных и зрелищных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, учреждений  органов управления высотой 18 и более м (6 и более этажей);

б) со всех сторон – к односекционным зданиям  многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных  учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, учреждений  органов управления.

2. К зданиям, строениям, сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

а) с одной стороны - при ширине здания, строения, сооружения не более 18м;

б) с двух сторон – при ширине здания, строения, сооружения более 18м, а также при устройстве замкнутых или  полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям, строениям только с одной стороны в случаях:

а) двусторонней ориентации квартир или помещений;

б) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

в) меньшей этажности, чем указано в п.1.

4. К зданиям с  площадью застройки более 20 000 кв.м или шириной более 100м подъезд пожарных машин должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, строений, сооружений до 60м при условии устройства тупиковых проездов к этим зданиям, строениям, сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, строений, сооружений  до площадок разворота пожарной техники должно быть не менее 5м , но не более 15м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не менее 100м.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять  не менее 6м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, строению, сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения, строения должно быть:

а) для зданий высотой не более 28м – не более 8м;

б) для зданий высотой более 28м – не более 16м.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

7. Сквозные проезды, арки в зданиях, строениях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5м, высотой не менее 4,5м и располагаться не реже, чем через каждые 300м.

В реконструируемых районах при застройке по периметру – не реже чем через 180м.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, строениях, сооружениях следует располагать на расстоянии не более 100м один от другого. При примыкании зданий, строений, сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

8. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, строениям, сооружениям на расстояние не более 50м.

На территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам и объектам общего пользования.

Ширина проезжей части улиц при этом должна быть не менее 7м, проездов не менее 3,5м.

Статья 28. Противопожарное водоснабжение

1. Противопожарное водоснабжение на территории муниципального образования «город Саянск»  должно обеспечиваться в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также статьей 37 главы 6 настоящих Нормативов.

Статья 29. Противопожарные требования к  градостроительным проектам

1. При разработке, корректировке Генерального плана городского округа, проектов планировки микрорайонов (иных территориальных единиц) в случае размещения застраиваемых территорий за пределами нормативной зоны обслуживания пожарных депо, обязательно первоочередное проектирование и строительство пожарных депо  с необходимой численностью личного состава, оснащенных техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объектах.

2. Реализация генерального плана  и проектов планировки должна увязываться с возможностями противопожарной службы.

# Глава 5.  Улично-дорожная сеть и организация общественного транспорта

# Статья 30. Улично-дорожная сеть и зоны размещения объектов транспорта

1.	Объекты транспортной инфраструктуры – система транспортных сооружений и коммуникаций (в том числе мосты, развязки и иные транспортные сооружения и устройства), а также производственно-технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, перевозчиков, хранения и обслуживания транспортных средств.

2. Сеть автомобильных дорог, магистральных улиц, проездов и пешеходных путей жилых районов, промышленного узла и промышленно-коммунальной зоны   должна   проектироваться  как   составная   часть   единой  транспортной  системы городского округа   в  соответствии  с    Генеральным  планом городского округа и проектами планировки территорий.

3. Общее инженерное и архитектурное решение  улиц,  дорог  и  искусственных сооружений должно быть направлено на  достижение  органической  связи с окружающим ландшафтом и учитывать требования охраны окружающей среды.

4. Структура улично-дорожной сети должна быть увязана с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами (жилыми районами города,   промышленной и промышленно-коммунальной зонами), с другими населенными пунктами Иркутской области, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, содержать   элементы    сети,  обеспечивающие  движение    транспорта,  в   том   числе   грузового,  в  объезд  территории города.

5. Структура  дорожной  сети  жилого района  (микрорайона, квартала)  должна  обеспечивать  беспрепятственный  ввод   и  передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий.

6. Пропускную  способность  улично-дорожной  сети   следует  определять  исходя из расчетного уровня автомобилизации  и  объемов   работы всех видов транспорта, осуществляемой на этой сети.

7. Для  предварительных  расчетов пропускной  способности  улично-дорожной   сети  следует  принимать  перспективное   количество  автомобилей на 1000 жителей: 300  легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 единиц.

8. Число автомобилей, прибывающих в город из других населенных пунктов системы расселения, и транзитных определяется специальным расчетом.

9. Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий, но не более чем на 20 %.

10. Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать  30 мин.( СНиП 2.07.01-89* п.6.2.).

11. Магистральные улицы,  улицы  и  проезды микрорайонов должны быть дифференцированы  по функциональному назначению, составу  потока  и  скоростям движения транспорта на категории согласно табл. 30.(1).

Таблица  30.(1)

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

12. Главные улицы  выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

В зависимости от  планировочной структуры города, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав.

13.   Расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003, не менее 25м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5м от линии застройки полосу шириной 6м, пригодную для проезда пожарных машин.

14.	В случае прохождения магистральных улиц  с непрерывным движением в   производственных и промышленно-коммунальной  зонах ширина улицы в красных линиях не зависит от уровня шума, а принимается из условий обеспечения инженерных сооружений.

15.  Плотность улично-дорожной сети в целом должна приниматься   в  пределах  1.5-2.5.

16. Улицы общегородского и районного значения закрепляются красными линиями на основании Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город Саянск» с учетом требований действующего законодательства.  Улицы и дороги местного значения закрепляются красными линиями на основании градостроительного плана развития территории района застройки и (или) проекта планировки.

17. Для обеспечения безопасности движения следует предусматривать устройство покрытий с повышенным коэффициентом сцепления на улицах и дорогах категорий III, IV, V - при следующих условиях:

а) на уклонах свыше 30‰;

б) на горизонтальных кривых минимальных радиусов и на подходах к ним на расстоянии видимости поверхности проезжей части;

в) в пределах пересечений в одном уровне на расстоянии, определяемом треугольником видимости;

г) на остановочных пунктах общественного транспорта и на подходах к ним;

д) на левоповоротных съездах пересечений в разных уровнях;

е)  на участках с ограниченной видимостью.

18. Конструкцию одежды и тип покрытия проезжей части следует назначать с учетом перспективной интенсивности движения и состава транспортных потоков, категории улиц и дорог.

Выбор конструкции одежды проезжей части следует обосновывать данными технико-экономических расчетов, проверки на прочность, морозоустойчивость.

19. Покрытия проезжей части улиц, дорог и площадей должны соответствовать условиям движения транспорта, санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивать пропуск транспортных средств с расчетными скоростями и нагрузками независимо от времени года и изменений водно-теплового режима.

20. Параметры улиц и дорог указаны в   таблице 30.(4).

21. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:

а)  магистральных улиц - 40-80;

б)  улиц и дорог местного значения - 15-25.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

22.  В условиях реконструкции ни улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5м.

23. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

В  условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

24. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2м.

25. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2м с обязательной установкой на ней барьерного ограждения. Переход от 2-3-метровой ширины центральной разделительной полосы к ширине полосы 4м следует осуществлять на участке длиной не менее 100м.

26.  При размещении на центральной разделительной полосе опор информационных указателей и мачт освещения ширина центральной разделительной полосы должна быть увеличена до 5,5м.

27. Количество полос движения на улицах следует устанавливать по расчету и в зависимости от расчетной интенсивности движения транспорта, но не менее указанных в табл. 30.(4).

На  территории  с  застройкой жилыми  домами  с  придомовыми участками  (блокированными  и  усадебными)  число  полос   движения должно  приниматься:  для  жилых улиц  -  не  менее  2  полос,  для проездов - допускается 1 полоса. Ширину полос следует принимать не менее 3,5м.

28. Для  городских улиц и дорог всех типов следует принимать двускатный  профиль на прямых участках и горизонтальных  кривых  с радиусом  2000  м  и  более при двустороннем движении  транспорта.

Допускается   устройство   двускатного   поперечного   профиля   на магистральных  улицах при радиусе 1200м и более, на местных  улицах при радиусе 800м и более.

При  меньших  радиусах  горизонтальных  кривых  поперечный  профиль следует принимать односкатным.

При  ширине  проезжей  части  жилых  улиц  и  местных  проездов магистральных  улиц,  равной  7,0-9,0  м,  допускается   устройство односкатного  профиля  проезжей части  при  двустороннем  движении транспорта.

Проезжую часть на прямолинейных участках улиц с односторонним движением и шириной до 15м, как правило, устраивают с односкатным поперечным профилем.

Проезды первой очереди строительства магистральных улиц и дорог разрешается  устраивать  с односкатным профилем  при  двустороннем движении транспорта.

29. На кривых в плане радиусом менее 800м для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением и радиусом менее 600м для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать устройство виражей.

30. Поперечный уклон проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых следует предусматривать устройство виражей) следует назначать одинаковый по всей ширине проезжей части, равный 20 промилле.

Минимальный поперечный уклон на магистралях и улицах города принимать 10 промилле, максимальный 30 промилле.

Поперечные уклоны элементов поперечного сечения улиц принимаются:

а) на тротуарах основной - 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле;

б) на газонах основной - 10 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 50 промилле.

31 В зависимости от радиусов кривых в плане поперечные уклоны проезжей части в городских условиях на виражах следует принимать от 20  до 40 промилле. Меньшие значения поперечных уклонов на виражах соответствуют большим радиусам кривых, а большие - меньшим.

32. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двуполосным движением транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800м должна быть уширена согласно табл. 30.(2).

Таблица 30.(2)

| Радиусы кривых, м | Уширение на каждую полосу движения, м |
| --- | --- |
| 700-800 | 0,2 |
| 500-600 | 0,25 |
| 400 | 0,30 |
| 300 | 0,35 |
| 200 | 0,4 |
| 150 | 0,5 |
| 100 | 0,7 |
| 80 | 1,0 |
| 60 | 1,0 |
| 50 | 1,2 |
| 40 | 1,5 |

33. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы.

Разделительные полосы, кроме центральной, должны быть приподняты над лотком проезжей части на 15см.

Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Ширину разделительных полос следует принимать по табл. 30.(3).

Не допускается установка на центральной разделительной полосе шириной менее 4м сооружений, не связанных с обеспечением безопасности движения.

Таблица 30.(3).

Параметры разделительных полос

| Местоположение полосы | Ширина полосы, м |
| --- | --- |
|  | Магистральных улиц | Улицы местного значения. Улицы в жилой застройке |
|  | Общегородского значения | Районного значения |  |
|  | с непрерывным движением |  |  |
| Центральная разделительная | 4,0 | 3,0 | - |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 3,0 | - | - |
| Между проезжей частью и велодорожкой | - | 0,75 | 0,75 |
| Между проезжей частью и тротуаром | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Между тротуаром и велодорожкой | - | 0,5 | 0,5 |

34. Для связи внутримикрорайонных (внутриквартальных) территорий с магистральными и   жилыми   улицами   надлежит  проектировать  сеть  внутримикрорайонных (внутриквартальных)  проездов   к  зданиям  жилого  и  общественного  назначения. Сеть   внутримикрорайонных   проездов  должна   проектироваться   с   учетом   исключения транзитного движения через микрорайон (квартал).

Внутримикрорайонные проезды должны примыкать к  проезжим  частям   жилых  и  магистральных улиц,   к  местным   проездам  магистральных улиц и дорог.

35. Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше, обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6м и длиной 15м на расстоянии не более 75м одна от другой.

36. Въезды  на  территорию микрорайонов (кварталов) с центральных проезжих  частей   магистральных  улиц  необходимо предусматривать  на  расстоянии  не   менее 150м и не более 300м друг от друга.

Въезды  допускаются на расстоянии не менее 50м  от  стоп-линии   ближайшего   перекрестка  и  не  ближе  20м  от  края   остановки   общественного транспорта.

37.  Ширину  проездов, ведущих к группам жилых и общественных   зданий или по дворам жилых домов,  необходимо  принимать равной 5,5м.  В  пределах  фасадов   общественных зданий,  имеющих  входы, проезды устраиваются не менее  7,0м. Данные размеры устанавливаются  для обеспечения  возможности  временного  хранения легковых  автомобилей.

38. Тупиковые   проезды,  допускаемые  как  исключение  из  правил,  должны   иметь   протяженность   не   более  150м. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 15м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов, конечных пунктах общественного транспорта должен быть обеспечен радиус разворота 30м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Радиус разворота тупиковых проездов  должен обеспечивать  возможность  маневра   крупногабаритного   автотранспорта   (пожарных        и   уборочных  машин, мусоровозов).

Радиусы закруглений проездов  в  плане  следует   предусматривать 8-10м.

39. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5м.

40. Вдоль  магистральных улиц общегородского значения  с непрерывным  движением при необходимости транспортного  обслуживания прилегающей  застройки, а  также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать местные и боковые проезды. Местные  проезды  вдоль  магистральных  улиц  городского значения  предусматривают при концентрации в  уличной застройке   объектов  культурно-бытового  обслуживания   и   других объектов массового посещения  населением.

41. На местных проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.

Движение  общественного  транспорта на  местных  проездах  улиц допускается в исключительных случаях.

Ширину местных проездов следует принимать:

а) при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0м;

б) при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта – не менее 10,5м;

в) при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта -  не менее 11,25м.

42. На боковых проездах следует организовывать одностороннее движение. Ширину проезжей части бокового проезда следует определять расчетом, но принимать не менее 7,5м.

43. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать требования пожарной безопасности, приведенные в федеральном законе  от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

44. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

45. Ширина велосипедной дорожки должна быть не менее 1,2м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5м при встречном движении. Ширина велосипедной дорожки, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

а) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;

б) до тротуаров - 0,5;

в) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.

46. Допускается устраивать велосипедные дорожки по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать не менее:

а) до проезжей части - 1м;

б) до тротуара - 0,5м.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50‰, поперечные уклоны - в пределах 15-25‰.

Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения с полосами зеленых насаждений или полосами безопасности шириной не менее 0,8м.

В стесненных условиях вместо указанных полос допускается предусматривать устройство барьеров.

При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует предусматривать разделительную полосу шириной не менее 0,5м.

47.  Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной, соответственно, 1,5 и 3м.

48.  На территориях жилого, общественного и рекреационного назначения, в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок.

При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5см. Не допускаются крутые (более 100 %о) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 %о. На путях с уклонами 30-60%о необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

49. Вертикальную планировку всех элементов поперечного и продольного профиля улиц и площадей необходимо увязывать с вертикальной планировкой прилегающей территории.

Радиусы кривых в плане и продольные уклоны проезжих частей улиц следует принимать по табл. 30.(4).

Таблица 30.(4)

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  | 3,0 |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 30 | 3,00 3,00 | 2-3* 2 | 90 50 | 70 80 | 2,25 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |
| * С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей. Примечания: 1. В районах реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением на 20км/ч, с регулируемым движением на 10км/ч с соответствующими изменениями параметров магистралей, зависящих от скорости. 2. Для магистральных улиц общегородского значения II класса при организации на них непрерывного движения расчетные параметры принимаются как для магистралей I класса. 3. При трассировании магистральных улиц вне застроенных территорий допускается уменьшать ширину тротуаров до 2,25м. 4. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства. 5. При продольных уклонах более 60 промилле следует предусматривать усиленное шероховатое покрытие с коэффициентом сцепления не менее 0,6. 6. Из условий обеспечения водоотвода продольный уклон следует принимать не менее 4 промилле. 7. На участках магистрали с уклоном менее 4 промилле устраивается пилообразный профиль лотков проезжей части. Продольный профиль лотка принимается равным 4-5 промилле. 8. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25. 9. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 10. В условиях реконструкции ни улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 100 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 11. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпей высотой более 1м следует устраивать бермы шириной не менее 0,5м; на тротуарах, примыкающих к откосам насыпей высотой более 2м, следует предусматривать ограждения. 12. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства. 13. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения. |

50. На магистральных улицах общегородского значения при обратном сопряжении кривых в плане должна быть обеспечена возможность прямой вставки между ними не менее 50м.

51. Переходные кривые, обеспечивающие плавность трассы магистральных улиц общегородского значения, следует применять при сопряжении следующих элементов трассы:

а) прямых участков и круговой кривой радиусом 2000м и менее;

б) односторонних круговых кривых в плане, если их радиусы различаются более чем в 1,3 раза;

в) обратных круговых кривых.

Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по табл. 30.(5).

Таблица 30.(5)

| Радиус круговой кривой, м | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина переходной кривой, м | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 |
| Примечание: В сложных градостроительных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение только круговых кривых. |

52. При проектировании трасс магистральных улиц общегородского значения необходимо:

а) радиусы кривых в плане при малых углах поворота трассы принимать по табл. 30.(6);

б) совмещать горизонтальные кривые с вогнутыми вертикальными с совпадением их середин и незначительным превышением длины горизонтальной кривой над вертикальной;

в) начало кривой в плане располагать над вершиной выпуклой вертикальной кривой не менее чем на расстоянии, указанном в табл. 30.(7).

Таблица 30.(6)

| Угол поворота, град | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус кривой, м | 20000 | 10000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |

Таблица 30.(7)

|  | Расстояние видимости, м | Смещение начала кривой при радиусе в плане, м |
| --- | --- | --- |
|  | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 200 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 |
| 150 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| 100 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |

53. При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее указанной в табл. 30.(8).

Таблица 30.(8)

| Категория улиц и магистралей | Расстояние видимости, м |
| --- | --- |
|  | поверхности проезжей части | встречного автомобиля |
| Магистральные улицы |  |  |
| общегородского значения: |  |  |
| I класса | 200 | - |
| II класса | 100 | 200 |
| Районного значения | 100 | 200 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |
| улицы в жилой застройке | 75 | 150 |
| улицы в промышленных зонах | 75 | 150 |
| Примечание: Для магистральных улиц общегородского значения II класса при организации на них непрерывного движения параметры принимают как для магистралей I класса. |

54.  На  перекрестках  улиц и дорог, а  также  на  пешеходных  переходах   необходимо   предусматривать  треугольники   видимости.

Размеры  сторон  прямоугольного треугольника видимости  «транспорт- транспорт» при расчетной скорости движения транспорта 40, 60  и  80   км/ч должны быть, соответственно:

а)  для  зоны,  в  пределах  которой не  допускается  размещение  стационарных  и  подвижных  предметов (киосков,  фургонов,  реклам,   малых форм), деревьев, кустарника высотой более 0,5м, - 25,  40  и   65м;

б)  для зоны, в пределах которой, кроме указанных предметов,  не   допускается размещение зданий и других капитальных строений  -  не   менее 15, 30 и 45м.

Размеры  сторон прямоугольного треугольника видимости «пешеход- транспорт» следует принимать при скорости движения 40км/ч  -  8 х 40, 60км/ч - 10 х 50м.

55.  Для  магистральных улиц и дорог  с  шириной  центральной   проезжей части более 15м рекомендуется устройство приподнятых  над   проезжей  частью  разделительных полос  между  встречным  движением   транспорта  шириной  не  менее 2,0м.  На  транспортных  инженерных   сооружениях   обязательно  устройство  центральной   разделительной   полосы  шириной  не менее 1,0м, поднятой на 15-20см  над  уровнем  проезжей части.

56. Для  предварительных  расчетов  пропускную  способность   пересечения  полос  проезжей части улиц  с  регулируемым  движением   принимают  равной  1500 приведенных автомобилей в  час.

Пропускную   способность   одной   полосы   скоростных   дорог   и   магистралей   непрерывного   движения  следует  определять   в   зависимости   от   допускаемой  планировочными условиями расчетной скорости  с  учетом   динамического  габарита  и  минимально  допускаемого  по   условиям   безопасности  расстояния между автомобилями  в  случае  экстренного   торможения идущего впереди экипажа.

Пропускную способность проезжей части надо определять с  учетом   коэффициента многополосности в зависимости от количества полос  движения   в  одном направлении: одна полоса - 1; две - 1,9; три - 2,7; четыре   - 3,5.

57. На магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части следует устраивать полосы безопасности шириной 0,75м - при непрерывном движении, 0,5м - при регулируемом движении.

Пропускную способность одной полосы движения проезжей части улицы следует определять по расчету в зависимости от видов транспорта, расчетной скорости движения, продольного уклона, количества полос движения, интенсивности перемещения транспортных средств с одной полосы движения на другую в целях реализации правого или левого поворота.

58.  При определении расчетной величины транспортных  потоков  необходимо  применять  коэффициенты перехода от физических   единиц  к  единому расчетному виду (приведенные единицы -  легковые   автомобили) в соответствии с табл. 30.(9).

Таблица 30.(9)

| Вид ТС | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | 1,0 |
| Мотоциклы и мопеды | 0,5 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т | до 1 (включительно) | 1,0 |
|  | 2 | 1,5 |
|  | 6 | 2,0 |
|  | 8 | 2,5 |
|  | 14 | 3,0 |
|  | Свыше 14 | 3,5 |
| Автопоезда грузоподъемностью, т | до 12 (включительно) | 3,5 |
|  | 20 | 4,0 |
|  | 30 | 5,0 |
|  | Свыше 30 | 6,0 |
| Автобусы | 2,5 |

При   промежуточных  значениях  грузоподъемности   транспортных   средств коэффициенты приведения следует определять интерполяцией.

59. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для правоповоротных съездов 100м (исходя из расчетной скорости движения 50км/ч), на левоповоротных съездах - 30м (при расчетной скорости 30км/ч).

В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25-30м со снижением расчетной скорости движения до 20-25км/ч.

60. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог и разделительных полос следует принимать не менее, м:

а) для магистральных улиц с регулируемым движением - 15;

б для улиц местного значения - 8.

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для магистральных улиц с регулируемым движением - 8м, для местной сети - 5м.

61.  В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30м.

62. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю магистральных улиц.

В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует проектировать таким же, как на прилегающих участках. Ширину центральной разделительной полосы на искусственных сооружениях пересечения допускается уменьшать до размеров, предусмотренных в табл. 30.(3).

63. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным табл. 30.(10) (при условии примыкания справа).

64. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом виража в соответствии с табл. 30.(4).

Длину переходных кривых следует принимать согласно табл. 30.(5).

65. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных уширений следует принимать не менее:

а) при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5,0м, на двухполосной проезжей части - 8,0м;

б)  при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11,0м, на четырехполосной проезжей части - 14,0м.

Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно табл. 30.(2).

Таблица 30.(10)

| Основное направление | Пересекающее направление | Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Магистральные улицы |
|  |  | Общегородского значения с движением | Районного значения |
|  |  | непрерывным | регулируемым |  |
| Магистральные улицы общегородского значения с непрерывным движением | Съезд | 50 | 40 | 40 |
|  | Въезд | 50 | 50 | 50 |

Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20км/ч.

Таблица 30.(11)

| Расчетная скорость, км/ч (на основном направлении) | Минимальный радиус круговой кривой, м (при уклоне виража) |
| --- | --- |
|  | 20 промилле | 40 промилле |
| 90 | 375 | 350 |
| 80 | 300 | 275 |
| 70 | 225 | 200 |
| 60 | 175 | 150 |
| 50 | 100 | 100 |
| 40 | 75 | 75 |
| 30 | 40 | 40 |
| Примечание. Радиусы кривых на виражах приняты при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15. |

Таблица 30.(12)

| Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч | Вираж, промилле | Радиусы круговых кривых, м | Длина переходных кривых, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | 75 | 35 |
|  | 40 | 75 | 35 |
| 50 | 20 | 100 | 55 |
|  | 40 | 100 | 55 |
| 60 | 20 | 175 | 55 |
|  | 40 | 150 | 60 |

66. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно табл. 30.(13).

Полосы разгона и торможения необходимо отделять от основных полос движения разделительной полосой, ширину которой следует принимать не менее 0,75м, или разметкой.

Таблица 30.(13)

| Расчетная скорость движения, км/ч | Длина переходно-скоростных полос, м |
| --- | --- |
| На основном направлении | На съезде | Для торможения | Для разгона |
| 60 | 20 | 130 | 175 |
|  | 40 | 110 | 140 |
| 80 | 30 | 175 | 260 |
|  | 40 | 160 | 230 |
|  | 50 | 150 | 185 |
| 100 | 20 | 250 | 390 |
|  | 30 | 240 | 380 |
|  | 40 | 230 | 345 |
|  | 50 | 210 | 320 |

Примечания:

1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при условии свободного входа автомобилей на полосу торможения.

2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режима движения по крайней правой полосе основного направления.

3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 промилле на спуске длина полосы разгона уменьшается на 10-20%, торможения - увеличивается на 10-15%. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 промилле на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15-30%, торможения - уменьшается на 10-15%.

67. Площади в населенном пункте в зависимости от их назначения следует подразделять согласно табл.30.(14).

Таблица 30.(14)

| Площади | Назначение площади |
| --- | --- |
| Главные | Для пешеходных подходов к общественным зданиям и для проведения демонстраций, парадов и народных празднеств |
| Перед крупными общественными зданиями и сооружениями, стадионами, кинотеатрами, выставками, торговыми центрами и другими местами массового посещения | Для подъезда пассажирского транспорта и подхода посетителей к общественным зданиям и сооружениям; для размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей |
| Транспортные и предмостные | Для распределения транспортных потоков по примыкающим улицам и дорогам, для размещения пересечений и примыканий улиц и дорог как в одном, так и в разных уровнях |
| Вокзальные | Для подъезда к зданиям и сооружениям внешнего транспорта, для развязки движения транспорта и пешеходов в одном и разных уровнях, для размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей |
| Транспортно-пересадочных узлов | Для размещения общественных зданий и сооружений транспорта, подъездов и подходов к ним и для устройства пересадки пассажиров с одних видов транспорта на другие |
| Предзаводские | Для подходов к проходным предприятий, для развязки движения и размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей |
| Рынков | Для организации движения, размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей |

68. Главные площади следует размещать в центральном районе города (населенного пункта). Движение транспорта на главной площади допускается преимущественно для обслуживания административных и общественных учреждений. В их пределах не допускается транзитное движение транспорта.

На площадях перед общественными зданиями и сооружениями пешеходное движение и местное движение транспорта следует отделять от транзитного движения. В зоне местного движения следует предусматривать остановочные пункты пассажирского общественного транспорта и площадки для стоянки автомобилей. На площадях перед общественными зданиями и сооружениями, являющимися объектами массового посещения, не допускается транзитное движение транспорта.

Транспортные и предмостные площади следует проектировать на основе разработанных схем организации движения.  Размещение на них площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Транспортные и предмостные площади не допускается застраивать зданиями массового посещения населением и жилыми домами с подъездами со стороны площади.

На вокзальных площадях следует предусматривать безопасные подходы по кратчайшим расстояниям к остановкам пассажирского общественного транспорта и автомобильным стоянкам.

69. Продольные и поперечные уклоны площадей следует принимать не более 30‰.

70. При разработке проектов планировки и застройки жилых, производственных  и промышленно-коммунальной  зон  городского округа, проектов городских улиц и дорог необходимо соблюдать  требования действующего законодательства, правила, нормативы и стандарты, относящиеся к обеспечению безопасности дорожного движения.

Статья 31.  Общественный  пассажирский транспорт городского округа

1.  Систему  общественного пассажирского  транспорта  городского округа необходимо   проектировать как единую   систему   пассажирского  транспорта  города  и промышленного узла, в  соответствии  с   Генеральным   планом.

2.  Система  общественного пассажирского  транспорта     должна  обеспечивать быстрые, комфортные и удобные связи между всеми микрорайонами города, промышленно-коммунальной зоной и промышленным узлом,    прежде  всего с объектами социального назначения,  местами   приложения труда и региональной системой пассажирского транспорта.

3. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел/м2 - для скоростного транспорта.

4. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2 (пункт 6.28 СНиПа 2.07.01-89*).

5. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250м. В производственных и коммунально-складских зонах - не более 400м от проходных предприятий. В зонах массового отдыха и спорта - не более 800м от главного входа.

6. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50м на каждые 10м преодолеваемого перепада рельефа.

7. В районах индивидуальной жилой застройки усадебного типа дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена  до 800м.

8. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать: для автобусов- 400-600м, экспресс-автобусов - 800-1200м

(СНиП 2.07.01-89* для климатического подрайона 1-В).

9. В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта.

Коммуникационные элементы пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед  объектами массового посещения следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков, чел/м2, не более:

а) 1,0 - при одностороннем движении;

б) 0,8 - при встречном движении;

в) 0,5 - при устройстве распределительных площадок в местах пересечения;

г) 0,3 - в центральных и конечных пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного транспорта.

10.  Для  размещения  остановочных пунктов  на  магистральных   улицах  городского  значения целесообразно  устройство  специальных   «карманов»  с  расширением проезжей части.  Для  основной  проезжей   части   магистральных   улиц   непрерывного   движения   устройство   «карманов»  обязательно.

11.   Длину  посадочной  площадки  на  остановочных   пунктах   городского  пассажирского  транспорта необходимо принимать:

а)   для   остановки  автобуса  одного маршрута - не  менее  30м;

б)  для  остановки автобусов двух маршрутов  -  не   менее  60м;

в) для  остановки автобусов более  двух   маршрутов  -  не менее 70м;

Ширину   посадочной площадки для автобуса  принимать  не  менее   4м.

12.  Остановочные пункты наземного транспорта в  пересадочных   узлах  следует  размещать  исходя из минимальной  длины  пешеходных   связей  и  минимального количества пересечений пешеходами  проезжих   частей   улиц.   Целесообразно  совмещение   остановочных   пунктов   однонаправленных маршрутов разных типов транспорта.

Размещение остановочных пунктов наземного   пассажирского   транспорта   необходимо   увязывать   с размещением объектов системы обслуживания  и  других   объектов массового   скопления  населения.

13.  При  размещении конечных пунктов  общественного   транспорта их количество и размеры необходимо определять исходя  из   того,  что  число отправлений подвижного состава, как  правило,  не   должно  превышать 60 единиц в час. Эти пункты следует  размещать,     учитывая характер застройки  и  санитарно-гигиенические  требования.  Расстояния  до  жилых  зданий,   зданий лечебно-профилактических и детских учреждений, а  также  до  границ   игровых  зон и зон отдыха детских учреждений должны быть  не  менее   50м от конечных пунктов общественного транспорта.

На    конечных   пунктах   общественного   транспорта   следует   предусматривать  совмещенные для разных видов транспорта  здания  и   сооружения,   откуда   осуществляется   диспетчерское    управление   движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.

14. Площадь конечных пунктов общественного транспорта:

а)  для   автобуса    должна   обеспечивать   одновременное размещение на них не менее 30% транспортных  средств,   выпущенных  на  линию с конечного пункта в час «пик», и дополнительно   отстой  не  менее  2 единиц транспортных средств  каждого  маршрута   исходя из норм 150 кв.м на 1 машино-место;

б) ширина площадки, необходимой для разворота транспортной единицы   на  180 градусов,  должна  быть  для   автобуса не  менее  30м.;

Статья 32.  Сеть пешеходного движения

1.  Во всех зонах жилой застройки, в местах размещения   учреждений  массового  посещения  следует  предусматривать  систему   тротуаров  и пешеходных дорожек с возможностью проезда механических   инвалидных колясок. Продольные уклоны при этом не должны  превышать   5‰. В  местах пересечения путей для проезда инвалидных  колясок  с   транспортными путями высота бортовых камней тротуара должна быть не более 5   см.  Опасные для инвалидов участки по внешним боковым краям следует   отделять бордюрным камнем высотой не менее 5см.

Вдоль  пешеходных  дорожек  и  тротуаров,  предназначенных  для   передвижения  инвалидов, следует предусматривать  места  отдыха  со   скамейками не реже чем через 300м.

2.  Система  пешеходных связей внутри жилых зон (сеть  пешеходных  дорожек  и тротуаров) должна  проектироваться  с   учетом   максимально  возможного  разделения  с   путями   движения   транспортных средств.

Пересечения   путей  движения  пешеходов  с  внутримикрорайонными (внутриквартальными)   проездами  должны  быть  организованы  в  свободно  просматриваемых   зонах.

Вдоль  основных въездов в  микрорайон (квартал) и  внутримикрорайонных (внутриквартальных) проездов,   обслуживающих  группу  зданий,  необходимо  устройство  пешеходного   тротуара вдоль проезда шириной не менее 1,5м.

3.  Ширину  пешеходных тротуаров, улиц и дорог необходимо принимать  в  зависимости от интенсивности пешеходного движения  по   расчету,  но  не  менее величин, указанных в таблице 30.(4),  ширина   одной полосы движения пешеходов - 0,75м.

Пропускная способность одной полосы движения при расчете ширины   тротуаров:

а) для   тротуаров   вдоль  застройки  с   развитой   системой   обслуживания,  в  пересадочных  узлах  с  пересечением   пешеходных   потоков различных направлений - 600 человек в 1 ч;

б)  для  тротуаров, отделенных от застройки, или вдоль застройки   без развитой системы обслуживания, - 800 человек в 1 ч;

в) на лестницах - 700 человек в 1 ч;

4. На магистральных улицах с регулируемым движением в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 300-400м.

5. Устройство пешеходных переходов через проезжую часть улиц   и  дорог необходимо увязывать с размещением остановок общественного   транспорта,   объектов   системы  обслуживания,   других   объектов   массового  посещения, а также с основными пешеходными направлениями   внутри  микрорайона (квартала).

Расстояние  между переходами должно быть не менее 150м  и  не   более  400м. В отдельных случаях конкретной планировочной ситуации   расстояние между переходами допускается уменьшать до 100м.

Островки  безопасности для пешеходного движения предусматривают   при  ширине  проезжей части более 15м. При отсутствии  центральной   распределительной  полосы ширину островка  следует  предусматривать   не  менее  2  м,  длину  -  не  менее 3м.  Островки  безопасности   устраивают  в уровне проезжей части с защитными элементами  высотой   не менее 5см.

6.  Предупреждающую  информацию для людей с  полной  или  частичной   потерей   зрения   о   приближении   к   препятствиям   (лестницам,   пешеходному  переходу,  окончанию  островка  безопасности  и   пр.)   следует   обеспечивать  изменением  фактуры   поверхностного   слоя   покрытия  дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами  и   яркой контрастной окраской.

7.   При  продольных  уклонах  тротуаров  более  5‰  следует   предусматривать  устройство  лестниц (не  менее  трех  ступеней)  с   высотой ступеней не более 12см, шириной - не менее 38см.

8. Магистрали,  улицы,  дороги, проезды и пешеходные  пути  должны   быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.

## Статья 33. Индивидуальный транспорт

1. Сооружения для хранения, парковки и технического обслуживания индивидуального автотранспорта следует размещать с учетом требований эффективного использования территорий городского округа, особенностей застройки (существующей и проектируемой), с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов и с обеспечением экологической безопасности.

2. Следует разрабатывать схемы размещения сооружений для хранения и парковки индивидуального автотранспорта (в том числе в составе планов градостроительного развития территорий)  для города в целом, а также для отдельных  территориальных зон.

3. Гаражи  и стоянки долговременного хранения индивидуальных транспортных средств могут размещаться:

а) на территориях жилых зон;

б) на территории промышленно-коммунальной зоны;

в) на территориях производственных и коммунально-складских зон;

г) на неудобных для застройки участках, в том числе с перепадом рельефа;

4. В районах жилой застройки и на территории прилегающей к ним промышленно-коммунальной зоны следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа единиц индивидуального автотранспорта, при пешеходной доступности не более 800м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500м.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15 % парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами территорий жилой застройки города.

5. За расчетное число автомобилей  следует принимать 300 автомобилей на 1000 человек.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

а) жилые районы 			  25

б) промышленные и коммунально-складские зоны (районы)                   25

в) общегородские и специализированные центры			   5

г) зоны массового кратковременного отдыха                                             15

д) во дворах жилых домов парковки для кратковременного

хранения (не более суток) , включая 2 полосу дворовых проездов                   25

Примечание к п/п.д): размер на 1 машино/место при этом составляет 5,5х2,5=13,75кв.м.

6. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, иные виды индивидуального автотранспорта) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

а) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски	              0,5

б) мотоциклы и мотороллеры без колясок	              0,25

в) мопеды и велосипеды	              0,1

7. Гаражи-стоянки для хранения и парковки легковых автомобилей допускается предусматривать отдельно стоящими, встроенными, встроенно-пристроенными, пристроенными, с устройством для въезда автомобилей прямолинейных или криволинейных рамп, полурамп, наклонных полов, лифтовых подъемников, механизированных и автоматизированных подъемников и манипуляторов.

8. Отдельно стоящие гаражи-стоянки различных типов могут быть: наземными, комбинированными (с этажами выше и ниже уровня земли) или подземными.

Размещение   подземных  гаражей  на  территории   жилых   кварталов  допускается  при соблюдении  требований  СНиП  21.02-99*  и   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

9. Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи-стоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых домов и общественных зданий (за исключением школ, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром и культурно-зрелищных учреждений).

Необходимо жилые квартиры отделять от гаража нежилым этажом.  Встроенные (встроено-пристроенные) гаражи (стоянки) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 2.08.02-89* и СНиП 21-02-99.

10. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами, на участках, предназначенных в дальнейшем под гаражное строительство или резервируемых под улично-дорожную сеть, производственную зону, зону инженерной и транспортной инфраструктуры.

11. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается в соответствии с документами планировки территории или принимается по заданию на проектирование. Размещение гаражей для инвалидов и иных маломобильных групп населения следует принимать в соответствии с требованиями  СНиП 35-01-2001.

На открытых автостоянках общественных зданий и сооружений, учреждений  и   предприятий  обслуживания  необходимо  предусматривать  места   для   личных   машин   инвалидов   и  площадки  для   специализированного   автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не более  60м от входов в эти здания и сооружения.

Места  для  стоянки  личных автотранспортных средств  инвалидов  должны   быть   выделены   разметкой  и   обозначены   специальными   символами.  Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна  быть  не   менее 3,5м.

12. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения индивидуального автотранспорта  следует принимать, м, не более:

а) до входов в жилые дома	100

б) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных

учреждений торговли и общественного питания	150

в) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и

административных зданий	250

г) до входов в парки, на выставки и стадионы	400

д) до объектов в зонах массового отдыха                           1000

13. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей рекомендуется  принимать в соответствии с таблицей 33.(1).

Таблица 33.(1)

| здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | 100 работающих | 5-7 |
| Офисы специализированных фирм | 30 кв.м. общей площади | 1 |
| Высшие и средние специальные учебные заведения | 100 работающих | 10-15 |
| ДДУ |  | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы |  | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
| Больницы | 100 коек | 7-10 |
| Поликлиники | 100 посещений | 7-10 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами более 500 зрителей | 100 мест | 10-15 |
| Кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200м2 | 100м2 торговой площади | 10-15 |
| Рынки | 50 торговых мест | 10-15 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10-15 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10-15 |
| Прочие объекты | В соответствии с табл. 8.(9) |  |
| Примечания: Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. Приобъектные стоянки ДДУ и школ размещаются вне территории, на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества Машино-мест. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа Машино-мест на 10-15%. По объектам, не указанным в настоящей таблице, рекомендуется пользоваться нормами расчета, представленными в приложении 9 СНиП 2.07. 01-89*. |

14. Минимальный размер земельных участков  следует принимать:

а) под размещение гаражей боксового типа для индивидуального автотранспорта - 20м2 на одно машино-место;

б)  наземных стоянок – 25м2 на одно машино-место;

3) при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18,0 кв.м на одно машино-место.

15. Оптимальный рекомендуемый размер земельных участков под размещение гаражей для индивидуального автотранспорта при этом составляет 30-36 кв.м. на одно машино-место.

16. Максимальный размер земельных участков для индивидуального автотранспорта следует принимать  согласно проектной документации, в зависимости от типа автомобилей.

17.  Наименьшие расстояния до въездов в гаражи (стоянки) и выездов из них следует принимать:

а) от перекрестков магистральных улиц - 50м;

б) улиц местного значения - 20м;

в) от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30м.

18. Подъезды к гаражам и автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Въезды во встроенные и отдельно стоящие гаражи (стоянки) и выезды из них должны быть удалены от окон  и выступающих частей фасадов жилых домов, участков школ, детских и лечебных учреждений, игровых площадок не менее чем на 15м.

Въезды  в  отдельно  стоящие,  встроенные,   встроенно-пристроенные, подземные  гаражи,  автомобильные   стоянки   и  выезды  из   них   следует   обеспечивать,  в  основном, на местную уличную сеть  микрорайона  и  как   исключение - на магистральные улицы.

Наименьшее  расстояние от  въезда-выезда  из  гаражей  и   стоянок до стоп-линий перекрестков следует принимать:

а)  на магистралях городского значения - не менее 80м;

б) на магистралях районного значения - не менее 50м;

в) на улицах местного значения - не менее 30м.

19. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные  парки,  а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в промышленно-коммунальной зоне и  производственных зонах городского округа, принимая размеры их земельных участков в соответствии с таблицей 33.(2).

Таблица 33.(2)

| Объекты | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка на объект, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | таксомотор, автомобиль проката | 100 300 500 | 0,5 1,2 1,6 |
| Гаражи грузовых автомобилей | Автомобиль | 100 200 300 500 | 2 3,5 4,5 6 |
| Автобусные парки (гаражи) | Машина | 100 200 300 500 | 2,3 3,5 4,5 6,5 |
| Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%. |

20. Расстояния от наземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей  до жилых домов и общественных зданий, а также до  земельных участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл.33.(3)., в соответствии  с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 33.(3)

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * |
| При этом: * определяется по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в Иркутской области; ** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м. Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. 2. Расстояния от жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50м. 3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в табл. 33.(3) расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий. 4. Гаражи и открытые стоянки для хранений легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор. 5. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство технических этажей и погребов. |

21. Многоярусные механизированные и автоматизированные гаражи-стоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:

а)  устраивать отдельно стоящими;

б) пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных и административно-общественных (за исключением лечебных и детских дошкольных учреждений, школ), при вместимости сооружения  не более 150 машино-мест;

в) пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения;

г) встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов - при условии компоновки гаража-стоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью, как правило, не более 150 машино-мест.

22. Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных механизированных и автоматизированных гаражей-стоянок является устройство не зависимых от основного здания несущих конструкций с обеспечением шумовиброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.

23. Система  стоянок и гаражей для  хранения   индивидуального транспорта  должна обеспечивать размещение планируемого  количества   автотранспорта при расчетной автомобилизации до 360 машин  на  1000   жителей и предусматривать следующие виды хранения:

а) долговременное   хранение  у  мест  проживания   владельцев   транспорта   -   в   капитальных  гаражах   (наземных,   подземных,   встроенных  и  пристроенных), на открытых охраняемых и неохраняемых   стоянках  в  границах проектируемого района жилой застройки, а также  в  пределах   прилегающих  к микрорайону жилых улиц и местных проездов, магистральных   улиц   суммарной   емкостью  не  менее  80%  от  расчетного   парка   автомобилей жителей микрорайона.

Оставшиеся 20% от расчетного парка автомобилей жителей микрорайона  допускается  размещать  за  пределами жилой  территории  в  радиусе   доступности  не  более 800м (в районах реконструкции  -  не  более   1500м)  в многоэтажных гаражах, гаражах-стоянках боксового  типа,   на открытых охраняемых стоянках:

б)  временная  парковка  на  открытых  приобъектных  стоянках  у   общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых  центров  и  у вокзалов (не далее  150  м  от  входов  в   здание) - по расчету согласно табл. 33.(1).

При  отсутствии необходимой территории для организации открытых   парковок  следует  предусматривать встроенные или  пристроенные  (в   том числе подземные) автостоянки.

24. Наименьшее расстояние от проездов или улиц, с которых осуществляется основной выезд из гаража-стоянки вместимостью свыше 300 машино-мест, следует принимать:

а) до перекрестков магистральных улиц городского значения («стоп-линии») - не менее 100м;

б) до перекрестков магистральных улиц районного значения - не менее 50м;

в) до перекрестков улиц местного значения - не менее 20м;

г) до остановочных пунктов массового общественного транспорта - не менее 30м.

25. Открытые автостоянки и гаражи-стоянки вместимостью до 50 машино-мест могут иметь совмещенный внешний въезд-выезд шириной не менее 6м.

26. Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машино-мест следует предусматривать накопительную площадку из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для парковки 2-х пожарных автомашин.

27. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на каждые 250 легковых автомобилей от общего парка легкового автотранспорта города, принимая размеры их земельных участков по табл. 33.(5).

Таблица 33.(5)

| Количество постов | 10 | 15 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков для СТО, га | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

28. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на застроенных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл. 33.(6).

Таблица 33.(6)

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние от станций технического обслуживания при числе постов, м |
| --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-25 |
| Жилые дома (в том числе торцы жилых домов без окон) | 25 | 50 |
| Общественные здания | 25 | 50 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |
| * Определяется по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Примечания. 1. Расстояния исчисляются от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до границ участка станции технического обслуживания. 2. Станции технического обслуживания при числе постов более 25 следует размещать вне жилых районов на производственных территориях. Расстояния определяются по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее 100м от жилых домов. |

29. Отдельно стоящие моечные пункты на 1-2 поста следует размещать на расстоянии не менее 25м от жилых домов, общественных зданий и сооружений, границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром.

30. Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания и мотели, размещая их на подходах к городу на автомобильных дорогах федерального и областного значения.

31. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на каждые 1200 легковых автомобилей общего парка легкового автотранспорта города, принимая размеры их земельных участков по табл. 33.(7).

32. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (на сжатом газе), автомобильных газонаполнительных станций (на сжиженном газе) до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м.

Указанное расстояние следует исчислять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива - до границ участков лечебных и учебных заведений.

Размещение АЗС с наземными резервуарами на территории населенного пункта города Саянска не допускается.

Размеры земельных участков для размещения АЗС устанавливаются в соответствии с  табл. 33.(5).

Таблица 33.(7)

| Количество топливораздаточных колонок | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков для АЗС, га | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

33. Запрещается размещать автозаправочные и газонаполнительные станции и другие источники повышенной опасности на расстоянии менее 25м от посадочных, разворотных и отстойно-разворотных площадок наземного пассажирского транспорта, пешеходных переходов.

34. При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.

## Статья 34. Внешний транспорт

1. Пассажирские автовокзалы (автостанции) для обеспечения пассажирских перевозок  необходимо располагать на выходах магистральной улично-дорожной сети города на загородные автомобильные дороги вблизи объектов массового тяготения потоков иногороднего населения, обеспечивая транспортные связи с жилыми и промышленными районами. Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта.

2. Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из города  к загородным зонам массового отдыха, дачным и садоводческим участкам и другим  населенным пунктам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая, как правило, ширину основной проезжей части в соответствии, с наибольшими часовыми автомобильными потоками.

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон города (систем расселения) следует принимать в соответствии с таблицей 30.(4).

3. Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания и мотели, размещая их на подходах к городу на автомобильных дорогах федерального и областного значения, либо в районе размещения автовокзалов.

Статья 35.  Воздушный транспорт

1. Вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 32.03.96 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих вертодромов.

2. Размещение в районах вертодромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся вертодромы. Требования по согласованию размещения объектов в районах вертодромов (аэродромов) и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов  приведены в обязательном приложении 2 СНиП 2.07.01-89*.

Глава 6.  Инженерное обеспечение (общие положения)

Статья 36. Общие требования

1. Системы инженерного обеспечения застройки городского округа следует проектировать на основе генерального плана и проектов планировки, а также схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, разработанных и утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

В вышеперечисленных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы.

2. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться требованиями действующих санитарных норм и правил, строительных норм и правил, соответствующими разделами  настоящих Нормативов.

3. При проектировании инженерных сетей и сооружений особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влиянию этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.

4. Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их дальнейшего развития.

Проекты инженерных коммуникаций и планировки территорий следует выполнять одновременно, взаимно увязывая их и включая мероприятия по инженерной подготовке территории.

5. На территории жилой зоны  следует предусматривать подземную прокладку коммуникаций, а за пределами населенного пункта возможно применение совмещенной надземной прокладки трубопроводов.

6. Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистральных дорог следует предусматривать вне основной проезжей части:

а) под тротуарами или разделительными полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;

б) в разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.

7.На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При ширине проезжей части более 22м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Для прокладки магистральных инженерных сетей в новых районах следует предусматривать специальные технические полосы, которые могут размещаться в пределах красных линий улиц или на территории микрорайонов с их благоустройством и озеленением.

7. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством капитальных дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары.

При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

8. Внутримикрорайонные (квартальные) инженерные сети и сооружения размещаются в технических зонах, между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохождение инженерных сетей через застраиваемые участки при обеспечении сервитута на зоны прокладки сетей. Это положение распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих подключение зданий к распределительным сетям микрорайона и сооружениям на них.

9. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений и между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по СНиП 2.07.01-89*.

10. При реконструкции инженерных коммуникаций следует ориентироваться на технологии, позволяющие обеспечить восстановление их конструкционных и эксплуатационных характеристик.

11. Для переходов через автомобильные и железные дороги допускается применять надземные переходы в виде П-образного контура  и подземные переходы в железобетонных каналах.

При проектировании надземного перехода расстояние от покрытия автодороги до низа труб или пролетного строения принимается не менее 5,0м.

При подземной прокладке на трубопроводах с обеих сторон переходов следует располагать колодцы.

12. За пределами застройки населенного пункта надземные коммуникации следует располагать с подветренной стороны возвышенностей рельефа местности, на подветренной стороне автомобильных и железных дорог. При проектировании совмещенной надземной прокладки трубопроводов целесообразно такое расположение труб, при котором на них будет откладываться максимальный объем снега. Ось трассы трубопроводов следует стремиться располагать перпендикулярно господствующему направлению ветра.

13.  При проектировании и строительстве тепловых сетей следует отдавать предпочтение трубопроводам с тепловой изоляцией заводского изготовления.

Трубопроводы могут применяться для подземной бесканальной и канальной прокладки тепловых сетей, а также для надземной прокладки в местах, защищенных от воздействия прямой солнечной радиации. Полный средний срок службы трубы с теплогидрозащитным покрытием зависит от внутренней коррозии и составляет 35-50 лет. При бесканальной прокладке не требуется устройства дренажа.

Для надземной прокладки в качестве покровного слоя следует применять алюминиевый лист и сталь тонкостенную оцинкованную - для мест, не защищенных от воздействия прямой солнечной радиации.

14.  В районах глубокого сезонного промерзания грунтов начальная глубина заложения канализационных сетей при подземной прокладке должна приниматься минимальной, обеспечивающей прочность от воздействия динамических нагрузок, на основании совместного анализа условий:

а) конструкции и глубины заложения выпуска из зданий;

б) температуры сточной жидкости.

Статья 37. Водоснабжение

1.Настоящие Нормативы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения городского округа муниципального образования «город Саянск».

При разработке проектов водоснабжения надлежит руководствоваться  требованиями по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

Противопожарные требования настоящих Нормативов не распространяются на водопроводы предприятий, производящих, применяющих или хранящих взрывчатые вещества, склады лесных материалов вместимостью более 10 тыс.м3, объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, требования к пожаротушению которых установлены соответствующими нормативными документами.

2. Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе  генерального  плана городского округа, проектов планировки  жилых районов и  промышленных зон.

Проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

3. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

4. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям действующего законодательства для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

5. Проектирование систем водоснабжения городского округа необходимо выполнять на основании федеральных и ведомственных строительных норм и правил, технических регламентов, а также обязательного приложения к главе 6. Инженерное обеспечение настоящих Нормативов.

Статья 38. Канализация. Наружные сети и сооружения.

1. Настоящие нормативы должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения на всей территории городского округа.  Проектировать систему канализации следует в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.03-85, а также обязательного Приложения к главе 6 Инженерное обеспечение данных Нормативов.

2. Проекты канализации объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

3.  Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления должны быть обоснованы сравнением возможных вариантов.

Оптимальный вариант должен определяться исходя из санитарно-гигиенических требований, полностью исключая сброс неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф.

4. Следует применять преимущественно централизованную систему канализации, позволяющую осуществлять сбор и отвод сточных вод от возможно большего числа объектов.

5. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует размещать на территории промышленных предприятий.

Для очистки сточных вод в небольшом количестве целесообразно использовать установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений принимаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также по обязательному Приложению к главе 6 Инженерное обеспечение данных Нормативов.

6.  При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутримикрорайонной сети населенного пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.

Необходимо также предусматривать устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод от каждого предприятия.

7.  При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.

В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.

8. При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8-17 % расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод.

9. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать от сооружений и насосных станций канализации населенного пункта - по табл. В.(1) обязательного Приложения к главе 6 Инженерное обеспечение настоящих Нормативов.

Статья 39. Теплоснабжение

1. Настоящие  нормативы  устанавливают комплекс обязательных нормативных требований по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами систем централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления тепловой энергии, рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

2. При проектировании тепловых сетей должны быть установлены требования по безопасности, надежности, а также живучести систем теплоснабжения.

3. Настоящие Нормативы (включая обязательное приложение к главе 6 Инженерное обеспечение) распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200°С и давлением до 2,5МПа включительно, водяной пар с температурой до 440°С и давлением до 6,3МПа включительно, конденсат водяного пара.

4. Размещение централизованных источников теплоснабжения предусматривается в производственных (промышленных и коммунальных) зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.

От каждого источника тепла следует предусматривать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям.

Количество и производительность котлов устанавливаются по расчетной производительности исходя из нагрузок зимнего периода.

В случае выхода из строя наиболее производительного котла оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла на отопление в количестве, определяемом режимом наиболее холодной пятидневки, а на горячее водоснабжение в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Во всех случаях следует проверять режим работы котла для теплого периода года.

В состав тепловых сетей включаются здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.

5. Настоящие нормативы  следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).

6. Тепловые сети подразделяются на:

а)  магистральные;

б)  распределительные;

в)  квартальные;

г)  ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

7.  Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

а) первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных (например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные, иные производства,);

б) вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч. (жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до 8 °С);

в) третья категория - остальные потребители.

8. Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения городского округа (в т.ч. промышленного узла, групп промышленных предприятий, микрорайонов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ)  следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенного пункта и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно проектам планировки и  застройки микрорайонов города.

9. Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых потерь теплоносителя.

10. Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

а) нормативный уровень теплоэнергосбережения;

б) нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

в) требования экологии;

г) безопасность эксплуатации.

11. Функционирование тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения в целом не должно приводить:

а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации токсичных и вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ в тоннелях, каналах, камерах, помещениях и других сооружениях, в атмосфере, с учетом способности атмосферы к самоочищению в конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном пункте;

б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима растительного покрова (травы, кустарников, деревьев), под которым прокладываются теплопроводы.

12. Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

13. Строительство индивидуальных котельных на территории городского округа допускается на основании технико-экономического обоснования при отсутствии:

а)  резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или котельной);

б) тепловых сетей.

Для объектов I категории - при невозможности резервирования подачи тепла от двух независимых магистралей.

Индивидуальные котельные могут быть:

а) отдельно стоящими;

б) пристроенными к зданиям, встроенными в здания;

в)крышными.

14. Основание для проектирования и вид локальной котельной в каждом конкретном случае определяется по согласованию с энергоснабжающими организациями, органами архитектуры и градостроительства администрации городского округа и со специально уполномоченными органами в области охраны природы и санитарного благополучия человека.

Вводимые в действие котельные должны иметь систему автоматического регулирования для эффективного использования энергоресурсов.

15. Топливом для локальных котельных в районах индивидуальной жилой застройки может  служить природный газ, угольное  топливо.

Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в районах индивидуальной жилой застройки допускается применение индивидуальных газовых и электроводонагревателей.

При согласовании с электроснабжающими организациями допускается электрическая система отопления. Для объектов, размещаемых в зонах охраняемого ландшафта, предпочтение следует отдавать электрокотельным.

Применение электроэнергии возможно также для отдельно стоящих зданий при достаточной мощности источников электроснабжения.

16. При соответствующем технико-экономическом обосновании в схеме энергоснабжения районов индивидуальной жилой застройки  могут предусматриваться установки альтернативных возобновляемых источников энергии (солнечные установки, ветроагрегаты и др.)

Статья 40. Энергоснабжение. Общие вопросы проектирования городских электрических сетей

1. Генеральным планом городского округа предусматривают вопросы перспективного развития системы электроснабжения, включая баланс электрических нагрузок всех потребителей и источники их покрытия. На план-схеме территории  городского округа выделяют зоны для размещения электросетевых объектов: коридоров для трасс воздушных линий электропередачи, зон для кабельных линий, площадок для ТП и баз предприятий электрических сетей.

2. Построение системы электроснабжения производят таким образом, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием пропускной способности этих элементов. Резервирование питания электроприемников потребителей предусматривают в соответствии с их категорийностью при минимальных затратах средств и электрооборудования.

3. Применение резервных линий и трансформаторов, не несущих нагрузку, допускают как исключение при наличии технико-экономического обоснования. При реконструкции действующих сетей максимально используют существующие электросетевые сооружения.

4. Расход электроэнергии, потребность в тепле и мощности источников энергоснабжения для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 42-01-2002, «Правил безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора России», «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также изменениями и дополнениями к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» РД 34.20.185-94 с учетом требований «Правил устройства электроустановок».

При размещении линий электропередач и понизительных подстанций в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01-89*.

Допускается принимать укрупненные показатели электропотребления в соответствии с приведенными в СНиП 2.07.01-89* (приложение 12).

5. Проектирование электрических сетей городского округа должно быть комплексным с учетом всех потребителей муниципального образования «город Саянск», предусматривая совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

6. Для города на основе генерального  плана, проектов    планировки и застройки в увязке со схемой развития электрических сетей энергосистемы разрабатывают схему развития городских электрических сетей напряжением 10(6) – 20 кВ и выше на текущее и последующее время с выделением очередности строительства. На основе схемы развития сетей разрабатывают рабочие проекты отдельных элементов сети.

При отсутствии схемы развития городских электрических сетей разрабатывают  рабочий проект реконструкции и расширения городской электрической сети. В схеме (рабочем проекте) приводят существующие системы электроснабжения; активные и реактивные электрические нагрузки с районированием по ЦП и источники их покрытия; выбирают схемы электроснабжающих сетей  микрорайонов города с определением:

а) количества, мощности, напряжения и места расположения ТП, при необходимости РП;

б)  конфигурацию и параметры сетей напряжением 10(6) – 20 кВ, а в необходимых случаях и сетей напряжением 0,4 кВ;

в) решают вопросы регулирования напряжения, компенсации реактивных нагрузок, режима работы нейтрали и компенсации емкостных токов в цепи, токов короткого замыкания, учета электрической энергии, релейной защиты и автоматики, молниезащиты и заземления,  диспетчеризации и телемеханизации сети, гражданской обороны, организации эксплуатации;

г) организации строительства.

7. В состав проекта включают:

а) сводку (паспорт) основных и удельных технико-экономических показателей сети;

б) ведомость на основное оборудование и материалы;

в) расчет стоимости строительства (сметы, сводный сметный расчет стоимости).

8. Объем графического материала содержит:

а) схемы электрических соединений и конфигурацию сетей напряжением 110(35) кВ и выше на плане города или поселка  с указанием нагрузок по элементам сети;

б) схемы электрических соединений и конфигурацию сетей напряжением 10(6) – 20кВ на плане города (при необходимости  и сетей напряжением 0,4кВ) с  указанием нагрузок по элементам сети.

9. Проектирование электрических сетей напряжением до 20 кВ в новых жилых районах (микрорайонах) и сетей электроснабжения коммунальных, промышленных и других предприятий в жилых  зонах  города выполняют в составе проектов планировки микрорайона  и проектов предприятий в соответствии со схемой развития электрических сетей.

Технические условия на присоединение новых мощностей выдают на основе утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей городского округа (города)  или проекта реконструкции и расширения сетей.

10. При проведении электротехнических расчетов городских сетей исходят из следующих положений:

а) сечения проводов и кабелей выбирают по длительно допустимому току в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах и допустимым отклонениям напряжениям;

б) линии напряжением выше 1000 В также проверяют по экономической плотности тока и току короткого замыкания;

в) кабельные линии с пластмассовой изоляцией напряжением до 1000 В проверяют по току короткого замыкания;

г) электрические сети напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали проверяют на автоматическое отключение поврежденного участка при однополюсных замыканиях;

д) при проверке кабельных линий по длительно допустимому току нагрева учитывают поправочные коэффициенты на реальную температуру почвы в период расчетного максимума нагрузки и удельное тепловое сопротивление грунта.

11. Городские электрические сети обеспечивают на зажимах присоединенных к ним приемников электрической энергии в нормальном режиме отклонения напряжения.

При отсутствии необходимых данных принимают нагрузку в минимальном режиме в пределах 20-30% максимальной.

12. Классы напряжений системы электроснабжения  выбирают с минимальным числом ступеней трансформации электроэнергии и ликвидации напряжений  6 и 35 кВ с переводом действующих сетей 6 и 35 кВ на повышенное напряжение 10 и 110 кВ. Для развития  городского округа на ближайший период целесообразно принимать систему напряжений 220-110-10 кВ.

13. В проектах при наличии решения о последующем переходе на повышенное напряжение оборудование и кабели следует выбирать на это номинальное напряжение.

В новых районах застройки напряжение сетей принимают  не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.

14. Существующие кабельные сети напряжением 6 кВ при темпах на 5% и более ежегодного роста нагрузок в течение 10-15 лет во всех случаях (независимо от их загрузки и износа) переводят на напряжение 10 кВ. при использовании кабельных линий 6 кВ на напряжении  10 кВ необходимо заменить кабели на вертикальных участках (вводы в ТП,  крутонаклонные трассы) и участках линий с выраженными дефектами на кабели 10 кВ.

15. Срок работы кабельных линий 6 кВ после перевода на напряжение 10 кВ принимают:

а) не ниже 30 лет для линий, работавших на напряжении 6 кВ до перевода не более 15 лет;

б) не менее 15 лет для линий, проработавших на напряжении 6 кВ свыше 15 лет, а также питающих линий, загрузка которых после перевода будет составлять выше 5% номинальной в течение ближайших 50 лет.

16. Городские распределительные сети напряжением 20 кВ допускается применять при наличии генераторного напряжения 20 кВ и реконструкции и расширении действующих сетей напряжением 20кВ.

17. При проектировании и реконструкции микрорайонов и производственных территорий следует обеспечивать их электроснабжение от двух независимых источников питания: от двух подстанций или от разных секций шин одной подстанции при условии, что каждая из секций имеет питание от независимого источника и секции имеют связь, автоматически отключаемую при нарушении работы одной секции.

18. Прокладку кабельных линий от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения, как правило, следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1м.

19. При реконструкции распределительных электросетей и проектировании электроснабжения новых потребителей электроэнергии следует предусматривать применение напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 10 кВ.

20.  При строительстве распределительных сетей напряжением 10 кВ следует применять преимущественно кабели в полиэтиленовой изоляции.

Статья 41. Связь.

1.Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения следует осуществлять в соответствии с требованиями РД 45.120-2000, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971-84, а также настоящих Нормативов.

2. Отделения почтовой связи, как правило, необходимо размещать в зданиях общественно-делового и коммерческого назначения. В виде исключения, при соответствующем обосновании такие объекты могут размещаться во встроено-пристроенных помещениях жилых домов.

При технической и экономической целесообразности в почтовых отделениях связи следует предусматривать помещения для размещения оборудования АТС, концентраторов и пунктов по предоставлению услуг электрической связи.

3. При проектировании вышеуказанных объектов в обязательном порядке необходимо предусматривать возможность доступа в них инвалидов (маломобильных групп населения).

4. Здания автоматических телефонных станций (АТС) следует размещать на территориях микрорайонов в отдалении от жилых домов, тяговых подстанций и ЛЭП, предусматривая к ним не менее 2-х подходов трасс кабелей (магистральных и соединительных).

5. Электропитание АТС следует осуществлять от двух независимых вводов энергоснабжения и предусматривать также аварийный источник энергоснабжения и помещение для его размещения.

Качество прокладываемых линий связи до ближайшей АТС должно обеспечивать передачу речи и высокочастотную передачу данных для обеспечения жителей и персонала доступом к информационным системам.

6. При организации систем связи следует ориентироваться на межстанционную связь по оптико-волоконным линиям.

7. Развитие телевизионного вещания в городском округе следует вести в следующих направлениях:

а) увеличение количества программ эфирного вещания;

б) развитие систем кабельного и спутникового телевидения;

в) расширение мультимедийных услуг населению по сетям телевидения;

г) подготовка и переход на цифровое телевизионное вещание.

8. При застройке новых территорий следует предусматривать строительство сетей распределительных систем кабельного телевидения (СРСКТ) с диапазоном частот от 5 до 862 МГц. Техническая емкость СРСКТ на жилой дом определяется суммой емкостей СРСКТ каждого подъезда, которая, в свою очередь, определяется произведением технической емкости этажа на количество этажей в подъезде. Техническая емкость СРСКТ этажа определяется суммой СРСКТ каждой квартиры, рассчитываемой как число жилых комнат в квартире плюс 1.

9. При проектировании и реконструкции микрорайонов (кварталов) следует избегать образования зон, на которых уровни приема телевизионных каналов на выходе абонентских розеток ниже уровней, определенных   ГОСТ Р 52023. Новые СРСКТ, во избежание образования таких зон, должны строиться по схеме «антенна на дом» или «антенна на группу домов».

10. Для защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и города. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

11. При проектировании и строительстве антенно-мачтовых сооружений и станций сотовой связи, в обязательном порядке  должны выполняться следующие требования:

а) формирование и выделение земельного участка с установлением соответствующего разрешенного использования;

б) прохождение госэкспертизы проектной документации;

в) оформление разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию;

г) получение заключения от органов государственного строительного надзора о соответствии построенного проектной документации и заключения органов Ростехнадзора о соответствии эксплуатационных характеристик установленного оборудования, определяемых по результатам испытаний и замеров, проектным характеристикам;

д) проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

Статья 42. Диспетчеризация.

1.Допускается предусматривать автоматизированную систему управления и диспетчерского контроля систем инженерного оборудования (в том числе и противопожарного).

Диспетчерские пункты могут предусматриваться на территориях отдельных микрорайонов или  в центре обслуживаемой территории (в зданиях эксплуатационных служб городского округа либо в обслуживаемых зданиях).

Размещение пунктов, строений, сооружений диспетчеризации и связи, пожарной охраны и пожарной сигнализации следует осуществлять с учетом требований РД 45.120-2000, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971-84 и других действующих нормативных документов.

2. При проектировании устройств диспетчеризации, связи, сигнализации следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

3. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Глава 7. Инженерная подготовка и защита территории

Статья 43.  Общие положения

1.Территории, неблагоприятные для строительства, требующие проведения большого объема инженерных мероприятий, на территории муниципального образования «город Саянск» характеризуются следующими инженерно-геологическими условиями: заболоченность, грунты с пониженной несущей способностью, уклоны поверхности более 20%, сейсмичность 7 баллов, оврагообразование.

2. Важной проблемой инженерной подготовки территории в Саянске является защита бортов падей с недопущением их размыва, для чего рекомендуется, прежде всего, создание защитного озеленения и сохранение существующих зеленых насаждений, укрепление бортов путем создания газонов, посадкой деревьев и кустарников, устройство организации приема воды в ливневую канализацию.

3. На основании архитектурно-планировочных решений, принимая во внимание технико-экономическую целесообразность, должны быть предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

а)  вертикальная планировка территории;

б) организация отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки ) с очисткой загрязненной части;

в)  понижение уровня грунтовых вод селитебной территории;

г) благоустройство проектируемых рекреационных зон.

4. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов, поскольку   недооценка сложных природных процессов и явлений может повлечь за собой аварийные ситуации и неоправданные материальные затраты.

Окончательное решение должно приниматься после технико-экономического сравнения вариантов, с учетом комплексной стоимости мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасности принятого варианта.

5. Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных и иных физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и необратимым нарушениям осваиваемой территории.

6. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории муниципального образования «город Саянск».

При разработке проектов планировки и застройки городского округа следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Статья 44. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления, затопления, других опасных природных явлений

1. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии со СНиП 2.04.03-85, предусматривая в городе дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах индивидуальной жилой (усадебной) застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2. На территориях городского округа с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки города,  на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод:

а) на территории капитальной застройки - не менее 2м от проектной отметки поверхности;

б) на территории  стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1м.

3. Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий, строений, сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми  грунтовыми водами в связных грунтах необходимо предусматривать мероприятия   по водоотведению и водопонижению в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

4. Строительные площадки, расположенные на склонах, должны быть ограждены  с нагорной стороны постоянной канавой с продольным уклоном не менее 0,005, закрепленной против размыва, а на участках, подверженным оползням и другим склоновым процессам, следует дополнительно проводить специальные мероприятия по закреплению склонов.

5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1м.

На проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

6. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85  и  СНиП 2.06.01-86.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет - для территорий, настроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

7. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

Необходимо стремиться к сохранению естественных условий дренирования поверхностных вод. При засыпке оврагов, тальвегов и других элементов рельефа, служащих водоприемниками, следует предусматривать на их месте устройство искусственных дренажей. На участках, где производит образование рытвин, оврагов, нарушение растительного слоя, необходимо производить инженерную и биологическую рекультивацию.

8. На территориях городского округа, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений.

Вдоль края откоса следует оставлять защитную полосу шириной 20-50м, на которой запрещается возведение строений и распашка огородов. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий.

Статья 45. Мероприятия по обеспечению сейсмоустойчивости зданий, строений и сооружений

1. Строительство на территории муниципального образования «город Саянск» следует осуществлять в соответствии со СНиП II-7-81*. Сейсмичность площадки строительства следует определять на основании сейсмического микрорайонирования.

Наряду с другими факторами, влияющими на сейсмичность площадки, необходимо учитывать рельеф местности, близость тектонических разломов, нарушенность пород физико-геологическими процессами, мощность покровных отложений.

2. На территории муниципального образования «город Саянск» сейсмичность составляет 7 баллов.

В случае выявления площадок с сейсмичностью 8-9 баллов и выше, с неблагоприятными грунтовыми условиями, не допускается размещать многоэтажную застройку, осуществлять строительство промышленных и энергетических предприятий, не связанных с обслуживанием населения, проживающего в данной местности, а также объектов, в которых возможно большое скопление людей (школы, больницы, детские сады, торговые центры, театры и кинотеатры).

На таких площадках должны размещаться общегородские зоны отдыха, зеленые массивы, складские помещения, гаражи, автотранспортные и ремонтные предприятия, другие одноэтажные здания.

3. Высота дошкольных детских учреждений не должна превышать 2-х этажей, общеобразовательных учреждений– 3-х этажей. Хирургические и реанимационные, а также детские отделения в больницах следует размещать на нижних двух этажах.

4. При проектировании транспортных сооружений антисейсмические мероприятия должны предусматриваться в таком объеме, чтобы объект выдержал сейсмическое воздействие расчетной  силы без обрушения его несущих конструкций, а также без появления таких повреждений, которые могут стать причиной аварий транспортных средств или вызвать длительное прекращение движения транспорта в результате землетрясения.

Глава 8. Обеспечение доступности объектов жилья и социальной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения

Статья. 46. Общие требования

1. Организация застройки городского округа требует изучения специфики подлежащих освоению территорий – градостроительного потенциала, потребностей заселяющих район социальных групп населения, включая потребности инвалидов и иных маломобильных групп населения, особенностей организации их быта.

Планировка и застройка города, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

2. В соответствии со ст.15 главы 4 Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995г. (в ред. от 24.07.2009г.) органы местного самоуправления, юридические лица  независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования междугородным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

3. Условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения принимаются в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, Федеральным законом №181-ФЗ, иными нормативными актами.

4. Пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения, торговли и других учреждений массового посещения населением, следует предусматривать в соответствии с ВСН 62* и требованиями раздела 9 настоящих Нормативов.

5. Объекты (здания, строения сооружения) построенные (введенные в эксплуатацию) до  введения в действия вышеуказанных нормативных правовых актов и технических регламентов, должны быть приведены в соответствие требованиям действующего законодательства.

6. В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

7. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами.

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

8. Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель мэра городского округа				Ю.С.Перков

Исп.Шмидт С.В.

Тел. (39553)56166

## Содержание:

Глава 1. Общие положения							   стр.

Статья 1. Правовой статус местных нормативов градостроительного    проектирования									    - 1

Статья 2. Область применения                                                                                 - 2

Статья 3. Основные термины,  определения и сокращения                                   - 3

Глава 2. Планировка и застройка территории

Статья 4. Общие требования к планировке и застройке территории                   - 5

Статья 5. Жилые зоны                                                                                               - 9

Статья 5.1. Градостроительное проектирование и принципы организации

жилых зон										   -10

Статья 5.2. Параметры жилой застройки городского округа                               - 11

Статья 5.3. Территории многоквартирной  жилой застройки                              - 15

Статья 5.4. Территории малоэтажной жилой застройки				    -16

Статья 6. Общественно-деловые зоны                                                                    - 20

Статья 7. Производственные зоны и промышленно-коммунальная зона           - 23

# Статья 8. Зоны рекреационного назначения                                                           -26

Статья 8.1. Городские леса и лесопарки						   - 27

Статья 8.2. Водные объекты                                                                                     - 28

Статья 8.3. Зоны озелененных территорий                                                             -28

Статья 8.4. Парки и сады                                                                                           -28

Статья 8.5. Бульвары и скверы                                                                                 - 33

Статья 8.6. Рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории       - 35

Статья 8.7. Зоны отдыха и курортные зоны                                                             -36

Статья 8.8. Размеры земельных участков в зонах рекреационного назначения - 38

Статья  9.  Зоны сельскохозяйственного назначения                                             - 39

## Статья 10. Зоны специального назначения                                                              -39

Статья 11. Особо охраняемые природные территории  и территории

охраны   объектов культурного наследия                                                                -40

Статья 12. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры                           -41

Глава 3. Охрана окружающей среды

Статья 13. Соблюдение требований в области охраны окружающей

среды                                                                                                                            -41

Статья 14.  Охрана атмосферного воздуха                                                               -43

Статья 15. Охрана геологической среды                                                                  -44

Статья 16.  Охрана почв                                                                                             -44

Статья 17.  Охрана растительного покрова                                                              -45

Статья 18.  Охрана водных объектов                                                                        -45

Статья 19. Защита от шума                                                                                        -49

Статья 20. Защита от воздействия электромагнитных полей                                -49

Статья 21. Защита от воздействия   ионизирующих излучений                            -50

Статья 22.  Защита от воздействия вибраций и инфразвука                                  -50

Статья 23.  Инсоляция и освещенность                                                                    -51

Статья 24.  Микроклимат и ветровой режим                                                           -51

Статья 25. Обращение с отходами производства и потребления                          -52

Глава 4. Противопожарные требования

Статья 26. Требования пожарной безопасности                                                      -56

Статья 27. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, и сооружениям                 -57

Статья 28. Противопожарное водоснабжение                                                         -58

Статья 29. Противопожарные требования к  градостроительным                         -58

проектам

# Глава 5.  Улично-дорожная сеть и организация

# общественного транспорта

# Статья 30. Улично-дорожная сеть и зоны размещения объектов

# транспорта 										   - 58

Статья 31.  Общественный  пассажирский транспорт городского округа          -73

Статья 32.  Сеть пешеходного движения                                                                -75

Статья 33. Индивидуальный  транспорт                                                                 -76                                                                             Статья 34. Внешний транспорт						               -83

Статья 35.  Воздушный транспорт 						   -84

Глава 6.  Инженерное обеспечение (общие положения)

Статья 36. Общие требования 							   -84

Статья 37. Водоснабжение							               -86

Статья 38. Канализация. Наружные сети и сооружения.                                      -87

Статья 39. Теплоснабжение                                                                                     -87

Статья 40. Энергоснабжение                                                                                   -90

Статья 41. Связь.                                                                                                       -92

Статья 42. Диспетчеризация.                                                                                   -94

Глава 7. Инженерная подготовка и защита территории

Статья 43.  Общие положения                                                                                 -94

Статья 44. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления, затопления, других опасных природных явлений                                                                     - 95

Статья 45. Мероприятия по обеспечению сейсмоустойчивости зданий,

строений  и сооружений                                                                                          -96

Глава 8. Обеспечение доступности объектов жилья и

социальной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения

Статья 46. Общие требования                                                                                 -97

Приложение  обязательное к главе 6 «Инженерное обеспечение».