## Slide 1: Правила по охране труда при работе на высоте
Приказ Минтруда России
от 16.11.2020 N 782н
"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

## Slide 2: Обязанности работодателя
Работодатели обязаны минимизировать объем работ, выполняемых на высоте.
Если же это невозможно, вести работы можно при условии выполнения одного из следующих пунктов:
обустроены защитные ограждения высотой не менее 1,1 метра;
предусмотрены леса или подмости;
работник обеспечен средствами индивидуальной или коллективной защиты.

## Slide 3: Высотные работы
Работодателям следует внимательно отнестись трактовке понятия «работы на высоте». В эту категорию по обновленным Правилам охраны труда включены работы, если их предстоит выполнять в следующих условиях:
расстояние до земли – не менее 1,8 метра. Есть риск падения с этой высоты;
для выполнения работы приходится подниматься на высоту от 5 метров. При этом лестница расположена так, что угол между ней и землей (перекрытием) составляет не менее 750;
выполнять работу приходится на площадке, которая находится на расстоянии не более 2-х метров от не огражденного перепада на высоте от 1,8 метра.
Как вариант, площадка может иметь ограждение, но его высота не достигает 1,1 метра;
работы ведутся на высоте менее 1,8 метра, но внизу
находятся станки, работающие механизмы, водоемы
(природные или искусственные), выступающие края
любых предметов.

## Slide 4: Группы персонала, работающие на высоте
Если сотрудник компании в силу своих должностных обязанностей выполняет определенные работы на высоте, его относят к одной из групп, указанных ниже. Обязательное условие – работа ведется вне лесов или подмостей, возможно применение канатных креплений для обеспечения безопасности.
1-я группа
В эту группу работ на высоте включаются сотрудники при условиях, что работа выполняется бригадой и ведется под надзором или руководством специально назначенного лица.
2-я группа
К этой группе относят:
мастеров участков, выполняющих работы на высоте;
ответственных лиц, которым доверено проведение стажировки у новичков. Последние в дальнейшем будут работать на высоте;
исполнителей, отвечающих за выполнение определенной работы на высоте;
лиц, выполняющих работы на высоте в составе бригады. Обязательное условие – коллектив состоит из профессионалов.
3-я группа
В данную группу входят:
сотрудники, которые в соответствии с распоряжениями работодателя отвечают за организацию и надлежащее выполнение высотных работ. Это относится и к тем работам, на которые выписывается наряд-допуск;
персонал, в обязанности которого входит разработка эвакуационных или спасательных мероприятий, если в них будет потребность при ведении работ на высоте;
работники, занимающиеся обслуживанием, плановой проверкой и осмотром СИЗ, выдаваемых работникам;
сотрудники, оформляющие наряды-допуски на выполнение высотных работ;
лица, руководящие работами на высоте, если на них выписан наряд-допуск;
сотрудники, утверждающие планы работ, выполняемых на высоте. Это же относится к лицам, составляющим технологические карты, если они касаются высотных работ;
сотрудники, обучающие остальной персонал методам выполнения высотных работ;
члены экзаменационных комиссий, созданных на базе как работодателя, так и сторонних компаний при условии, что их привлекали к обучению персонала методам безопасной работы при нахождении на высоте.

## Slide 5: Стажировка
Продолжительность стажировки, ее содержание определяется непосредственно работодателем. Он же решает, нужно ли назначать руководителя стажировки. Обязательное условие – соблюдение требований, обозначенных в рамках процедуры СУОТ.
Отдельное внимание уделяется оформлению наряд-допуска. Если в пункте 4 этого документа обозначены особые условия выполнения работ, то в пункте 3 необходимо указать мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности.
В пункте 4 может значиться одно из условий, перечисленных ниже:
работа ведется на открытых территориях, скорость ветра при этом равна или превышает 15 м/сек;
работы выполняются во время тумана или при грозе. При этом фронт работ не попадает в зону видимости персонала.
Как вариант, работать приходится в условиях гололеда.
Льдом покрываются конструкции и площадки, на которых
находятся работники, деревья, ЛЭП, иные конструкции;
сотрудникам дано задание демонтировать объект,
обладающий значительной парусностью. При этом скорость
ветра — от 10 м/сек.

## Slide 6: Ответственность за нарушение Правил охраны труда
Для должностного лица или ИП штраф составит 15-20 тысяч рублей;
Для юридического лица — 110-130 тысяч рублей.

## Slide 7: Экзамен
Отдельного внимания заслуживает сдача экзамена.
Для его проведения нужно создать комиссию.
Приказ о назначении членов комиссии подписывает руководитель той структуры (учебного центра, компании), на базе которой работники знакомились с методами и способами безопасной работы на высоте.
Если сдавать экзамен будут работники, которые в дальнейшем планируют работать на основании наряд-допуска, то у всех членов аттестационной комиссии должна быть подтвержденная 3-я группа безопасности.

## Slide 8: Мероприятия по спасению и эвакуации персонала, работающего на высоте
Разработать план эвакуации (спасения) персонала, включить:
порядок выработки решения о том, что работы на высоте останавливаются или не возобновляются;
способы, позволяющие выйти в экстренной ситуации на связь с МЧС (иными службами экстренного реагирования) или лицом, руководящим работами на высоте;
куда, по какому маршруту направляться работникам, если принято решение о срочной эвакуации;
какие средства и системы применяются для эвакуации работника, если он получил травму, пострадал иным образом, работая на высоте. В плане необходимо перечислить все устройства, конструкции, приспособления, позволяющие эвакуировать пострадавшего. Также в номенклатуре обозначаются все средства, предотвращающие падение с высоты тех, кто занимается эвакуацией персонала с высоты. Не менее важно прописать потребность в подобных средствах. Они могут быть как индивидуальными, так и коллективными;
где и как крепятся системы, предназначенные для экстренной эвакуации персонала, работающего на высоте;
по каким путям, с применением каких средств или систем надлежит подниматься или спускаться к пострадавшему работнику;
как безопасно спустить или поднять пострадавшего туда, где ему смогут оказать помощь;
как оказать первую помощь пострадавшему, включая вызов скорой помощи или доставку пострадавшего в медпункт, если он предусмотрен на предприятии.

## Slide 9
Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
Отдел по труду и управлению охраной труда
666304, г. Саянск, микрорайон Олимпийский,30, каб. 307
e-maiL: Nikolaeva_EV@AdmSayansk.Irmail.ru
8 (39553) 5-68-25
//www.admsayansk.ru/