г.Саянск

Иркутской области

Генеральный план городского муниципального образования

«Город Саянск»

Состав проекта

А. Текстовые материалы

Том 1. Положения о территориальном планировании.

Том 2. Обоснование проектных решений.

Том 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Том 4. Исходные материалы.

Б. Графические материалы.

1. Карты и схемы к тому 1

2. Карты и схемы к тому 2.

3. Карты и схемы к тому 3.

4. Альбом графических материалов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Цели и задачи территориального планирования	4

1.1.Зонирование территории	4

1.2. Инженерное обеспечение	8

1.3. Территориальное развитие города	9

2. Мероприятия территориального планирования и необходимая последовательность их выполнения	10

3. Охрана окружающей среды	13

4. Первая  очередь строительства	15

5. Основные технико-экономические показатели	17

Прилоение………………………………………………………………………………………20

1.Задание на разработку корректировки генерального плана г.Саянска.

2.Протокол технического совещания по рассмотрению материалов I этапа проекта генерального плана городского округа г.Саянск.

3.Чертежи:

Генеральный план городского округа муниципального образования «г.Саянск»

- Ситуационная схема. Схема внешнего транспорта.

- Схема функционального зонирования территории городского округа                      муниципального образования «г.Саянск».

- Схема современного использования территории населённого пункта г.Саянск. (опорный план)

- Схема комплексной оценки территории населённого пункта г.Саянск.

- Основной чертёж населённого пункта г.Саянск.

- Схема  зонирования территории населённого пункта г.Саянск

- Схема магистралей и транспорта населённого пункта г.Саянск.

- Схема водоснабжения, бытовой и дождевой канализации населённого пункта г.Саянск.

- Схема энергоснабжения и связи населённого пункта г.Саянск

- Схема планируемых границ территорий населённого пункта г.Саянск, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке.

# Введение

Генеральный план городского округа муниципального образования Город Саянск» разработан на основании задания, утвержденного мэром городского округа муниципального округа «город Саянск»  А.В.Трухиным 27 ноября 2006 года (договор № 1562 от 06.02.2001 г. и доп.соглашения к нему  № 01/06 от 27.11.2006 г.).

Генеральным планом учитываются следующие этапы развития городского округа:

- первая очередь строительства (5-10 лет) – ориентировочно 2015 год;

- расчетный срок (20-25 лет) – ориентировочно 2030 год.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Саянск», является документом, определяющим стратегию его развития и формирования градостроительных систем зонирования (функционального, строительного и регламентно-режимного), расселения, планировочной структуры и архитектурно-пространственной композиции, обслуживания и рекреации, инженерного и транспортного обеспечения.

Территория Саянска имеет сложившееся зонирование, в генеральном плане рассматривается его развитие по расчетным этапам – на первую очередь, расчетный срок и на дальнейшую перспективу.

## 1.1.Зонирование территории

Территория городского округа муниципального образования «Город Саянск», расположен северо-восточнее г.Зима, по обоим берегам крупной сибирской реки Оки-притока р.Ангары. По левому берегу р.Оки проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и магистральная республиканская автодорога «М-53» Иркутск-Красноярск, между которыми размещены предприятия Саянского промышленного узла, включающие ведущее из них - ОАО «Саянскхимпласт» с рассолопромыслом, этиленохранилищем и ремонтно-механическим предприятием ОАО «Саянскхимпласт», Ново-Зиминской ТЭЦ филиала ОАО «Иркутскэнерго» и предприятия базы стройиндустрии.

ОАО «Саянскхимпласт» является предприятием химического профиля, выпускающий  полупродукты для пластических масс, получаемые путем электролиза поваренной соли, месторождение которой расположено непосредственно под промузлом, синтезом хлора и углеводородов (этилен поступает из Ангарска). Другой продукт электролиза – каустическая сода, необходимая для использования при производстве целлюлозы, направляется на заводы  Братска и Усть-Илимска.

На левом берегу р.Оки располагаются также вспомогательные сооружения – очистные сооружения канализации, шламонакопители, промводозабор, база оборудования.

Населённый пункт г.Саянск находится на правом высоком берегу реки Оки, он соединен с промузлом фасадной автодорогой Саянск - Зима. Промышленно-коммунальная зона  расположена на землях населённого пункта в восточной части г.Саянск, два предприятия агропромышленного профиля -  свинокомплекс и птицефабрика ООО «Саянский Бройлер»  (одна из самых крупных в Иркутской области) размещены южнее г.Саянск.

Правобережная часть муниципального образования г.Саянска занимает широкую пойму р. Оки и возвышающееся  на 70-100 м над окружающей местностью плато между долиной реки Оки и узким каньоном реки Мольты. Территория муниципального образования г. Саянска находится в таежной зоне, она покрыта хвойными и смешанными лесами, отнесёнными к I категории лесов ( частично включающими поросль и новые посадки). 
           Селитебная и промышленно-коммунальная зоны  находятся на плато в склоны которого врезаны широкие залесенные пади. Селитебная зона занимает западную и северную часть плато, промышленно-коммунальная зона находится на его восточной части, примыкающей к долине р.Мольты.

Городской округ муниципального образования «город Саянск» граничит с землями Зиминского района, земли которого «обжимают» автодороги, полосы отвода сетей его инженерного обеспечения и территорию селитьбы.

В соответствии с расчетами, приводимыми ниже, территория селитебной зоны должна прирасти на период расчетного срока примерно на 900 га. Развитие селитебной зоны намечается в генеральном плане в северо-восточном направлении вдоль долины реки Мольты, что достаточно для размещения застройки расчетного срока. В северо-западной части плато сохраняется резерв, необходимый для возможного роста численности населения города за пределами расчетного срока.

Развитие селитебной зоны в южном направлении ограничено сложным рельефом местности, свалкой,  промпредприятиями агропромышленного комплекса и границей  городского округа.

За 30 летний период жизни города его первый жилой район застроен многоэтажными (5-9 этажей) жилыми домами, школами, детскими садами, зданиями торговли и обслуживающими учреждениями самого различного назначения.

Качественная особенность селитебной зоны Саянска – врастание застройки микрорайонов в лесной массив, его сохранение и использование как основы городского озеленения. Благодаря совместным действиям заказчика, строителей и проектировщиков в городскую застройку включены значительные участки леса, которые хорошо сохранились за прошедшие 30 лет жизни города. И сегодня таежные сосны органично вплетаются  в силуэт городской застройки. Активное использование лесных массивов в застройке обуславливает необходимость и целесообразность применения максимальных нормативов озеленения, создание на этой основе экологического каркаса города.

Зона общегородского центра  включает застройку вдоль улиц Ленина, Советской Армии и Дворовкина, Ленинградского проспекта и Советской ул. На ул.Ленина развивается спортивный парк  со спортивной ареной с трибунами для зрителей, спортпавильонами  и  тренировочными спортивными площадками.

Развитие центра вдоль ул.Ленина предполагает создание площади у Советской улицы, рассчитанной на проведение массовых мероприятий и застроенной со стороны Центрального микрорайона зданием Администрации города, а со стороны микрорайона Строителей домом культуры с небольшим зеленым участком за ним. Со стороны микрорайона Олимпийский эту площадь по мнению авторов проекта, целесообразно завершить зданием ледового дворца которое функционально связано со спортивным парком с другой стороны является объектом массовых посещений.

Дальнейшее развитие застройки вдоль ул.Ленина предполагает создание на фоне многоэтажных зданий торговых павильонов, комплексного здания для объектов культуры возможно трех-четырех этажного паркинга.

Свое развитие получает комплекс общественно-деловой жизни на территории между ул.Советской Армии и Дворовкина. Продолжая сложившуюся здесь застройку деловыми и обслуживающими зданиями – Управления строительства и Администрации города, почтамтом и автостанцией, городским рынком и оздоровительным центром. Здесь предполагается разместить группу деловых зданий, гостиницу, торговый центр. Другое направление развитие общегородскогоц центра намечается вдоль Ленинградского проспекта и Советской улицы с размещением в микрорайоне № 9 гидропарка и общественного центра района на пересечении Ленинградского проспекта с ул.№ 14.

Зона общегородского центра по регламенту ее формирования является  зоной повышенных  архитектурно-композиционных требований. На ее территории отдается приоритет преимущественного размещения общественным комплексам, зданиям и сооружениям общегородского пользования,  здесь не исключается размещение жилых зданий с использованием их первых этажей для общественных  учреждений, предприятий и организаций.

Генеральным планом намечается включение участков между котлованами бывшей железной дороги, которые используются для строительства гаражей, и проспектом Мира в состав общегородского центра, что позволит завершить застройку проспекта на этом участке.

В новом районе города планируется включение отдельных общегородских комплексов различного назначения.

Промышленно-коммунальная зона является одним из важным элементов потенциала города, его привлекательности для возможных инвесторов. Она имеет транспортное и инженерное обеспечение, надежные источники энергообеспечения, ее территория застроена не интенсивно, имеет резервные площадки для возможного строительства предприятий, требующих санитарных зон II, Ш, IV и V классов с санитарно-защитными зонами от 500 до 50 м. Промышленные предприятий 1 класса могут быть размещены на территории Саянского промузла.

В пределах селитебной зоны намечается выделить участки для размещения общественных зданий, городского парка, лечебных и учебных заведений.

Значительная часть рекреационных устройств размещается в пределах селитебной территории – к ним относятся гидропарк, центральный городской парк, региональная база для зимних и летних видов спорта.

На участках поймы около озер – стариц Верхний Ордай и Улан, находящихся вне границ городского округа на землях Зиминского района, где фактически уже сегодня сложились традиции массового выезда горожан к местам купания, в леса на прибрежных террасах поймы, генеральным планом намечена возможность устройств здесь  зоны отдыха. Это тем более оправдано, что в пойме р.Оки разместились многочисленные садоводства и иное использование территории там невозможно. Также на землях Зиминского района по дороге на Бурю распложено городское кладбище, участок которого является частью городского округа.

Рекреационная зона представлена системой парков – Центрального – на продолжении ул.Советской Армии и Дворовкина, гидропарком в микрорайоне № 9 и детским парком в микрорайоне Юбилейном.

Строительное зонирование предполагает выделение зоны многоэтажной застройки (5-9 этажей), среднеэтажной застройки (2-4 эт.), секционными и блокированными зданиями и малоэтажной застройки с жилыми домами 1-2 этажа, рассчитанными на 1-2 семьи с приусадебными участками.

Режимное зонирование предусматривает ограничение застраиваемых территорий сильным рельефом, санитарными и водоохранными зонами. На чертеже комплексной оценки территории выделены границы земель, рекомендуемые для городской застройки. Эта граница приведена на схеме зонирования.

## 1.2. Инженерное обеспечение

При создании Саянского промузла и города была заложена общая система их инженерного обеспечения. Она простирается на значительные расстояния охватывают  территорию размером около  40х20 км.

Водоснабжение принять от подрусловых вод  рек Оки и Зимы с водозабором на острове Шехолай, который расположен южнее города Зима. Станции 1 и 2 подъемов размещены непосредственно на водозаборе, от станции 3 подъема, расположенной на западной окраине г.Зима, осуществляется водоснабжение города Зима и прилегающих населенных пунктов.

Станция 4 подъема находится в пределах Саянского промузла на площадке базы стройиндустрии. Водоводом она связана со станцией 5 подъема, которая расположена непосредственно в городе юго-западнее электротрансформаторной подстанции «Ока».

От станции 5 подъема осуществляется водоснабжение  всех зон города.

Сети бытовой канализации сопровождают застройку всех зон города.

Часть из них самотечная, стоки направляются на главную насосную станцию на краю поймы реки Оки, часть вливается в главный коллектор с помощью насосных станций. От главной насосной станции перекачки стоки направляются на левый берег Оки, где расположены канализационные очистные сооружения промузла. Очищенные воды сбрасываются в реку Оку. Что касается дождевой канализации, в застроенной части города она построена, но ее стоки сбрасываются без очистки в водоемы и на рельеф. Сложный рельеф городской  территории предполагает строительство сетей дождевой канализации, разделенных на ряд бассейнов, в каждом из которых предполагается строительство своих очистных сооружений.

Теплоснабжение промузла и города осуществляется от ТЭЦ. Для отопления и горячего водоснабжения застройки вдоль подъездной городской автодороги построена теплосеть завершающаяся в западной части селитьбы насосной станции теплоснабжения города,  откуда трассируются разводящие тепловые сети. Централизованным теплоснабжением обеспечена вся многоэтажная застройка, а также ряд зданий усадебной застройки.

Жилые дома с усадьбами имеют, главным образом, локальное теплоснабжение частично от электробойлеров, а частично от печей, отапливаемых дровами, а в будущем – газом.

Электроснабжение промузла осуществляется от предприятий от сетей ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Электроснабжение жилой и промышленных зон города Саянска осуществляется от подстанции 110/10кВ «Ока» в основном кабельными линиями 10кВ. Подстанция 110/10кВ «Ока» расположена в южной части города Саянска. Воздушными линиями 10кВ электроснабжение выполнено на окраине города.

Электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется от подстанции 110/10кВ «Сельхозкомплекс».

В городе функционирует электропищеприготовление.

Газоснабжение в настоящее время в городе отсутствует. В связи с предполагаемым строительством на площадке Саянскхимпласта газового завода разработан проект с отводом газовых сетей к селитебной части города, где возможно к ним подсоединение усадебных микрорайонов  для обеспечения их тепловых узлов и пищеприготовления.

Связь в городе обеспечиваются АТС и мобильной сетью, радиофикация от радиоузла.

Прием телевизионных сигналов в городе неуверенный, функционируют только 1 и 2  каналы. Создание новой ретрансляционной установки – одна из задач, поднимаемых в генеральном плане.

## 1.3. Территориальное развитие города

Генеральным планом на расчетный срок и на дальнейшую перспективу предлагается сохранить с незначительными корректировками ранее разработанную уличную сеть в значительной степени закрепленную на местности просеками с минерализованным грунтом, выполненными в качестве противопожарных мероприятий в лесном массиве.

Для развития города на расчетный срок в соответствии с произведенными расчетами необходимо около 900 га.

Первая очередь строительства ограничивается в основном уже освоенной территорией южнее проспекта Мира. Здесь находятся территория микрорайонов в значительной степени обеспеченная транспортной и инженерной инфраструктурой. Потребность территорий в этом районе 150-200 га. В связи с необходимостью дополнительного освоения около 750 га в значительной степени для усадебной и малоэтажной застройки, проектом генерального плана предлагается разместить их на участке, примыкающем к долине реки Мольты. На этой территории ранее уже были размещены кварталы 1 и 2 очередей усадебной застройки и размещена горнолыжная база с зимним стадионом.

Расположенную севернее проспекта Мира территорию, ориентированную в сторону поймы реки Оки предлагается зарезервировать для много- и  среднеэтажного строительства за пределами расчетного срока. Расчетная таблица необходимого нового жилищного строительства на 1 очередь и расчетный срок, а также потребность земель для их размещения приводится ниже.

Необходимые новые селитебные территории

| Назначение территории | 1 очередь строительства, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка микрорайонного и районного уровня | 120 | 630 |
| 2) Учреждения и объекты, городского значения | 5 | 25 |
| 3) Спортивные сооружения | 50 | 80 |
| 4) Зеленые насаждения общего пользования | 45 | 80 |
| 5) Улицы, площади, проезды | 40 | 100 |
| Итого: | 260 | 915 |

# 2. Мероприятия территориального планирования и необходимая последовательность их выполнения

Задачи развития города, сформулированные в предыдущей главе, потребуют для поэтапной реализации решений генерального плана города выполнения научно-исследовательских работ, инженерных изысканий и проектной документации, проведения инженерной подготовки территории, строительства улиц и дорог, сетей инженерного обеспечения, возведения зданий и сооружений, благоустройства территории.

В связи с вышесказанным именно перечень научно-исследовательских и проектных работ является основой (матрицей), определяющей последовательность мероприятий по реализации развития города.

Первая  очередь строительства размещается на освоенных территориях южнее проспекта Мира.

В связи с изменением характера застройки этого района для уточнения элементов планировочного решения необходимо выполнить новый проект планировки,  территории микрорайонов Мирный, Ленинградский и Молодёжный, а также участков гидропарка, кварталов средне-этажной застройки, расположенных восточнее микрорайонов Мирный и Ленинградский и  микрорайона № 11.

Необходимо произвести инженерные изыскания территории гидропарка и для строительства кварталов в упомянутых выше зоне среднеэтажной застройки и проекты застройки этих кварталов с разработкой проектов зданий. Проекты застройки  кварталов среднеэтажного строительства выполняются по мере появления финансирования каждого из них.

В этот же период нужно провести проектирование участков Центральной зоны между микрорайонами Центральный и Строителей с  обеих сторон ул.Ленина, уточнения состава зданий и их строительного проектирования с приведением изысканий для них.

Одновременно необходимо определить проектную застройку восточных участков микрорайонов Строителей и Олимпийского, выполнить проекты ул.Советской Армии, застройки участков к ней примыкающей, а также зданий на ней располагаемых.

Для подготовки строительства нового городского парка, расположенного на продолжении ул.Советской Армии, необходимо выполнить проект планировки этой территории, проекты улицы с восточной и западной его сторон.

Важной планировочной работой этого периода является выход продолжения проспекта Мира к профилакториям и автодороги на Бурю.

Для подготовки решений строительства на расчетный срок должен быть выполнен проект планировки районов севернее проспекта Мира для уточнения трассировки улиц и инженерных сетей этого района. Определение содержания региональной спортивной зоны должно стать содержанием  проекта планировки этого комплекса с учетом его круглогодичного  действия, затем в соответствии с этим проектом выполняются проекты отдельных объектов этого комплекса.

Состав строительных работ периода 1-ой очереди строительства вытекает из перечня проектных разработок.

Все проекты зданий, сооружений и инженерных коммуникаций необходимо рассчитывать на 7 балльную сейсмику по шкале Рихтера.

Последовательность и этапы реализации генерального плана города

| Проектные работы | Строительные работы |
| --- | --- |
| 1 очередь строительства |
| 1. ПП территория западнее ул.Дворовкина – достройка микрорайонов Строителей, Юбилейного и Центрального, формирование общественной застройки в пределах улиц Ленина и Советской Армии с прилегающей общественно-деловой застройкой |  |
| 2. ПП территории восточнее ул.Дворовкина, включающей микрорайоны, требующие достройки среднеэтажными зданиями (Мирный, Ленинградский, Молодёжный) и вновь осваиваемые жилые микрорайоны, расположенные восточнее микрорайонов Мирный и Ленинградский |  |
| 3. ПП гидропарка |  |
| 4. Проект гидропарка | Начало реализации 1 очереди строительства, окончание – расчетный срок |
| 5. ПП микрорайнов усадебной застройки |  |
| 6. Проекты застройки 1-й очереди строительства | Реализуются в период 1 очереди строительства |
| 7. Проект инженерных сетей | «-« |
| 8. ПП территории севернее пр.Мира |  |
| 9. ПП городского парка |  |
| 10. Проект объектов 1-ой очереди городского парка | «-« |
| 11. Проекты улиц северной части города | Реализуются после 1-ой очереди строительства |
| 12. Проект продолжения пр.Мира до автодороги к профилакторию | Реализуется в 1-ю очередь строительства |
| 13. ПП регионального спортивного центра |  |
| 14. Проект первоочередных объектов регионального спортивного центра | Реализуются по мере финансирования |
| 15. Проекты строительства общественных зданий и комплексов | Реализуются в период 1-ой очереди |
| Расчетный срок |
| 16. Проекты улиц района севернее пр.Мира | Реализуется в период расчетного срока |
| 17. Проекты сетей инженерного обеспечения района севернее пр.Мира | «-« |
| 18. Проекты застройки среднеэтажного строительства на территории севернее пр.Мира |  |
| 19. Проекты застройки микрорайонов малоэтажного усадебного строительства на территории севернее пр.Мира | «-« |
| 20. Проект гидротехнических запруд на реке Мольте | «-« |
| 21. Проекты строительства отдельных комплексов районного и городского значения | «-« |

# 3. Охрана окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии города.

Основным принципом формирования пространственной концепции города является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по градостроительному развитию базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения градостроительной деятельности, направленные на сохранение природных сред, природных ресурсов и здоровья человека (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды, существующие градоэкологические проблемы.

Территориальное развитие селитебной зоны города предложено генеральным планом на расчетный срок в северо-восточной части городских земель вдоль р.Мольты  практически до восточных и северных границ плато, на котором проектируется город. Резервные территории для развития селитьбы намечены в западной части города, они занимают западную часть плато.

Рекреационные территории размещаются на территории селитьбы – детский и спортивный парк в микрорайонах «Юбилейный» и «Олимпийский», гидропарк в микрорайоне № 9, Центральный парк севернее проспекта Мира между продолжениями улицы Дворовкина и резервной селитебной территорией, а также на северо-восточной окраине города в связи с развитием существующего спортивного комплекса на берегу р.Мольты с организацией водоемов на ней.

Промышленно-коммунальная зона города имеет значительные территориальные резервы в связи с чем  дополнительное ее развитие не предусматривается.

Генеральным планом намечена ликвидация существующих городской свалки и площадки складирования промышленных отходов на берегу р.Мольты с рекультивацией их участков и с созданием полигона, включающего кроме ТБО, складирование промотходов.

Генеральным планом в планировочном решении сохранены лесные массивы, окружающие селитебную часть города, имеющие в значительной части охранное значение крутых склонов плато и бортов падей.

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие инженерного обеспечения города, прежде всего продолжение строительство коллекторов дождевой канализации со строительством очистных сооружений дождевых вод в  каждом бассейне.

При решении транспортных магистралей в генеральном плане принято решение об использовании построенных искусственных сооружений железнодорожной ветки на город для автомобильного транспорта.

Как показывают регулярно производимые анализы состояния воздушной, водной среды и почв на территории промузла и города в течение последних лет превышение ПДК не зарегистрировано.

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих градоэкологических проблем и оптимизацию экологической обстановки.

| №№ п | Проблемы | Мероприятия и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение чистоты атмосферного воздуха |  |
| 1.1. | На территории Саянского промузла | ( Сокращение выбросов загрязняющих веществ на предприятиях Саянского промузла путем совершенствования технологических процессов, повышение эффективности действующих газоочистительных установок; ( Организация стоянок автотранспорта на предзаводской территории; |
| 1.2. | На территории г.Саянска рост выбросов загрязняющих веществ от авторанспорта | ( Проведение мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта -обновление автобусного парка и проведение восстановительного ремонта; -организация контроля за токсичностью выбросов от автотранспорта; ( Организация автостоянок у общественных зданий и в жилых микрорайонах |
| 2 | Обеспечение чистоты водной среды | ( Реконструкция и строительство локальных очистных сооружений промышленных сточных вод; ( Строительство очистных сооружений для дождевой канализации на территории промузла и города |
| 3 | Защита почв от загрязнения |  |
| 3.1. | Несоответствие существующих городской свалки и площадки складирования промотходов санитарным требованиям | ( Рекультивация участков свалки и площадки по складированию промотходов; ( Строительство полигона ТБО с выделением участка складирования промотходов; |
| 3.2. | Отсутствие организованных снегосвалок | ( Строительство снегосвалки в соответствии с природоохранными требованиями; |
| 3.3. | Отсутствие кладбища для домашних животных | ( Проектирование и строительство кладбища для домашних животных; |
| 4 | Охрана зеленых насаждений |  |
| 4.1. | Формирование системы городских лесов | ( Произвести перевод лесных массивов на территории города в категорию городских лесов; |
| 4.2. | Отсутствие структуры осуществляющей охрану и контроль за использованием городских лесов | ( Создание городского лесничества; |
| 4.3. | Отсутствие инвентаризации городских лесов | ( Произведение инвентаризации городских лесов; |
| 5 | Продолжить наблюдения за состоянием и качеством окружающей среды | ( Развитие имеющейся системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов. |

# 4. Первая  очередь строительства

Ориентировочная стоимость объектов 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Рыночная стоимость 1 кв.метра общей площади в Иркутской области на 1У квартал 2007 года в соответствии с приказом № 91 от 04.09.2007 г. Минрегионразвития будет составлять 24550 рублей.

Следовательно стоимость строительства жилья в г.Саянске на 1 очередь строительства составит:

101 т.м2х24550 рублей + 2479,55 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены в стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 13 тыс.рублей 1 куб.метр.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит 180,0 тыс.м3.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица № 14-1

| Виды затрат | Объем строительства | Стоимость единицы, руб. | Стоимость строительства, млн.руб. | Стоимость строительства на 1 жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Жилищное строительство | 101,0 т.м2 | 24550,0 | 2479,55 | 55,1 |
| 2. Культурно-бытовое строительство | 180,0 т.м3 | 13000,0 | 2340,0 | 52,0 |
| 3.Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство |  | 25% от суммы П.п.1 и 2 | 1204,9 | 26,8 |
| Итого: | - | - | 6024,45 | 133,9 |

Баланс территории

| №№ пп | Наименование | Существующее состояние, га | Расчетный срок, га | Изменение площади, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория муниципального образования Общая площадь муниципального образования – всего | 8252 | 8252 | - |
| 1 | в том числе: вовлеченных в градостроительную деятельность, из них | 1551,5 | 2662,3 | +1110,8 |
| 1.1. | Территории жилых зон | 330,8 | 1069,6 | +738,8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многоэтажной застройки | 264,2 | 276,2 | +12,0 |
|  | - среднеэтажной застройки | - | 221,9 | +221,9 |
|  | - малоэтажной застройки | 66,6 | 571,5 | +504,9 |
| 1.2. | Общественно-деловой застройки | 84,8 | 159,6 | +74,8 |
| 1.3. | Зеленые насаждения общего пользования | 31,3 | 122,7 | +91,4 |
| 1.4. | Производственных зон | 471,2 | 471,2 | - |
| 1.5. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | 400,5 | 606,3 | +205,8 |
| 1.6. | Зон сельскохозяйственного использования | 232,9 | 232,9 | - |
| 2 | Не вовлеченных в градостроительную деятельность | 6700,5 | 5589,7 | -1110,8 |

# 5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измере- ния | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | га | 8252,0 | 8252,0 | 8252,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Вовлеченных в градостроитель-ную деятельность, | га | 1551,5 | 1821,3 | 2662,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | территории жилых зон, | га | 330,8 | 430,8 | 1069,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - многоэтажной застройки | га | 264,2 | 267,2 | 276,2 |
|  | -среднеэтажной застройки | га | - | 20,0 | 221,9 |
|  | - малоэтажной застройки | га | 66,6 | 143,6 | 571,5 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 84,8 | 129,2 | 159,6 |
|  | - производственных зон | га | 471,2 | 471,2 | 471,2 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 400,5 | 485,9 | 606,3 |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | га | 31,3 | 71,3 | 122,7 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| 1.2 | Не вовлеченных в градострои-тельную деятельность | га | 6700,5 | 6430,7 | 5589,7 |
| II. Население |  | га |  |  |  |
| 1. | Численность населения | Тыс. чел. | 43,7 | 45,0 | 60,0 |
| 2. | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - дети от 0 до 6 лет | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | - дети от 7 до 15 лет | % | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ.площ. | 889,0 | 990,0 | 1500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 889,0 | 889,0 | 889,0 |
| 3. | Новое строительство | тыс.м2 | - | 101,0 | 611,0 |
| 4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 19,8 | 22,0 | 25,0 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1650 | 1650 | 1785 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 5900 | 5900 | 5900 |
| 3. | Больницы | коек | 420 | 808 | 1010 |
| 4. | Поликлиники | пос./см | 1716 | 1716 | 1716 |
| 5 | Клубы | мест | 400 | 1350 | 1800 |
| 6 | Кинотеатры | мест | - | 720 | 900 |
| 7 | Библиотеки | тыс. томов | 218 | 218 | 252 |
| 8 | Спортивные залы | кв. м пл. пола | 7343 | 21000 | 26250 |
| 9 | Крытые бассейны | кв. м зерк. воды | 330 | 1250 | 1625 |
| 10 | Учреждения торговли | тыс.м2 торг.площ. | 14,2 | 17,3 | 22,1 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 132 | 510 | 645 |
| 12 | Гостиницы | мест | 112 | 300 | 390 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 11,0 | 29,8 | 43,1 |
| 2. | Протяженность магистральных улиц и дорог (всего) | км | 11,0 | 29,8 | 43,1 |
|  | В том числе: - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 3,0 | 10,8 | 14,6 |
|  | - районного значения | км | 8,0 | 19,0 | 28,5 |
| 4. | Плотность сети наземного пассажирского транспорта в пределах застроенной территории | км/км2 | 1,5 | 2,5 | 2,4 |
| 5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями(на 1000жителей) | ед. | 102 | 150 | 200 |
| VI. Инвестиции |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана | млн.руб. | - | 6024,45 | - |
|  | в том числе: |  |  |  | - |
|  | - жилищное строительство | млн.руб. | - | 2479,55 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн.руб. | - | 2340,0 | - |
|  | - инженерное оборудование, благоустройство и дорожное строительство | млн.руб. | - | 1204,9 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./чел. | - | 133,9 | - |
| 3. | Стоимость строительства на 1 кв. метр общей площади нового строительства | тыс. руб/кв. м общей площади | - | 59,6 | - |

# Приложение