| ИП Павлов Петр Петрович Факт. адрес: 664033, г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 130, корпус 2 , оф. 205; Юр. и почтовый адрес: 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; т/ф: 8(3952)429614, сот: 89027617445; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" Мэр городского округа ________________ / Боровский О.В. / «______» _______________ 2020 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2020 г. |

Актуализированная Схема теплоснабжения городского округа муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

(утверждаемая часть)

Иркутск, 2020

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	11

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	17

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	21

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	22

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	26

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	29

8. Перспективные топливные балансы	30

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	32

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	35

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	36

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	36

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	37

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	37

15. Ценовые (тарифные) последствия	39

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализированная Схема теплоснабжения городского округа муниципального образования "город Саянск" Иркутской области (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-17 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года): Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя; Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа; Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии; Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. Раздел 8. Перспективные топливные балансы; Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию; Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям); Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия. |
| 2 | Актуализированная Схема теплоснабжения городского округа муниципального образования "город Саянск" Иркутской области (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 18-49 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. Глава 10. Перспективные топливные балансы; Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения. |
| 3 | Актуализированная Схема теплоснабжения городского округа муниципального образования "город Саянск" Иркутской области (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

Перечень законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы теплоснабжения

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» / ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов». Том 2. Обоснование проектных решений.  – Санкт-Петербург: 2007 г.

- Актуализированная схема теплоснабжения городского округа муниципального образования "город Саянск" Иркутской области / ИП Павлов Петр Петрович. – Иркутск: 2019 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» / ООО «БайтЭнергоКомплекс». – Иркутск: 2015 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга – Актуализированная Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) г. Саянск  Иркутской области (далее просто г. Саянск). Полный состав Схемы представлен выше.

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы теплоснабжения г. Саянск, разработанной в 2019 г.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения г. Саянск являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения г. Саянск.

Данная работа выполнена в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (вкл. изменения на 16 марта 2019 года).

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Схема теплоснабжения поселения, разработанная в 2019 г.;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные эксплуатационной организацией и администрацией поселения, в том числе материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2015 г., расчётный срок - 2030 г.) [11], Схема теплоснабжения (редакция 2019 г.)  [12].

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet (бесплатное ПО).

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения  представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

Поселение г. Саянск  Иркутской области (далее г. Саянск) расположено в южной части Иркутской области, в 288 км к северо-западу от областного центра – г. Иркутск.

г. Саянск входит в состав городского округа муниципального образования "город Саянск"  Иркутской области. г. Саянск является единственным населённым пунктом и административным центром рассматриваемого муниципального образования.

г. Саянск — самый молодой город в Иркутской области, первый жилой дом (№2 м-н №1) заложен 22 апреля 1970 г. Начало его строительства в 1970 году связано с созданием в Восточной Сибири крупного химического комплекса по производству полупродуктов для пластических масс в составе химического завода (теперь ОАО «Саянскхимпласт»).

По проекту территория города делилась на 4 жилых района по 50 тыс. чел. в каждом. Промышленно коммунальная зона была размещена на восточной окраине города на берегу реки Мольты.

По проекту расчётная численность населения нового города была определена в 200 тыс. чел. Соответственно, в проекте были заложены планировочные транспортные и инженерные решения с учётом этого населения. Застройка была запроектирована только многоэтажная 5-ти, 9-ти и, возможно, более этажей, усадебная застройка не предусматривалась.

По данным Администрации г. Саянск, численность его населения по состоянию на 01.01.2020 составляет почти 39000 чел.

Внешние транспортные связи с г. Саянск осуществляются в настоящее время только автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (24 км по автодороге).

На территории г. Саянск централизованное теплоснабжение имеется во всех многоквартирных жилых домах, в некоторых индивидуальных жилых домах, общественных и производственных зданиях. Источником тепла является Ново-Зиминская ТЭЦ, расположенная в 10 км к юго-западу от жилой и общественной застройки города.

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования системы теплоснабжения  г. Саянск. В пределах рассматриваемой централизованной системы теплоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 109 м (сеть от ПНС).

Климат

Климат г. Саянск резко-континентальный. По представленным данным генплана, на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +35 °С Продолжительность отопительного сезона - 234 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -39°С.

Климатические характеристики для г. Саянск, принятые в соответствии с рекомендациями [1] и использованные в расчётах данной работы приведены в табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики г. Саянск

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Саянск | 234 | -39 | -25 | -9.1 | 0.5 | -50 | 35 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, °С | -18.3 | -14.0 | -6.8 | 1.7 | 10.1 | 15.5 | 18.7 | 15.8 | 8.5 | 0.8 | -9.4 | -16.3 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 330.8 га (80 % общей территории застройки).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 118 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам г. Саянск относятся: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твёрдых бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов с централизованным теплоснабжением в рассматриваемой системе и её приросты представлены в Табл.1.1 в группировке по типам зданий.

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителей от Н-ЗТЭЦ представлены ниже в Табл. 1.2 и Табл. 1.3.

Для расчёта тепловой нагрузки перспективных объектов принимались значения тепловых нагрузок, представленные в технических условиях,  выданных теплосетевой организацией на присоединение данных объектов. Для объектов, технические условия по которым ещё не выдавались, тепловая нагрузка рассчитана, исходя из строительных характеристик объектов и нормативов потребления ГВС для них. При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

Следует отметить, что все технические условия, составленные МУП «СТЭП» для присоединения вышеуказанных перспективных объектов, выданы в 2017-2019 гг. Срок действия техусловий – 2 года. Очевидно, что часть из этих объектов не будут построены и подключены к тепловым сетям до окончания этого срока. В силу этого, подключение перспективных объектов распределено до 2023 г.

По результатам расчётов, общая тепловая нагрузка перспективных потребителей составляет 63.4 Гкал/ч, годы подключения – 2021-2023 г. Основной прирост тепловых нагрузок приходится на тепличный комплекс (51 Гкал/ч).

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3.

Табл. 1.1

| Площади строительных фондов, м2 |  |
| --- | --- |
| Тип зданий | Год (период) | Всего |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| Система ТС НЗТЭЦ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | всего | 7445 | 7445 | 10085 | 35429 | 117269 | 117269 | 117269 | 117269 |  |
|  | прирост | 0 | 0 | 2640 | 25344 | 81840 | 0 | 0 | 0 | 109824 |
| Многоквар-тирные дома | всего | 919392 | 919392 | 919392 | 919392 | 919392 | 919392 | 919392 | 919392 |  |
|  | прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общест-венные | всего | 465978 | 465978 | 477894 | 493566 | 505051 | 505051 | 505051 | 505051 |  |
|  | прирост | 0 | 0 | 11916 | 15672 | 11484 | 0 | 0 | 0 | 39073 |
| Производ-ственные | всего | 0 | 0 | 224528 | 232640 | 232640 | 232640 | 232640 | 232640 |  |
|  | прирост | 0 | 0 | 224528 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232640 |
| Всего | всего | 1392816 | 1392816 | 1631900 | 1681028 | 1774353 | 1774353 | 1774353 | 1774353 |  |
|  | прирост | 0 | 0 | 239084 | 49128 | 93324 | 0 | 0 | 0 | 381537 |

Табл. 1.2

Перечень и характеристики перспективных тепловых потребителей

| Обозначение на схеме | Адрес | Год подкл | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Жилые |  |  | 4.58 | 0.00 | 2.52 | 7.10 |
| Стр-во коттеджей | М-н Строителей ,3 | 2021 | 0.110 |  | 0.040 | 0.150 |
| 35 ж.д._8м-н_2026 | Мирный м-н, 35 блочных ж/д | 2022 | 0.770 |  | 0.280 | 1.050 |
| 12 ж.д._3м-н_2027 | Строителей м-н | 2022 | 0.264 | 0.000 | 0.960 | 1.224 |
| Садоводство "Мостовик" |  | 2022 | 0.022 |  | 0.001 | 0.023 |
| 117 индивидуальных ж.д | мкр. 6 "б" | 2023 | 2.574 | 0.000 | 0.936 | 3.510 |
| 38 ж.д мкр 6а | мкр.6а | 2023 | 0.836 |  | 0.304 | 1.140 |
| Нежилые |  |  | 1.99 | 1.74 | 1.57 | 5.30 |
| Школа на 550 чел | Ленинградский м-н, 20 | 2021 | 0.283 | 0.961 | 0.511 | 1.756 |
| Гараж легкового транспорта | Строителей м-н, 31"б" | 2021 | 0.022 | 0.000 | 0.008 | 0.030 |
| Новый детский сад | м-н Мирный ,36 | 2021 | 0.113 | 0.116 | 0.215 | 0.444 |
| Овчинников автостоянка |  | 2021 | 0.020 |  |  | 0.020 |
| Овчинников автостоянка |  | 2021 | 0.080 |  |  | 0.080 |
| Административное здание | Юбилейный м-н, 72"а" | 2022 | 0.022 |  | 0.008 | 0.030 |
| Блок гаражей 8 шт., Уфимцев | Промышленно-коммунальная зона, 32 | 2022 | 0.052 |  | 0.020 | 0.072 |
| Магазин | м-н Юбилейный ,10а | 2022 | 0.039 |  | 0.008 | 0.047 |
| Земельный уч. S 63442 м2 "Микки парк" | м-н Юбилейный | 2022 | 0.017 | 0.024 | 0.015 | 0.056 |
| Земельный уч. S 63442 м2 "Микки парк" | м-н Юбилейный | 2022 | 0.017 | 0.024 | 0.015 | 0.056 |
| УПТК №1 | Пром база, 4 | 2022 | 0.022 |  | 0.008 | 0.030 |
| УПТК №2 | Пром база, 4 | 2022 | 0.022 |  | 0.008 | 0.030 |
| УПТК №7 | Пром база, 4 | 2022 | 0.220 |  | 0.008 | 0.228 |
| Гаражи 8 шт | Строителей,43б | 2022 | 0.022 |  | 0.008 | 0.030 |
| Кафе | мкр. Центральный | 2022 | 0.113 | 0.116 | 0.215 | 0.444 |
| Администр | строителей, 53 | 2022 | 0.022 |  | 0.008 | 0.030 |
| Храм | Олимпийский, 45 | 2022 | 0.166 | 0.268 | 0.056 | 0.490 |
| Магазин | мкр 6а,49 | 2022 | 0.030 |  | 0.015 | 0.045 |
| Кафе | Строителей, 1в | 2022 | 0.113 | 0.116 | 0.215 | 0.444 |
| Кафе | Строителей, 1б | 2022 | 0.113 | 0.116 | 0.215 | 0.444 |
| Магазин | Юбилейный м-н, 72 | 2023 | 0.076 | 0.000 | 0.002 | 0.078 |
| Магазин | Строителей, 45 | 2023 | 0.381 | 0.000 | 0.003 | 0.384 |
| Административное здание | Олимпийский, 26 (ВОК Бодрость) |  | 0.022 |  | 0.008 | 0.030 |
| Тепличный комплекс "Саянский" | автодорога Подгорная,3 | 2021 | 51.0 | 0.0 |  | 51.0 |
| Всего |  |  | 57.56 | 1.74 | 4.09 | 63.40 |

Табл. 1.3

| Приросты тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения | Год (период) | Всего |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| Система ТС г. Саянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая расчетная мощность | 156.1 | 156.1 | 209.6 | 214.3 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 |  |
| в т.ч. Жилые | 102.93 | 102.930 | 103.080 | 105.377 | 110.027 | 110.027 | 110.027 | 110.027 |  |
| Нежилые | 53.15 | 53.150 | 55.480 | 57.957 | 58.449 | 58.449 | 58.449 | 58.449 |  |
| Теплич. комплекс | 0 | 0.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |  |
| Прирост |  | 0.00 | 53.48 | 4.77 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40 |
| в т.ч. Жилые |  | 0.000 | 0.150 | 2.297 | 4.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.10 |
| Нежилые |  | 0.000 | 2.330 | 2.477 | 0.492 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.30 |
| Теплич. комплекс |  | 0.000 | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.00 |

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы расчетной тепловой мощности НЗТЭЦ г. Саянск и ее располагаемой тепловой мощности представлены в Табл.2.1.

Из представленной таблицы следует, что в течение всего расчётного срока Схемы, на территории г. Саянск будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности - не менее 29 % (242 Гкал/ч) от располагаемой тепловой мощности ТЭЦ.

В рассматриваемой системе теплоснабжения, даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, существующей и перспективной тепловой мощности НЗТЭЦ будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.

Табл. 2.1

| Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |  |
| --- | --- |
| Система теплоснабжения | Год (период) | Всего |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| Система ТС НЗТЭЦ |  |
| Общая расчетная мощность | 514 | 514 | 567 | 572 | 577 | 577 | 577 | 577 |  |
| Прирост | 0.00 | 0.00 | 53.48 | 4.77 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40 |
| Располагаемая мощность | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |  |
| Прирост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+), дефицит (-) | 305 | 305 | 252 | 247 | 242 | 242 | 242 | 242 |  |

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

В НЗТЭЦ имеется система химводоподготовки (подкисление и декарбонизация) питательной воды для паровых котлов и подпиточной воды для подпитки тепловых сетей.

Максимальная производительность системы ХВО для подпитки тепловых сетей составляет 830 т/ч,  расчетное значение расхода подпиточной  воды (с учетом работы баков аккумуляторов) составляет  634 т/ч. С учетом вероятного прироста тепловых нагрузок, существующего резерва расхода подпиточной воды (около 196 т/ч) при развитии системы теплоснабжения на всех сроках реализации схемы теплоснабжения поселения достаточно для покрытия предполагаемого прироста расхода (около 81 т/ч) подпиточной воды в теплосетях.

Оценка перспективного изменения  потребления теплоносителя (относительно базовых значений 2019 г.) в рассматриваемой системе теплоснабжения представлена в табл. 3.1. – 3.2

Табл. 3.1

| Перспективные часовые расходы теплоносителя, т/ч |  |
| --- | --- |
| Структура подпитки | Год (период) | Всего |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| Система ТС НЗТЭЦ | 634 | 634 | 653 | 691 | 715 | 715 | 715 | 715 |  |
| Утечки в теплосетях | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
| Утечки в зданиях | 26 | 26 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| Нужды ГВС | 512 | 512 | 526 | 564 | 586 | 586 | 586 | 586 |  |
| Прирост, всего |  | 0.0 | 18.9 | 38.3 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 |
| Утечки в теплосетях |  | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| Утечки в зданиях |  | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| Нужды ГВС |  | 0.0 | 14.1 | 37.5 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 |

Табл. 3.2

| Перспективные годовые расходы теплоносителя, тыс.т/год |  |
| --- | --- |
| Структура подпитки | Год (период) | Всего |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| Система ТС НЗТЭЦ | 5865 | 5909 | 5945 | 5948 | 5959 | 5969 | 6025 | 6039 |  |
| Утечки в теплосетях | 844 | 844 | 851 | 855 | 860 | 860 | 860 | 860 |  |
| Утечки в зданиях | 65 | 65 | 100 | 103 | 107 | 107 | 107 | 107 |  |
| Нужды ГВС | 4955 | 4955 | 5078 | 5407 | 5606 | 5606 | 5606 | 5606 |  |
| Прирост, всего |  | 44.0 | 36.0 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 56.0 | 14.0 | 174.0 |
| Утечки в теплосетях |  | 0.0 | 7.0 | 4.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| Утечки в зданиях |  | 0.0 | 35.1 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 |
| Нужды ГВС |  | 0.0 | 123.3 | 328.5 | 199.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 651.4 |

Из таблицы следует, что увеличение нормативных потерь теплоносителя в связи со строительством новых тепловых сетей и реконструкцией с изменением диаметров трубопроводов будет незначительно.

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сети отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемой  системе теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого  разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосети уменьшится.

Обсуждение данного раздела со специалистами теплоснабжающей, теплосетевой организации и отделом ЖКХ администрации г. Саянска выявило дополнительные факторы, связанные с переводом на закрытую схему ГВС:

- снижение загрузки системы химводоподготовки ТЭЦ,

- увеличение расхода холодной воды у потребителей и вероятность образования дефицита существующего дебита холодной воды в городе,

- изменение гидравлического режима работы тепловых сетей за счет уменьшения в них разбора воды и необходимость проведения дополнительной их наладки,

- высокая удельная стоимость организации закрытой схемы ГВС, составляющей 1.5-1.8 млн.руб/Гкал или для 1-го ввода в здание около 170 тыс.руб.

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Основные положения мастер-плана содержат: описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа.

В представленных имеющихся материалах (генплан, программа комплексного развития поселения, программа и схема развития электроэнергетики Иркутской области и т.д.) планы по реконструкции или техническому перевооружению ТЭЦ не отражены.

На основании выполненного обследования существующей системы теплоснабжения, анализа ее работы и внешних условий функционирования можно сказать, что  НЗТЭЦ в существующем состоянии и на всех сроках реализации схемы теплоснабжения поселения позволяет полностью покрыть потребность в приростах перспективных тепловых нагрузок.

На момент выполнения данной работы масштабных мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению существующей ТЭЦ в тепловой части (кроме планово-предупредительных ремонтов) не планировалось.

На рассматриваемую перспективу существующая ТЭЦ будет работать также как и в существующем состоянии.

В существующем состоянии рассматриваемый источник тепловой энергии НЗТЭЦ являются надежным поставщиком тепла для всех подключенных к ней тепловых районов. Такое же состояние сохранится и в перспективе. Поэтому строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

В утвержденной схеме теплоснабжения [12] предлагались и рассмотрены 2  Варианта развития рассматриваемой системы теплоснабжения. На момент актуализации Схемы возможных дополнительных вариантов не предполагается, при этом наиболее приемлемым и реальным вариантом развития рассматриваемой Схемы остается Базовый Вариант.

Возможные варианты  развития Схемы:

- Базовый вариант. Масштабных мероприятий по развитию Схемы и ее реконструкции не предполагается. Потребность в финансировании в рассматриваемой системе теплоснабжения будет связана лишь с потребностью в проведении плановых ремонтных работ. Необходимый годовой объем финансирования для проведения ремонтных работ по Ново-Зиминской ТЭЦ и МУП «СТЭП» будет включаться в тариф на тепловую энергию.

- Вариант перехода на закрытую схему ГВС. Предполагается, что все существующие вводы в домах будут переоборудованы на закрытую схему ГВС.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которого  отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих теплоисточников.

На рассматриваемую перспективу существующая ТЭЦ будет работать также как и в существующем состоянии.

Строительства нового теплоисточника не предполагается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В существующем состоянии рассматриваемый источник тепловой энергии НЗТЭЦ является надежным поставщиком тепла для всех подключенных к ней тепловых районов и в перспективе значительных приростов перспективных тепловых нагрузок не предполагается. Поэтому строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

По уточненным данным реконструкция действующего источника тепла не предполагается.

5.4.  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

По уточненным данным в границах территории рассматриваемого поселения нет действующих котельных.

5.5.  Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В границах территории рассматриваемого поселения нет действующих котельных, избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

5.6.  Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В границах территории рассматриваемого поселения нет действующих котельных.

5.7.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В границах территории рассматриваемого поселения нет действующих котельных. Перевода НЗТЭЦ в пиковый режим не требуется.

5.8.  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Магистраль от НЗТЭЦ

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ в горячей воде качественный, расчетный график регулирования температур теплоносителя   140/70(C. Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии в горячей воде от НЗТЭЦ представлены в прил. 6.

В летнее время в тепловых магистралях  осуществляется циркуляционная схема подачи горячей воды, при которой температура подаваемой воды  поддерживается на уровне 70°С.

Сеть от ПНС на г. Саянск

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от ПНС в горячей воде качественный, утвержденный график регулирования температур теплоносителя   135/74(C.

В летнее время в рассматриваемой сети осуществляется циркуляционная схема подачи горячей воды. У потребителей с полотенцесушителями циркуляция ГВС происходит через них, у потребителей без полотенцесушителей в границах зданий ГВС осуществляется по тупиковой схеме. Температура подаваемой воды  поддерживается на уровне 70°С.

Сеть от ТНС-6 на ООО «Саянский бройлер»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от ПНС в горячей воде качественный, утвержденный график регулирования температур теплоносителя   129/78(C.

Обоснованием повышенных графиков отпуска тепловой энергии от перечисленных теплоисточников является: значительная удаленность потребителей и то, что основная часть зданий г. Саянск подключена по  элеваторной схеме отопления.

Изменения существующих температурных графиков  отпуска тепловой энергии не предполагается.

5.9.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В существующем состоянии рассматриваемый источник тепловой энергии НЗТЭЦ является единственным поставщиком тепла для всех подключенных к нему  тепловых районов и в перспективе строительства новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

5.10.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В рассматриваемой системе теплоснабжения ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предполагается.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1.  Предложения по  строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В рассматриваемой системе теплоснабжения реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется.

6.2.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Муниципальное образование «Город Саянск» находится в зоне эффективного радиуса теплоснабжения НЗТЭЦ. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от существующих магистральных трубопроводов. Все новые трубопроводы будут находиться в границах существующего радиуса теплоснабжения от НЗТЭЦ.

При любом варианте подключения перспективных потребителей (по зависимой или независимой схеме через ЦТП), точки подключения будут одинаковыми, поэтому структура тепловых сетей в пределах рассматриваемых границ перспективной застройки меняться не будет.

Схемы новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. Протяженности перспективных участков (по группам диаметров и типам прокладки) во вновь осваиваемых районах поселения представлены в табл. 5.1.

Табл. 5.1

| Группы перспективных участков по диаметрам |  |
| --- | --- |
| Ду(мм) | Общая длина участков, м |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Сеть г. Саянск | 0 | 4817 | 0 | 230 | 5048 |
| 32 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 40 | 0 | 55 | 0 | 88 | 143 |
| 50 | 0 | 948 | 0 | 119 | 1067 |
| 70 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 |
| 80 | 0 | 872 | 0 | 24 | 898 |
| 125 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 |
| 150 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 |
| 200 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 1224 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах г. Саянск не предполагается, кроме тепличного комплекса.

Согласно предоставленной информации тепличный комплекс планируется подключать к магистральной трассе между Пав.№5 и ПНС. Подключение тепличного комплекса повлечет за собой изменение гидравлического режима работы основной магистрали (необходимость увеличения расходов и напоров). Предварительные гидравлические расчеты показали, что при подключении тепличного комплекса общий расход сетевой воды по направлению на город Саянск необходимо будет увеличить (относительно существующих значений) на 850 м3/ч, а напор на 10-15 м.

Гидравлический режим в магистральной трассе поддерживает (регулирует) оборудование Н-ЗТЭЦ, поэтому технические условия на подключение этого крупного потребителя (51 Гкал/ч) должны выдаваться Н-ЗТЭЦ.

6.3.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. На расчетный срок Схемы существующий  источник теплоснабжения останется единственным в пределах рассматриваемой территории г. Саянск.

6.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки перекладки существующих участков тепловых сетей в рассматриваемом поселении не требуется.

Одним из мероприятий повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения является снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет уменьшения диаметров трубопроводов теплосетей до проектных значений. Выполненная оценка возможного уменьшения диаметров показала, что общее снижение расчетных тепловых потерь в теплосетях за счет реализации этого мероприятия позволит снизить теплопотери на 5 Гкал/ч (11% от существующих значений теплопотерь). Но необходимо отметить, что данное мероприятие целесообразно проводить только при соблюдение следующих условий: ветхости таких участков, отсутствия перспективных тепловых потребителей, подключаемых через эти участки и предварительного выполнения оценки изменения гидравлического режима работы сети после уменьшения диаметра.

Кроме перекладки ветхих участков тепловых сетей, для эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения ее нормативной надежности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

6.5.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения необходима перекладка участков ветхих тепловых сетей (срок эксплуатации которых превышает 30 лет) и участков с меньшим сроком эксплуатации, на которых наблюдались аварийные ситуации по причине износа трубопроводов. Протяженности ветхих участков (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в прил. 6 (данные МУП СТЭП).

В существующем состоянии в рассматриваемой системе теплоснабжения г. Саянск необходима перекладка  не менее 500 м ветхих участков тепловых сетей (планируемые затраты на перекладку 3800 тыс.руб).

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемой системе в ближайшие годы и на расчетный срок разработки схемы теплоснабжения будет производится  в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Кроме перекладки ветхих участков тепловых сетей, для обеспечения ее нормативной надежности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В рассматриваемой системе теплоснабжения г.Саянск у всех потребителей с ГВС имеются внутридомовые системы горячего водоснабжения. Поэтому  для перевода существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения необходимо только строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов.

Предполагается, что все существующие вводы в многоквартирных домах будут переоборудованы на закрытую схему ГВС с организацией индивидуальных  тепловых пунктов. Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты. Общая финансовая потребность в этой реконструкции (средняя оценка) составит не менее 91.8 млн.руб. (510 тепловых пунктов при удельной стоимости реконструкции 180 тыс.руб/ввод). При этом понадобятся дополнительные затраты на проведение наладочных работ по тепловой сети и вводам около 2-2.5 млн.руб.

# Перспективные топливные балансы

Поставка угля, в основном, осуществляется с Азейского и Мугунского месторождений, расположенных вблизи г. Тулун Иркутской области, а также с Ирбейского месторождения Красноярского края. Характеристики углей, сжигаемых в паровых котлах Н-ЗТЭЦ, представлены в  Табл. 8.1.

Табл. 8.1.

Показатели качества сжигаемых углей в Ново-Зиминской ТЭЦ

| № п/п | Наименование месторождений, предприятий | Марка, Техноло-гическая группа | Размер кусков, мм | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зольность А, %не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wt, %не более | Массовая доля общей серы St,%средняя | Высшая теплота сгорания сухого беззольного топлива Qs, ккал/кг, средняя | Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qi, ккал/кг ,средняя | Выход летучих веществ V, %, средний |
| 1 | Азейское месторождение (разрезы Азейский, Тулунский) | ЗБР | 0-300 | 28 | 30 | 0,4 | 7135 | 3915 | 47,6 |
| 2 | Мугунское месторождение | ЗБР | 0-300 | 28 | 30 | 1,3 | 7150 | 3800 | 49 |
| 3 | Ирбейское месторождение | 2БР | 0-300 | 20 | 30 | 0,5 | 7100 | 3900 | 47 |

Согласно информации, полученной от специалистов Н-ЗТЭЦ (см. прил. 6), низшая теплота сгорания углей, поставленных на Н-ЗТЭЦ, составила:

- Азейского – 4 197 ккал/кг;

- Мугунского – 4 225 ккал/кг;

- Ирбейского – 4 221 ккал/кг.

Низшая теплота сгорания мазута составила 9 496 ккал/кг.

По представленным данным (см. прил. 6), фактические годовые расходы топлива за 2018 г. (за 2019 год данные не предоставлены) составили: 454 166 тут, из них угля – 453 603 тут (99.9 % расхода всего топлива), мазута – 563 тут (0.1 % расхода всего топлива). Эти расходы топлива даны с учётом выработки на ТЭЦ электроэнергии и тепловой энергии. При этом соотношение расходов топлива на выработку электроэнергии и тепловой энергии составляет 58.5/41.5 %.

Топливный баланс составлен в соответствии с выше определенными тепловыми характеристиками системы теплоснабжения при условии обеспечения ее нормативного функционирования.

В перспективе структура топливопотребления по виду и объемам используемого топлива практически не измениться. В перспективе основным видом топлива, используемым на НЗТЭЦ будет бурый уголь,  расчетный расход  на выработку тепловой энергии которого с учетом перспективных тепловых потребителей к расчетному сроку составит около 480000 т.у.т. (прирост около 25900 т.у.т.).

Необходимо отметить, что данный топливный баланс составлен без учета подключения перспективных тепловых потребителей к тепловой магистрали, идущей на г. Зима. При разработке схемы теплоснабжения г. Зима рекомендуется составить более полный перспективный топливный баланс по Ново-Зиминской ТЭЦ, с учетом результатов данной работы.

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций.

Целью разработки настоящего раздела является оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Ситуация по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии рассмотрена выше в разделе 6. основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей  представлены выше в разделе 7.

По данным НЗТЭЦ необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по Ново-Зиминской ТЭЦ будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей г. Саянск  приведены в табл. 7.1 и 7.2.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надежность централизованного теплоснабжения г. Саянск.

Табл. 7.1

| Стоимость прокладки перспективных участков |
| --- |
| Ду(мм) | Общая длина участков, м | Стоимость реконструкции, тыс.руб |
|  | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего | надз. | непр. | беск. | помещ. | Всего |
| Сеть на г.Саянск |
| Всего | 0 | 4817 | 0 | 230 | 5048 | 0 | 52443 | 0 | 1404 | 53846 |
| 40 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 776 | 0 | 497 | 1273 |
| 50 | 0 | 55 | 0 | 88 | 143 | 0 | 6199 | 0 | 725 | 6923 |
| 70 | 0 | 948 | 0 | 119 | 1067 | 0 | 2981 | 0 | 0 | 2981 |
| 80 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 8130 | 0 | 182 | 8312 |
| 125 | 0 | 872 | 0 | 24 | 898 | 0 | 9295 | 0 | 0 | 9295 |
| 150 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 | 0 | 4981 | 0 | 0 | 4981 |
| 200 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 20082 | 0 | 0 | 20082 |

Табл. 7.2

| Объёмы инвестиций в тепловые сети |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Сеть на г. Саянск |  |  |
| 1.1 | Прокладка новых участков | 2019-2024 | 53800 |
| 1.2 | Перекладка существующих участков | 2019-2022 | 3800 |
| 1.3 | Замена участков теплосетей и оборудования тепловых узлов ввода зданий | 2019-2024 | 5900 |
| 1.4 | Замена запорной арматуры на внешних участках теплосети | 2019-2021 | 4000 |
| 1.6 | Составление электронных исполнительных схем тепловых сетей (с указанием фактических трассировок и характеристик участков, тепловых камер, узлов, запорной и регулирующей арматуры) | 2019 | 200 |
| 1.7 | Установка регулирующей арматуры, определяемой проектом и техническими условиями присоединения абонентов | 2019-2021 | 3500 |
| 1.8 | Восстановление и доустановка приборов учета и контроля параметров теплоносителя в характерных точках теплосети | 2019 | 1000 |
| 1.9 | Проведение режимно-наладочных испытаний режимов работы тепловых сетей | 2019-2021 | 900 |
| Всего: | 73100 |

В утвержденной схеме теплоснабжения [12] предлагались и рассмотрены 2  Варианта развития рассматриваемой системы теплоснабжения. На момент актуализации Схемы возможных дополнительных вариантов не предполагается, при этом наиболее приемлемым и реальным вариантом развития рассматриваемой Схемы остается Базовый Вариант.

Возможные варианты  развития Схемы:

- Базовый вариант. Масштабных мероприятий по развитию Схемы и ее реконструкции не предполагается. Потребность в финансировании в рассматриваемой системе теплоснабжения будет связана лишь с потребностью в проведении плановых ремонтных работ. Необходимый годовой объем финансирования для проведения ремонтных работ по Ново-Зиминской ТЭЦ будет включаться в тариф на тепловую энергию, по МУП «СТЭП» необходимые затраты на ремонты теплосетей представлены выше в табл. 7.1-7.2.

- Вариант перехода на закрытую схему ГВС. Предполагается, что все существующие вводы в домах будут переоборудованы на закрытую схему ГВС. Общая финансовая потребность в этой реконструкции (средняя оценка) составит не менее 91.8 млн.руб. (510 вводов в дома при удельной стоимости реконструкции 180 тыс.руб/ввод). При этом понадобятся дополнительные затраты на проведение наладочных работ по тепловой сети и вводам около 2-2.5 млн.руб.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции централизованных систем теплоснабжения г. Саянск (в существующих ценах с учётом НДС) составляет (см. табл.7.3 ):

  - Базовый Вариант – не менее 77.1 млн.руб.

  - Вариант перехода на закрытую схему ГВС – не менее 167.4 млн.руб.

Табл. 7.3

| Сводные объёмы инвестиций по системе теплоснабжения |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Базовый Вариант: |  |  |
| 1.1 | - НЗТЭЦ* | - | - |
| 1.2 | - Тепловые сети | 2019-2029 | 73100 |
|  | Всего: |  | 73100 |
| 2 | Вариант перехода на закрытую схему ГВС |  |  |
| 2.1 | - НЗТЭЦ* | - | - |
| 2.2 | - Тепловые сети | 2019-2029 | 73100 |
| 2.3 | - Тепловые узлы домов | 2019-2022 | 91800 |
| 2.4 | - Испытания и наладка тепловых сетей | 2019-2022 | 2500 |
|  | Всего: |  | 167400 |

Примечание: * - необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по Ново-Зиминской ТЭЦ будут включаться в тариф на тепловую энергию.

В рассматриваемой системе теплоснабжения затраты на проведение ремонтных работ по теплоснабжающей и теплосетевой организациям включаются в структуру общеэксплуатационных затрат, поэтому строгого понятия срока окупаемости капвложений в развитие (реконструкцию) системы теплоснабжения в данной ситуации нет.

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утвержденных программ финансирования), собственные средства эксплуатирующих предприятий, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов и степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемой системе теплоснабжения. В период с момента размещения Схемы на сайте  до момента утверждения будут внесены все дополнения и уточнения.

Более подробное рассмотрение и анализ схемы теплоснабжения рекомендуется выполнить при очередной ее актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции рассматриваемой системы теплоснабжения.

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

В настоящее время на территории муниципального образования «г. Саянск» единой теплоснабжающей организацией является ПАО «Иркутскэнерго» (постановление Администрации МО «г. Саянск» от 30.10.2013 № 110-37-1299-13). Данная организация полностью отвечает представленным выше критериям.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В настоящее время единственным источником централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «город Саянск» является Ново-Зиминская ТЭЦ. В данной ситуации распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками тепловой энергии в рассматриваемой системе не требуется.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По информации, предоставленной теплосетевой организацией (МУП «СТЭП»), в пределах территории г. Саянск нет бесхозяйных участков тепловых сетей.

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемой системе теплоснабжения функции теплосетевой организации (МУП «СТЭП»).

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

На основании устных запросов в рассматриваемом поселении нет утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций).

В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников тепловой энергии не предполагается.

На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемого теплоисточника (НЗТЭЦ) не было.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Основные индикаторы развития рассматриваемой системы теплоснабжения поселения представлены в обосновывающих материалах и приложениях.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела «Надёжность».

Согласно СНиП, нормативный уровень надёжности схемы теплоснабжения определяется по трём показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 41-02-2003 для:

- источника теплоты Рит = 0.97;

- тепловых сетей Ртс = 0.9;

- потребителя теплоты Рпт = 0.99;

- система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9(0.97(0.99 = 0.86.

Для рассматриваемой схемы теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02-2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения не наблюдалось.

По устной информации специалистов теплосетевой организации зон ненормативной надежности теплоснабжения  в пределах рассматриваемых границ г. Саянска нет. Это же подтверждает анализ  пропускных способностей участков тепловых сетей (см. выше раздел по тепловым сетям).

# Ценовые (тарифные) последствия

На момент актуализации Схемы теплоснабжения г. Саянск тариф на услугу по передаче тепловой энергии, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго», составляет 509,34 руб/Гкал (без учёта НДС). Сравнение данного значения тарифа и значения тарифа, действовавшего в ранее, показывает, что за период 2017-2019гг. значение тарифа в рассматриваемой системе теплоснабжения возросло на 4% (17.7 руб/Гкал).

В Табл. 1.2.1 представлено значение действующего тарифа на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «СТЭП» и динамика его значений за последние 3 года.

Табл. 1.10.3

| Значение действующего тарифа на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП "СТЭП" и динамика его значений за период 2014-2019 гг. |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Вода |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф., руб./Гкал (без учёта НДС) |  |  |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 522,85 |
|  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 509,34 |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 476,43 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 476,43 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 491,6 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 491.60 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 473.58 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 473.58 |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 443.72 |
|  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 443.72 |
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 413.59 |
|  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 413.59 |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 413.59 |

Особенностью рассматриваемой системы теплоснабжения является условное отсутствие в структуре затрат на транспорт тепловой энергии составляющей на покупное тепло. Причиной этого является особый механизм формирования тарифа: эксплуатационные затраты МУП «СТЭП» утверждаются Службой по тарифам Иркутской области и включаются в общие затраты теплоснабжающей организации – ПАО «Иркутскэнерго». Таким образом, в составе утверждённого тарифа на тепловую энергию ПАО «Иркутскэнерго» содержится доля затрат теплосетевой организации.

Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности нет.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей нет.

# Comments

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии;

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения; (Подпункт дополнительно включен с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе; (Подпункт дополнительно включен с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа. (Подпункт дополнительно включен с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276.

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

содержит существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения

содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа.