Химическая лаборатория Химического цеха Ново-Зиминской ТЭЦ Заключение оценки средств измерений № 68-05/237 действительно до 27.05.2024

ПРОТОКОЛ

от 06.02.2023

| Наименование пробы | Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода централизованная горячая г. Саянск |
| --- | --- |
| Место отбора | ХЦ щит ХВО (вода питьевая централизованного водоснабжения), КТЦ отм. 9 м (вода централизованная горячая г. Саянск) |
| Дата отбора | Январь – декабрь 2022 года |
| Цель отбора | График эксплуатационного лабораторного химического контроля за работой барабанных котлов |
| Дата проведения анализа | Январь – декабрь 2022 года |

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытания | НД на метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Вода централизованная горячая г. Саянск |  |
| 1 | Жесткость общая | градус жесткости | 2,19 | 2,27 | ГОСТ 31954-2012 |
| 2 | Хлориды | мг/дм3 | 0,98 | 0,94 | ГОСТ 4245-72 |
| 3 | Сульфаты | мг/дм3 | 27,32 | 40,95 | ГОСТ 31940-2012 |
| 4 | Окисляемость | мгО/дм3 | 0,78 | 0,79 | МУ 08-47/253 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,014 | 0,015 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.128-98 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм3 | 133,6 | 143,6 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Железо* | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 8 | рН* | ед. рН | 7,3 | 8,3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 9 | Интенсивность запаха при 20°С* | баллов | 0 | 0 | ГОСТ Р 57164 |
| 10 | Интенсивность запаха при 60°С* | баллов | 0 | 0 | ГОСТ Р 57164 |
| 11 | Цветность* | градус цветности | 6,02 | 7,53 | ГОСТ 31868 п.5 (метод Б) |
| 12 | Мутность* | ЕМФ | < 1,0 | < 1,0 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 13 | Сероводород* | мг/дм3 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| 14 | Enterococcus** | КОЕ/100см3 | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |
| 15 | E.coli** | КОЕ/100см3 | не обнаружено | не обнаружено | ГОСТ 31955 (ISO 9308-1:2000) |
| 16 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии** | КОЕ/100см3 | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| 17 | ОМЧ при температуре 37 град.С** | КОЕ/см3 | 0 | 0 | МУК 4.2.1018-01 |
| 18 | Споры сульфидредуцирующих клостридий** | спор в 20см3 | - | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |

* анализ выполнен Саянским участком Ангарской санитарно-промышленной лаборатории (СУ АСПЛ) Аналитического центра ООО «Инженерный центр «Иркутскнерго»

** анализ выполнен Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Саянске, городе Зиме, Зиминском, Заларинскойм, Балаганском и Нукутском районах.