Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 18.04.2019 | № | 110-37-437-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |

|  |  | ( | Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского округа «город Саянск» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь пунктом 12 части статьи 4 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования «город Саянск» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить прилагаемый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещённых сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального образования «город Саянск» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                     				О.В. Боровский

Чиркова О.Ю., 8(39553) 52421

Нормативы водоотведения (сброса) по составу

сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования «город Саянск»

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в централизованную бытовую систему водоотведения города Саянска, не должно превышать установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу согласно таблице № 1.

Таблица № 1.

|  |  | Допустимая концентрация загрязняющих |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | веществ в сточных водах, поступающих в |  |
|  |  | централизованную бытовую систему |  |
|  |  | водоотведения, мг/дм³ |  |
| 1. | Водородный показатель рН | 6,5-8,5 |  |
|  | Взвешенные вещества | не более 350,0 |  |
| 2. |  |  |  |
|  | БПК5 | не более 250,0 |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | ХПК | не более 350,0 |  |
| 5 | Синтетические поверхностные активные вещества СПАВ | не более 15,0 |  |
| 6 | Хлориды | не более 500,0 |  |
| 7 | Сульфаты | не более 250,0 |  |
| 8 | Фосфаты | не более 6,0 |  |
| 9 | Азот аммонийный | не более 12,5 |  |
| 10 | Эфирорастворимые вещества | не более 150 |  |
| 11 | Сухой остаток | не более 1000,0 |  |

Примечание: нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице № 1, устанавливаются на уровне нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                      О.В. Боровский

Перечень

веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещённых сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального образования  «город Саянск»

В соответствии с Приложением 4 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоотведения запрещены к сбросу следующие вещества, материалы, отходы и сточные воды:

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12;

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдалёнными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведённому в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешён санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещён (за исключением веществ по перечню, приведённому в указанном приложении №5);

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

7. Твёрдые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.);

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина;

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;

11.  Сточные воды с температурой +80°С и выше.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                      О.В. Боровский

# Text boxes

Приложение  № 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального образования «город Саянск»

от 18.04.2019 № 110-37-437-19

Приложение  № 2

к постановлению администрации

городского округа муниципального образования «город Саянск»

от 18.04.2019 № 110-37-437-19